## Slide 1
アジェンダ
1. 改造部分の解説
1.1 パージング処理
1.2 アクセッサの導入
1.3 バインド処理
2. 言語仕様検討事項

## Slide 2
1. 改造部分の解説
1.1 パージング処理
1.2 アクセッサの導入
1.3 バインド処理
2. 言語仕様検討事項

## Slide 3
・T式 : tq言語による記述
・パージング : T式からツリーを作成
$PI$
#1[2]
[3]
#2[2]
#4[2]
$#1
Quantity
$#4
$#2
(例1)
$PI$($#1,Quantity($#4,$#2))
(#1[2],#2[2],[3](#4[2]))
(例2)
T式 :
ツリー :
emptyノード
◎ パージングとは

## Slide 4
◎ T式の文法(BNF記法)
(1) <header> ::= <empty> | <name-str>
(2) <T-exp> ::= <header> { "(" [ <T-exp> { "," <T-exp> } ] ")" }
<empty> ::= 空文字列
<name-str> ::= デリミタ以外の文字列
(凡例)
  “ ...“ : terminal
  <> : nonterminal
{} : 0回以上
[] : 0回または1回
例
① A // header
② A(B,C(D)) // T-expの入れ子構造
③ (A,B,C) // 先頭にempty header
④ A(,D) // ,の前に 〃
⑤ 2(A,3) // 数字のみのheaderも可
⑥ A(B,C)(D) // Aの後に()の繰り返し
A
B
C
D
レ
レ
レ: 先頭子ノード(conjugate flag)
※⑥について
fは2変数関数であり、2つのパラメータ値を与えることで1変数関数になるように定義されているとする(例えば、f(x, y)(z) = x+y+z)。
fをコールする記法は次のようになる。
f(2,3)(3)

## Slide 5
◎ パージング処理
(1) <header> ::= <empty> | <name-str>
(2) <T-exp> ::= <header> { "(" [ <T-exp> { "," <T-exp> } ] ")" }
基本: 1 token 1 character look ahead
・current token
① 構文要素の解析開始時: 構文要素の先頭
② 〃 終了時: 構文要素の次
・current char
current tokenの次の文字
①
②
: 構文要素<T-exp>
current token | I / “CCC” | )
current character | ( | EOF
◆ : EOF文字
token一覧
“I” 名前文字列(identifier)
”(“
”)”
”,”
“E” EOF
・処理関数との対応
<header> ⇔ parse_header()
<T-exp> ⇔ parse_T()
token切出 ⇔ next_token()
skip()
CharStream :
TokenStream :
A | A | A | ( | B | B | B | , | C | C | C | ( | D | D | D | ) | ) | ◆
I |  |  | ( | I |  |  | , | I |  |  | ( | I |  |  | ) | ) | E
②
①

## Slide 6
◎ ストリーム構造体(導入予定)
(a) struct CharStream { // character stream
FILE* fp; // source file ptr
char ch; // current char
};
[主要関数]
・void initialize(struct CharStream* in, FILE* fp) // fpを入力ソースとして文字ストリームを初期化
・char peek(struct CharStream* in) //カレント文字をリターン
・char get(struct CharStream* in) // 1文字読み進めて新たなカレント文字をリターン
(b) typedef char TOKEN;
Struct TokenStream {
CharStream* in; // source stream
Token token; // current token
char* name // name string of current token
}
[主要関数]
・ void initialize(struct TokenStream* in, struct CharStream* source)
// inを入力ソースとしてトークンストリームを初期化
・Token token(struct TokenStream* in) // カレントトークンをリターン
・Token next(struct TokenStream* in) // 1トークン読み進めて新たなカレントトークンをリターン
・char* name(struct TokenStream* in) // カレントトークンの文字列をリターン

## Slide 7
◎ parse_header()
// return tree for <header>
NODE parse_header(struct TokenStream* in)
{
NODE node = alloc_node(); // allocate node for this <header>
  if(token(in) != 'I') {
  set_head(node, "");
} else {
    set_head(node, name(in)); // set buff to <header> node
  skip(‘I’, in); // skip idenifier token
  }
  return node;
}
AAA
T式 :
ツリー:
AAA
(1) <header> ::= <empty> | <name-str>
(2) <T-exp> ::= <header> { "(" [ <T-exp> { "," <T-exp> } ] ")" }
node
current token: “I” / “AAA”
void skip(TOKEN tk, struct TokenStream* in)
{
if(tk == token(in)) {
next(in); // 次のトークンをカレント
} else {
error("syntax error");
}
}
※赤フォントは導入予定

## Slide 8
◎ parse_T()
AAA(BBB,CCC(DDD))
AAA
T式 :
ツリー:
BBB
CCC
DDD
// return tree for <T-exp>
NODE parseT(struct TokenStream* in)
{
  NODE root; // root node of tree for this <T-exp>
  NODE child; // child node of root
  root = parse_header(in); // node for <header>
    // child nodes
    while(token(in) == '(') {
  skip('(‘, in); // skip '('
  child = parseT(in); // 1st child after '('
  add_child(root, child); // add child to root
  set_conjugate(child, OFF); // mark as 1st child
  while(token(in) == ',') {
  skip(',’ , in); // skip ','
  child = parseT(in); // 2nd or later child
  add_child(root, child); // add child to root
  set_conjugate(child, ON); // mark as 2nd or later
}
skip(‘)’, in); // skip ')'
}
return root; // root node of this T-exp
}
(1) <header> ::= <empty> | <name-str>
(2) <T-exp> ::= <header> { "(" [ <T-exp> { "," <T-exp> } ] ")" }
root
child
child
current token: “I” / “AAA”

## Slide 9
◎ エスケープ処理
void skip_double_quote()
{
do {
append_char(ch); // ⓪②
next_char();
while(ch != EOF && ch != '"') {
append_char(ch); // ‘a’, ‘b’ / ‘c’,’d’
next_char();
}
if(ch != EOF) {
append_char(ch); //①③
next_char();
} else {
error("syntax error");
}
} while(ch == ‘“’); // ②->yes、④->no
}
“ | a | b | “ | “ | c | d | “ | e | EOF
⓪
①
②
③
④
skip範囲
エラー処理漏

## Slide 10
1. 改造部分の解説
1.1 パージング処理
1.2 アクセッサの導入
1.3 バインド処理
2. 言語仕様検討事項

## Slide 11
typedef int NODE; // node type
#define NO_NODE -1 // no node
struct LinkTable {
int offset;
int node_count; // number of nodes
// int *ser;
NODE *parent; // parent
// int *level;
// int *child_no;
char **head; // head string
int *conjugate; // 1st children / 2nd or later
// char *label_type;
// int *label;
int *indicator_pos;
char **dimension_str;
int *value_count;
int **value_poses;
char **values_str; // bounded values
int *child_count; // number of childrens
NODE **children; // children
NODE *ref_node; // referenced node
int *extra_stat;
};
◎ ツリーの内部構造(1/2)
ツリー全体
各ノード
構造体定義
ポインタ表現
メモリ削減対応
=> ツリー表現を変更
配列表現

## Slide 12
◎ ツリーの内部構造(2/2)
int offsett | 
int node_count | 6
NODE* parent | 
char **head | 
int *conjugate | 
int *child_count | 
NODE **children | 
LinkTable:
A
B
C
D
E
ツリー:
 | -1 | 1 | 1 | 3 | 3 |  | 
T式:
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
“$NULL$”
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 | OFF | OFF | ON | OFF | ON |  | 
 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 
“A”
“B”
“C”
“E”
“D”
2 | 3
4 | 5
ノード番号:
(配列添字)
A(B,C(D,E))
LT
((*LT).head)[n]
((*LT).parent)[n]
(((*LT).children)[n])[i]
((*LT).conjugate)[n] = ON
アクセス例:
※ノード0はnull node
※():ノード番号

## Slide 13
◎ アクセッサ
要求 | 直コーディング | アクセッサ使用
ノードnのhead文字列 | ((*LT).head)[n] | head(n)
ノードnのparent | ((*LT).parent)[n] | parent(n)
ノードnのi番目のchild | (((*LT).children)[n])[i] | child(n, i)
ノードnのconjugateをON | ((*LT).conjugate)[n] = ON | set_conjugate(n, ON)
LT: LinkTableのアドレスを保持
<定義> (C-functions.h内)
static struct LinkTable* LT;
// ith child of node n
NODE child(NODE n, int i)
{
return (LT->children[n])[i];
}
// set conj flag of node n
void set_conjugate(NODE n, int conj)
{
(LT->conjugate[n]) = conj;
}
<使用例>
ノードnをルートとするツリーの全ノードについて
head stringを表示する
int ptint_heads(NODE n)
{
print_string(head(n)); // print self
for(i=0; i<child_count(n); i++) {
print_heads(child(n, i));
}
}

## Slide 14
1. 改造部分の解説
1.1 パージング処理
1.2 アクセッサの導入
1.3 バインド処理
2. 言語仕様検討事項

## Slide 15
◎ バインド処理とは
(A[3], B@(mm,kg,C), X[3](Y[2], Z[1]))
X[3]
in(T式):
ツリー:
Y[2]
Z[1]
data(CSV):
Length,Weight,Temp,1,2,3,4,5,6,7,8,9
A[3]
B@
empty
Length,Weight,Temp
1,2,4,5,7,8
3,6,9
: [～]付leaf(CSVデータのバインド対象)
<値の割当順序>
ノード |  | 値
X[3] (1回目) | Y[2] | 1,2
 | Z[1] | 3
X[3] (2回目) | Y[2] | 4,5
 | Z[1] | 6
X[3] (3回目) | Y[2] | 7,8
 | Z[1] | 9
※2次元以上や任意回繰返も指定可
・X[2,3,5] 3次元
・X[] 任意回繰返
(現状1か所のみ可)
mm
kg
C
: ノードにバインドされた値
※ノード間リンク2種類
・ : 親子関係
・ : 属性関係?

## Slide 16
◎ バインド処理のロジック
void bind_node(Node node, Stream* in) // in: CSVファイル
{
int num = array_size(node); //ノードnodeの配列サイズ、配列指定なしは-1;
// (例) A[3] -> 3、B -> -1
if(is_leaf(node) && num == -1) {
return; // leafであって配列指定なしの場合読込みなし
} else {
for(int i=0; i<num; i++) { // 配列サイズ分繰返す
bind_primitive_node(node, in);
}
}
}
void bind_primitive_node(Node node, Straem* in) // in: CSVファイル
{
if(is_leaf(node)) {
bind(node, in, dim); //inからdim個のデータを読込んでnodeにバインド
} else {
for(int i=0; i<child_count(node); i++) {
bind_node(child(node, i), in);
}
}
}
※2次元以上や任意回繰返の処理は省略

## Slide 17
◎ バインドの2パス処理
X[3]
Y[2]
Z[1]
1,2,4,5,7,8
3,6,9
data(CSV):
Length,Weight,Temp,1,2,3,4,5,6,7,8,9
値保持用のメモリ領域
(課題)メモリ領域のサイズが処理終了まで決定できない
・最初に大きめな領域確保 => メモリ量が無駄
・CSV値読込みごとにメモリ領域割り当て => 性能上インパクト大
2パス方式
・1パス目: CSV値を読込んで必要なメモリサイズを決定し、領域確保
・2パス目: CSV値を読込んで、確保した領域に順次格納

## Slide 18
1. 改造部分の解説
1.1 パージング処理
1.2 アクセッサの導入
1.3 バインド処理
2. 言語仕様検討事項

## Slide 19
◎ tqとcqとの相違点(1/2)
# | 項目 | tq | cq | 備考
1 | CSVファイル中のescape | 実装済 | 未実装 | すぐに実装予定
2 | []の扱い | 1 | 無限回 | 
3 | 配列指定のbind順序 | 配列指定数掛算による最終要素数分 | 配列指定数分繰返し | 
4 | CSVデータ不足時*1 | bindしない | 不足分以外bind | 
5 | $PI$含むoutデータの出力*2(次頁) | 内積の枠 | 内積結果 | 
$ ./tq.o in=test_prd.1.ddf data=test_nummatch.csv -FT -C -Pin
=> $($1[2]@(Length,Weight),$2[2]@(mm,kg),$3[3]($4[2]))
$ ./cq.o in=test_prd.1.ddf data=test_nummatch.csv -FT -C -Pin
=> $($1[2]@(Length,Weight),$2[2]@(mm,kg),$3[3]($4[2]@(1,2,322,4)))
in=test_prd.1.ddf
$(#1$1[2],#2$2[2],$3[3](#4$4[2]))
data=ssss.csv
Length,Weight
mm,kg
1,2
322,4
*1:
*2:次ページ

## Slide 20
$ ./tq.o in=test_prd.1.ddf out=test_prd.1.ddl data=test.csv -FT -C -Pin -Pout -Pprod
=>
($1[2]@(Length,Weight),$2[2]@(mm,kg),$3[3]($4[2]@(1,2,322,4,5,68)))
(((,,),(,,)),((,,),(,,)),((,,),(,,)))
(((Length,mm,1),(Weight,kg,2)),((Length,mm,322),(Weight,kg,4)),((Length,mm,5),(Weight,kg,68)))
$ ./cq.o in=test_prd.1.ddf out=test_prd.1.ddl data=test.csv -FT -C -Pin –Pout -Pprod
=>
($1[2]@(Length,Weight),$2[2]@(mm,kg),$3[3]($4[2]@(1,2,322,4,5,68)))
(((Length,mm,1),(Weight,kg,2)),((Length,mm,322),(Weight,kg,4)),((Length,mm,5),(Weight,kg,68)))
(((Length,mm,1),(Weight,kg,2)),((Length,mm,322),(Weight,kg,4)),((Length,mm,5),(Weight,kg,68)))
in=test_prd.1.ddf
$(#1$1[2],#2$2[2],$3[3](#4$4[2]))
out=test_prd.1.ddl
$PI$($#1,$#2,$#4)
◎ tqとcqとの相違点(2/2)
*2:

## Slide 21
◎ オペレータ評価の有無(1) tq/cq共通
# | 対象 | option |  |  | 項目 |  | 
 |  | -C | -Pprod |  | (a) ref-node | (b) 値bind | (c) $x$評価
1 | -Pin | * | * |  | ◯ | ◯ | 〇
2 |  | * | - |  |  |  | 
3 |  | - | * |  |  |  | ×
4 |  | - | - |  |  |  | 
5 | -Pout | * | * |  | ◯ (ref先->inのみ) | × | 〇
6 |  | * | - |  |  |  | 
7 |  | - | * |  |  |  | ×
8 |  | - | - |  |  |  | 

## Slide 22
◎ オペレータ評価の有無(2) 内積
# | 対象 | option |  |  | (d) 内積($PI$) | 
 |  | -C | -Pprod |  | tq | cq
1 | -Pin | * | * |  | △ | △(不良)
2 |  | * | - |  | △ | △(不良)
3 |  | - | * |  | × | ×
4 |  | - | - |  | × | ×
5 | -Pout | * | * |  | △ | ◯
6 |  | * | - |  | △ | 〇
7 |  | - | * |  | × | ×
8 |  | - | - |  | × | ×
9 | -Pprod | * | * |  | ◯ | ◯
10 |  | * | - |  | - | -
11 |  | - | * |  | × | ×
12 |  | - | - |  | - | -

## Slide 23
in=sak-PI.ddf
$PI$(#1$1[2],#2$2[2],$3[3](#4$4[2]))
out=test_prd.1.ddl
$PI$($#1,$#2,$#4)
$ ./tq.o in=sak-PI.ddf out=test_prd.1.ddl data=test.csv -FT -Pin -Pout -C -Pprod
((($1[2],$2[2],$3[3]($4[2])),($1[2],$2[2],$3[3]($4[2]))),(($1[2],$2[2],$3[3]($4[2])),($1[2],$2[2],$3[3]($4[2]))),(($1[2],$2[2],$3[3]($4[2])),($1[2],$2[2],$3[3]($4[2]))))
(((,,),(,,)),((,,),(,,)),((,,),(,,)))
(((Length,mm,1),(Weight,kg,2)),((Length,mm,322),(Weight,kg,4)),((Length,mm,5),(Weight,kg,68)))
$ ./tq.o in=sak-PI.ddf out=test_prd.1.ddl data=test.csv -FT -Pin -Pout -C
((($1[2],$2[2],$3[3]($4[2])),($1[2],$2[2],$3[3]($4[2]))),(($1[2],$2[2],$3[3]($4[2])),($1[2],$2[2],$3[3]($4[2]))),(($1[2],$2[2],$3[3]($4[2])),($1[2],$2[2],$3[3]($4[2]))))
(((,,),(,,)),((,,),(,,)),((,,),(,,)))
$ ./cq.o in=sak-PI.ddf out=test_prd.1.ddl data=test.csv -FT -Pin -Pout -C -Pprod
(((Length$1[2],mm$2[2],$3[3](1$4[2])),(Weight$1[2],kg$2[2],$3[3](2$4[2]))),((Length$1[2],mm$2[2],$3[3](322$4[2])),(Weight$1[2],kg$2[2],$3[3](4$4[2]))),((Length$1[2],mm$2[2],$3[3](5$4[2])),(Weight$1[2],kg$2[2],$3[3](68$4[2]))))
(((Length,mm,1),(Weight,kg,2)),((Length,mm,322),(Weight,kg,4)),((Length,mm,5),(Weight,kg,68)))
(((Length,mm,1),(Weight,kg,2)),((Length,mm,322),(Weight,kg,4)),((Length,mm,5),(Weight,kg,68)))
$ ./cq.o in=sak-PI.ddf out=test_prd.1.ddl data=test.csv -FT -Pin -Pout -C
(((Length$1[2],mm$2[2],$3[3](1$4[2])),(Weight$1[2],kg$2[2],$3[3](2$4[2]))),((Length$1[2],mm$2[2],$3[3](322$4[2])),(Weight$1[2],kg$2[2],$3[3](4$4[2]))),((Length$1[2],mm$2[2],$3[3](5$4[2])),(Weight$1[2],kg$2[2],$3[3](68$4[2]))))
(((Length,mm,1),(Weight,kg,2)),((Length,mm,322),(Weight,kg,4)),((Length,mm,5),(Weight,kg,68)))

## Slide 24: 12/4(水)10:00-

## Slide 25
① echo '$U$A(B,C)' | ./tq.o in=/dev/stdin -FT -Pin –C
> $U$A(B,C)
⇒ A,B,C
②> $$bind_node(#1A(B,C),$#1(P,Q))
⇒$#1@#1A(P,Q)
③> $$bind_value(A(B[1],C[2](D[2])),$$char_stream(“Length,1,2,3,4”))
⇒A(B[1]@(Length),C[2](D[2]@(1,2,3,4)))
④> $$bind_value(A(B[1],C[2](D[2])),$$file_stream(“test.csv”))
⇒A(B[1]@(Length),C[2](D[2]@(1,2,3,4)))
⑤> $$readT("infile.txt")
⇒A(B[1],C[2](D[2]))
⑥ tq.o in=indata.txt out=outdata.txt data=test.csv –FT -Pprod -C
> $$bind_node($$bind_value($$readT("indata.txt"),$$file_stream("test,csv")), $$readT("outdata.txt"))
⇒(((Length,mm,1),(Weight,kg,2)),((Length,mm,322),(Weight,kg,4)),((Length,mm,5),(Weight,kg,68)))
◎ 例

## Slide 26
(1)T式読込: 指定ファイルからT式を読込んでツリー構築
> $$readT("test.txt")
=> 読込んだT式のツリー
(2)ノードのbind: Tn内の参照先ノードを(T1, ..., Tn)からサーチしてbind)
> $$bind_node(T1, ..., Tn)
=> ノードbind後のTn
(3)値のbind: stream内の値をbind
$$bind_value(T, $$file_stream("test.csv")) or $$bind_value(T, $$char_stream(‘A,B,1,2,3’))
=> 値bind後のT
(4)print: T式のprint
$$print(T1,...,Tn)
=>void
(5)値の保持: 変数viにeiの値を代入後各Tiを評価
$$let((v1(e1), ...,vn(en)),T1, ...,Tn)
=> Tn
(例)
> $$let(((in,$$bind_value($$readT("indata.txt"),$$read_stream("test,csv"))),(out,$$readT("outdata.txt"))),
$$print(in),$$print(out),$$print($$bind_node(in,out)))
./tq.o in=indata.txt out=outdata.txt data=test.csv –FT –Pin –Pout -Pprod -C
〇組込評価対象関数($$～)

## Slide 27
◎ 評価方式比較(1/2)
<現在>
// 構文ルール読込
t_in=readT(“indata.txt”); // inからT式読込んでツリー構築 (in有の場合)
t_out=readT("outdata.txt"); // out 〃 (out 〃 )
// bind処理
bind_node(in_t); // inに対してノードbind
bind_data(in_t, "test.csv"); // 〃 データbind
bind_node(in_t, out_t); // outに対してノードbind(サーチ対象in)
// print処理(-Pin、-Pout、-Pprod)
exec_print(in_t); // inに対して印刷(-Pin有の場合)
exec_print(out_t); // outに対して印刷(-Pout 〃 )
exec_print_PI(out_t); // outに内積処理印刷(-Pprod 〃 )

## Slide 28
<今回>
(1)read-eval-printループ
main()
{
while((t_in = readT(stdin)) != EOF) { // t_in <- T式の構文ツリー
t = eval(t_in); // t <- t_inの評価結果
print(t); // tをprint
}
}
(2) evalによる評価rule
(a)$$xxx : eval時の評価対象
(b)$xxx$ : print時の評価対象(そのまま) ←従来同様
(c)$$letの変数 : その代入値
(d)その他 : そのまま
[例]
$``$A($$readT("indata1.txt"),$$readT("indata2.txt")) // t_in相当
⇒ $``$A($U$P(Q,R),X(Y,Z)) // t = eval(t_in)相当
⇒ "A(P,Q,R,X(Y,Z))" // print(t)
◎ 評価方式比較(2/2)
(a)(c)のみeval時に置換

## Slide 29
◎ 評価方式詳細(未完) (1/2)
// T式tの評価
T eval(t, env) // env: (x1(v1),...,xn(vn))
{
if(is_leaf(t)) {
return search(t, env); // assigned value
} else {
args = (t1,...,tn); // ti: tの子ノード
return apply(root(t), args, env);
}
T apply(f, args, env) //args: (t1, …, tn)、env: (x1(v1),...,xn(vn))
{
if(do_eval_args(f)) {
evaled_args = empty;
for(t∈[t1, …, tn]) {
evaled_args = evaled_args + eval(t, env);
}
return apply_prim(f, evaled_args, env);
} else {
return apply_prim(f, args, env);
}

## Slide 30
T apply_prim(f, args, env) // args : ((v1(e1), ...,vn(en)),t1, ...,tn)
{ // env: (x1(v1),...,xn(vn))
if(f == “$$let”) {
env = env + (v1(e1), ...,vn(en));
for(t ∈[t1, ..., tn]) {
e = eval(t, env):
}
return e; //last tn
} else if(f == “$$...”) { // args : (t1, ..., tn)
return exec(f, args, env);
} else {
return f(t1, ...,tn);
}
}
◎ 評価方式詳細(未完) (2/2)

## Slide 31
◎ 課題
・効率的な評価方式
評価前ツリーの再利用
・evalルールの詳細化
$$let、@の考慮

## Slide 32: 12/16(月)13:00-

## Slide 33
◎ ノード検索(SpとSlの統合)
(1) 基本的な考え方
(base path)
base: 起点ノード(群)
path: 相対path指定
=> baseからpathに沿って子ノードをたどる
(例)
・Sp相当
(#root <1;2;2>) : rootの1番目の2番目の2番目の子ノード
(#root <1;2:3;2>) : rootの1番目の2-3番目の2番目の子ノード
・Sl相当 (#level(2) <1;2;2>) : レベル2ノード群1番目の2番目の2番目の子ノード (#level(1-2) <1;2:3;2>) : レベル1-2ノード群1番目の2-3番目の2番目の子ノード
(2) SpとSl限定
ルート⇔レベル0のノード
① Sl=0;1 => Lv0の1番目
② Sl=0;,1;4:6 => Lv0全て、Lv1:4-6番目
③ Sl=0;,1;10:20,2;30:40 => Lv0全て、Lv1の10-20番目、Lv2の30-40番目
④ Sl=0:4;1:4 => Lv0-4につき、1-4番目

## Slide 34
 |  | tq |  |  |  | cq |  |  | 
 |  | bind data | bind node | valPtr設定 | print | bind data | bind node | valPtr設定 | print
-Pin | in | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
-Pout | out |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇
-Pprod | in |  |  | 〇 |  |  |  | 〇 | 
 | out |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇
<相違点>
$PI$実行時、valPtr(値文字列のi番目の開始位置を示す配列)を使用して、ノードにbindされたi番目の値を取得する。
・tq : valPtrの設定は、-Pprodによる内積実行結果の出力時
=> -Poutによるoutツリーのprint時、n番目の値は空
・cq: inツリーに対するデータbind時にvalPtrの設定も同時に実施
=> -Poutによるoutツリーのprint時、n番目の値を取得
◎ 内積処理の相違点(tq vs cq)

## Slide 35
in=sak-PI.ddf
$PI$(#1$1[2],#2$2[2],$3[3](#4$4[2]))
out=test_prd.1.ddl
$PI$($#1,$#2,$#4)
$ ./tq.o in=sak-PI.ddf out=test_prd.1.ddl data=test.csv -FT -Pin -Pout -C -Pprod
((($1[2],$2[2],$3[3]($4[2])),($1[2],$2[2],$3[3]($4[2]))),(($1[2],$2[2],$3[3]($4[2])),($1[2],$2[2],$3[3]($4[2]))),(($1[2],$2[2],$3[3]($4[2])),($1[2],$2[2],$3[3]($4[2]))))
(((,,),(,,)),((,,),(,,)),((,,),(,,)))
(((Length,mm,1),(Weight,kg,2)),((Length,mm,322),(Weight,kg,4)),((Length,mm,5),(Weight,kg,68)))
$ ./cq.o in=sak-PI.ddf out=test_prd.1.ddl data=test.csv -FT -Pin -Pout -C -Pprod
(((Length$1[2],mm$2[2],$3[3](1$4[2])),(Weight$1[2],kg$2[2],$3[3](2$4[2]))),((Length$1[2],mm$2[2],$3[3](322$4[2])),(Weight$1[2],kg$2[2],$3[3](4$4[2]))),((Length$1[2],mm$2[2],$3[3](5$4[2])),(Weight$1[2],kg$2[2],$3[3](68$4[2]))))
(((Length,mm,1),(Weight,kg,2)),((Length,mm,322),(Weight,kg,4)),((Length,mm,5),(Weight,kg,68)))
(((Length,mm,1),(Weight,kg,2)),((Length,mm,322),(Weight,kg,4)),((Length,mm,5),(Weight,kg,68)))
◎ 内積の現状(1/3)

## Slide 36
in=sak-PI1.ddf
$PI$(#1$1[2],#2$2[2]@(MM,KG),$3[3](#4$4[2]))
out=test_prd.1.ddl
$PI$($#1,$#2,$#4)
$ ./tq.o in=sak-PI1.ddf out=test_prd.1.ddl data=test.csv -FT -C -Pin -Pout -C -Pprod
((($1[2],MM,$3[3]($4[2])),($1[2],KG,$3[3]($4[2]))),(($1[2],MM,$3[3]($4[2])),($1[2],KG,$3[3]($4[2]))),(($1[2],MM,$3[3]($4[2])),($1[2],KG,$3[3]($4[2]))))
(((,(MM,KG),),(,(MM,KG),)),((,(MM,KG),),(,(MM,KG),)),((,(MM,KG),),(,(MM,KG),)))
(((Length,(MM,KG),mm),(Weight,(MM,KG),kg)),((Length,(MM,KG),1),(Weight,(MM,KG),2)),((Length,(MM,KG),322),(Weight,(MM,KG),4)))
$ ./cq.o in=sak-PI1.ddf out=test_prd.1.ddl data=test.csv -FT -C -Pin -Pout -C -Pprod
(((Length$1[2],mmMM,$3[3](1$4[2])),(Weight$1[2],kgKG,$3[3](2$4[2]))),((Length$1[2],mmMM,$3[3](322$4[2])),(Weight$1[2],kgKG,$3[3](4$4[2]))),((Length$1[2],mmMM,$3[3](5$4[2])),(Weight$1[2],kgKG,$3[3](68$4[2]))))
(((Length,mm(MM,KG),1),(Weight,kg(MM,KG),2)),((Length,mm(MM,KG),322),(Weight,kg(MM,KG),4)),((Length,mm(MM,KG),5),(Weight,kg(MM,KG),68)))
(((Length,mm(MM,KG),1),(Weight,kg(MM,KG),2)),((Length,mm(MM,KG),322),(Weight,kg(MM,KG),4)),((Length,mm(MM,KG),5),(Weight,kg(MM,KG),68)))
11 Nodes were operated.
◎ 内積の現状(2/3)

## Slide 37
in=test_prd.1.ddf
$(#1$1[2],#2$2[2],$3[3](#4$4[2]))
out=sak8.ddl
$PI$(AAA@(L(mm),W(j,k,l)),Quantity($#4BBB,$#2CCC))
$ ./tq.o in=test_prd.1.ddf out=sak8 data=test.csv -FT -C -Pin -Pout -C -Pprod
$($1[2]@(Length,Weight),$2[2]@(mm,kg),$3[3]($4[2]@(1,2,322,4,5,68)))
(((L(mm),Quantity(,)),(W(j,k,l),Quantity(,))),((L(mm),Quantity(,)),(W(j,k,l),Quantity(,))),((L(mm),Quantity(,)),(W(j,k,l),Quantity(,))))
(((L(mm),Quantity(1,mm)),(W(j,k,l),Quantity(2,kg))),((L(mm),Quantity(322,mm)),(W(j,k,l),Quantity(4,kg))),((L(mm),Quantity(5,mm)),(W(j,k,l),Quantity(68,kg))))
$ ./cq.o in=test_prd.1.ddf out=sak8 data=test.csv -FT -C -Pin -Pout -C -Pprod
$($1[2]@(Length,Weight),$2[2]@(mm,kg),$3[3]($4[2]@(1,2,322,4,5,68)))
(((L(mm),Quantity(1,mm)),(W(j,k,l),Quantity(2,kg))),((L(mm),Quantity(322,mm)),(W(j,k,l),Quantity(4,kg))),((L(mm),Quantity(5,mm)),(W(j,k,l),Quantity(68,kg))))
(((L(mm),Quantity(1,mm)),(W(j,k,l),Quantity(2,kg))),((L(mm),Quantity(322,mm)),(W(j,k,l),Quantity(4,kg))),((L(mm),Quantity(5,mm)),(W(j,k,l),Quantity(68,kg))))
◎ 内積の現状(3/3)

## Slide 38
◎Function_Recursive_Print_nthVal(node, nth)の処理(1/2)
<概要>: 各ノードをたどってnth番目の値を出力
<現状の処理>
(a)Nodeにbind値あり(rootからの配列指定要素数>0)
→ Print_nthVal(node, nth) // nodeの(nth%データ数)番目のbind値を出力
(b)参照先なし
@なし
→ print_head(node)
@あり
→ c = nodeの(nth%子ノード数)番目の子ノード;
print_tree(c)
(c)参照先あり
(i)参照先にbind値あり
→ Print_nthVal(参照先, nth) // 参照先の(nth%データ数)番目のbind値を出力
(ii)参照先の子ノード数>0
→ for(c ∈ 参照先.children)
Function_Recursive_Print_nthVal(c, nth)
(d)nodeの子ノード数>0
→ for(c ∈ node.children)
Function_Recursive_Print_nthVal(c, nth)
※(a)~(d)および(i)～(ii)は該当する処理すべてを実行(排反ではない)
参照先ノードも子ノードと同様直接たどれないか
(ループへの考慮は必要)

## Slide 39
◎Function_Recursive_Print_nthVal(node, nth)の処理(2/2)
<課題> ノードに対する①②③組合せ時の仕様明確化 (各処理の優先順位 & 両立可能性)
①refer先ノードあり(自身が参照元ノード)、②@による値指定、③bind値
# | 指定有無(自ノード) |  |  | 実行有無(自ノード) |  |  |  |  |  | 備考
 | ① refer先 | ② @指定 | ③ bind値 | (1) refer先 | refer先 子ノード | (2) @指定 | (3) bind値 | (4) head出力 | (5)*3 子ノード | 
1 | × | × | × | × | - | × | × | 〇 | 〇 | headを出力
2 |  | × | 〇 |  |  | × | 〇 | 〇 | - | 
3 |  | 〇 | × |  |  | 〇 | × | 〇 | - | 
4 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | × | 〇 | - | @指定を優先(bind値は無視)
5 | 〇 | × | × | 〇*1 | -*2 | × | × | 〇 | 〇 | 参照先ノードに対する処理
6 |  | × | 〇 | 〇 |  | × | 〇 | 〇 | - | bind値 > refer(refer先は無視?)
7 |  | 〇 | × | 〇 |  | 〇 | × | 〇 | - | refer先は無視?
8 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | × | 〇 | - | refer先は無視?
[凡例] 〇/×:指定または実行の有無
: 現バージョンで実行有
*1: 現バージョンにおいて、refer先についてはbind値があればそれを出力。
*2: 〃 refer先の各子ノードについて再帰処理。
改造案ではrefer先を再帰処理するので、refer先の子ノードはその中で処理する。
*3: ②や③が有の場合子ノードは存在しない(@やbindによるノードへの値割り当てはleafのみであるから)。
<将来課題>
本表をユーザ定義可とする。
〇:4/3(金)レビューにて×->〇に変更

## Slide 40
◎ @指定と子ノード
<課題> 対応する値を持つノードはleafのみであるから、@指定有のノードは子ノードを持たない。
=> @以降の子ノードグループは、2番目以降のグループも含めてすべて@指定値とみなす。
(例)
$ echo 'A@(1,2)(B,C)' | ./tq.o in=/dev/stdin -FT -Fst -Pin
=> A@(1,2)(B,C)
B
1
2
A@
※ノード間リンク2種類
・ : 親子関係
・ : 属性関係?
C
・内積print時、A@ノードについては@指定値(1と2)を循環的に出力
レ
レ
レ
レ: cj=0 (先頭子ノード)
@指定値

## Slide 41
◎ 内積処理案の具体例(1/2)
in:
    $PI$(A(A1, A2), B[2], C@(a,b), D[2]@(c,d))
data:
1,2,3,4
⇒ ((A(A1, A2), 1, a, c),(A(A1, A2), 2, b, d))
C@
A
B[2]
$PI$
D[2]@
1,2
3,4
a
b
c
d
: bind値
# | 指定有無(自ノード) |  |  | 実行有無(自ノード) |  |  |  | 
 | ① refer先 | ② @指定 | ③ bind値 | (1) refer先 | (2) @指定 | (3) bind値 | (4) head出力 | (5) 子ノード
1 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇
2 |  | × | 〇 |  | × | 〇 | 〇 | -
3 |  | 〇 | × |  | 〇 | × | 〇 | -
4 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | × | 〇 | -
A1
A2
in
#1
#2
#3
#4
〇:4/3(金)レビューにて×->〇に変更

## Slide 42
◎ 内積処理案の具体例(1/2)
in: P(#1X[2], #2Y@(x,y), #3Z, #4)
out: $PI$($#1(A1, A2), $#2[2], $#3@(a,b), $#4[2]@(c,d))
data-in: 8,9
data-out: 1,2,3,4
⇒ ((8(A1, A2), 1, a@Z, c@W),(9(A1, A2), 2, b@Z, d@W))
$#3@
$#1
$#2[2]
$PI$
$#4[2]@
1,2
3,4
a
b
c
d
A1
A2
# | 指定有無(自ノード) |  |  | 実行有無(自ノード) |  |  |  | 
 | ① refer先 | ② @指定 | ③ bind値 | (1) refer先 | (2) @指定 | (3) bind値 | (4) head出力 | (5) 子ノード
5 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇
6 |  | × | 〇 | 〇 | × | 〇? | 〇 | -
7 |  | 〇 | × | ×?〇 | 〇 | × | 〇 | -
8 |  | 〇 | 〇 | ×?〇 | 〇 | × | 〇 | -
#3Z
#1X[2]
#2Y@
P
#4W
8,9
x
y
out
in
#5
#6
#7
#8
〇:4/3(金)レビューにて×->〇に変更

## Slide 43
◎Function_Recursive_Print_nthVal(node, nth)の処理(2/2)
<課題>
ノードに対する①②③組合せ時の仕様明確化 (各処理の優先順位 & 両立可能性)
① 自身が参照元ノード
② @による値指定
③ bind値
# | ノード |  |  | 実行有無(自ノード) |  |  |  | 備考
 | ①refer | ②@指定 | ③bind値 | ①refer | ②@指定 | ③bind値 | ④ head出力 | 
1 | × | × | × | × | × | × | 〇 | headを出力
2 |  | × | 〇 |  | × | 〇 | × | 
3 |  | 〇 | × |  | 〇 | × | × | 
4 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | × | × | @指定を優先(bind値は無視)
5 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | 参照先ノードに対する処理
6 |  | × | 〇 | ×? | × | 〇? | × | bind値 > refer、refer先は無視?
7 |  | 〇 | × | ×? | 〇 | × | × | refer先は無視?
8 |  | 〇 | 〇 | ×? | 〇 | × | × | refer先は無視?

## Slide 44: 4/3(金)16:00-

## Slide 45
〇複数ファイル対応
(1)バインド対象指定
(#1$open$(<file>),#2$#1[2],##3$#1[2]([2]),$close$($#1))
・T式: A(B[2],C[1],D[2])
・ファイル: test1.csv, test2.csv
案1: (#1$file$(“test1.csv”),#2$file$(“test2.csv”),$bind$($#1,A(B[2],$bind$($#2,C[1]),D[2])))
案2: (#1$file$(“test1.csv”),#2$file$(“test2.csv”),$#1(A(B[2],$#2(C[1]),D[2])))
案3: (#1$file$(“test1.csv”),#2$file$(“test2.csv”),$#1A(B[2],$#2C[1],D[2]))
(a)ファイルのオープン範囲 (#1$file$(“…”), …)
(b)バインド対象のスコープ $#1(…)、$#1<T式>
(2)ストリーム
(#1$string$(“Length,Weight,mm,kg,1,2,3,4”),#2$file$(“test2.csv”),$#1A(B[2],$#2C[1],D[2]))
・ファイルストリーム
    $file$(<file名>) (例) $file$(“t-expression1.txt”)、$file$(“test.csv”)
・文字ストリーム
$string$(<string>) (例) $string$(“A(B,C)”)、$string$(“Length,Weight,mm,kg,1,2,3,4”)
※<string>と同一視可
・コマンドの標準出力
$exec$(<command>”) (例) $exec$(“ls –lt|grep tst”)
(3) T式コンストラクタ
・一般形
$T$(<stream>) (例) $T$($file$(“t-expression1.txt”))
$T$(“A(B,C)”)
4/3(金)レビューにて
案3に決定
(tree構造不変が理由)
5/1(金)レビューも参照
bind演算子’:’の導入(p56)

## Slide 46: 4/17(金)10:00-

## Slide 47
1. ヘッド、参照先ノード、バインド値の出力順序
echo '(#1X[2],$#1Y[2])' | ./tq.o in=/dev/stdin -Pin -FT data=test.csv
=> (#1X[2]@(Length,Weight),$#1Y[2]@@#1X[2]@(Length,Weight)(mm,kg))
$ echo '(#1X@(Length,Weight),$#1Y@(mm,kg))' | ./tq.o in=/dev/stdin -Pin -FT
=> (#1X@(Length,Weight),$#1Y@@#1X@(mm,kg))
<案1>
$#1Y[2]@#1X[2]@(Length,Weight)@(mm,kg)
=> 自ノード(Y)、参照先ノード(X)、csvバインド値(or @指定値)
<案2>
$#1Y[2]@(mm,kg)@#1X[2]@(Length,Weight)
=> 自ノード(Y)、csvバインド値(or @指定値)、参照先ノード(X)
ノードとバインド値が近いので直感性あり。
※CSVバインド値と@指定値をいずれも保有するノードは、バインド値として@指定値のみ出力
[課題] これらの文字列の内部表現
一般形: $#nX@(t,...,t)@#nY@(t,...t)... => 下線部:1つの参照項。バインド値がない場合「@(…)」は省略可
<案>reference chain
@($#nX@(t,...,t),#nY@(t,...t),…)

## Slide 48
2. Function_Recursive_Print_nthVal(node, nth)の処理(1/2)
Function_Recursive_Print_nthVal(Node node, int nth)
{
// head
print_head(node);
// バインド値
if(atmark_binded(node)) { // @指定あり
c = nth_child(node, nth%child_count(node));
print_tree(c);
} else if(csv_binded(node)) { // csvバインド値あり
print_nthVal(node, nth%value_value_count(node)); // (nth%データ数)番目のbind値
}
//参照先ノード
if(has_reference(node)) {
Function_Recursive_Print_nthVal(target(node), nth);
}
// 子ノード
for(i=0; i<child_count(node); i++) {
Function_Recursive_Print_nthVal(nth_child(node), nth);
}
}
ループへの考慮は必要不要
(4/17レビューにて)

## Slide 49
◎Function_Recursive_Print_nthVal(node, nth)の処理(2/2)
<課題> ノードに対する①②③組合せ時の仕様明確化 (各処理の優先順位 & 両立可能性)
①refer先ノードあり(自身が参照元ノード)、②@による値指定、③bind値
# | 指定有無(自ノード) |  |  | 出力有無(自ノード) |  |  |  |  | 備考
 | ① refer先 | ② @指定 | ③ bind値 | (1) head出力 | (2) @指定 | (3) bind値 | (4) refer先 | (5)*1 子ノード | 
1 | × | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 
2 |  | × | 〇 |  | × | 〇 |  | - | 
3 |  | 〇 | × |  | 〇 | × |  | - | 
4 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | × |  | - | @指定>bind値
5 | 〇 | × | × |  | × | × | 〇 | 〇 | 参照先ノードに対する処理
6 |  | × | 〇 |  | × | 〇 |  | - | 
7 |  | 〇 | × |  | 〇 | × |  | - | 
8 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | × |  | - | 
[凡例] 〇/×:指定または実行の有無
*1: ②や③が有の場合子ノードは存在しない(@やbindによるノードへの値割り当てはleafのみであるから)。

## Slide 50
3. 複数ファイル対応
(1)バインド対象指定
・T式: A(B[2],C[1],D[2])
・ファイル: test1.csv, test2.csv
(a)ファイルのオープン範囲 (#1$file$(“…”), …)
(b)バインド対象のスコープ $#1(…)、$#1<T式>
(#1$file$(“test1.csv”),#2$file$(“test2.csv”),$#1A(B[2],$#2C[1],D[2]))
※ファイルポインタ($#1、$#2)とT式の組合せはバインド操作に固定か、ユーザ定義可能とすべきか。
(2) コンテキスト
(例)ストリームをどのような文字列としてreadするかの決定要因
(a) どのような関数のパラメータか $T$($file$(“file1.txt”)) ->T式としてread
$bind$($T$($stream$("A(B[2],C[1],D[2])”)),$file$(“file1.txt”)) -> csvとしてreadしてT式にバインド
(b)ファイルポインタ$#1がT式に付与 (#1$file$(“file1.txt”),$#1A(B[2],C[1],D[2])) -> csvとしてread

## Slide 51: 5/1(金)10:00-
1. reference chain
  1.1 reference chainの導入
  1.2 reference chainのBNF定義
  1.3 reference chainの内部表現
  1.4 @指定導入の経緯
2. ストリーム
  2.1 ストリームの種別(階層関係)
  2.2 bindオペレータ
  2.3 ストリームのコンテキスト再考
3. 内積出力形式の定義

## Slide 52
1. reference chain
<元々の課題>
  echo '(#1X[2],$#1Y[2])' | ./tq.o in=/dev/stdin -Pin -FT data=test.csv
  => (#1X[2]@(Length,Weight) , $#1Y[2]@@#1X[2]@(Length,Weight)(mm,kg))
<改善案>
    $#1Y[2]%(mm,kg)@#1X[2]%(Length,Weight)
    (a)値指定の@を％に変更
    (b)出力の順番を以下の順序
    自ノード%バインド値、子ノード、参照先ノード%バインド値、参照先の子ノード
1.1 reference chainの導入
[一般形] $#n1X%(t,...,t)(T,...,T)@#n1Y%(t,...t)(T,...,T)@...
下線部 :1つの参照項。
$#ni : reference
t : 値指定相当のT式
T : 子ノード相当のT式
%(…) :バインド値、①CSVバインド値と②%指定値の２通り(両方保持する場合は②優先)。
[課題]
  (1)言語仕様上の整合性 => BNF記述可(1.2) ※デリミタは@のみ、%は通常文字扱い
  (2)T式による内部表現 => 対応するT式の決定(1.3)
dummy
#1X[2]
$#1Y[2]
Length,Weight
mm,kg
5/1(金)レビューにて、
子ノード関連のの記載追加

## Slide 53
1.2 reference chainのBNF定義
(一般形)
X%(t,...,t)(T,...,T)@Y%(t,...,t)(T,...,T)@...@Z%(t,...,t)(T,...,T) : reference item
(BNF)
<head>::= <ref-label>?<reference>?<label>?;
  <ref-label>::= (’#’|’##’)<num>+;
    <reference>::= ’$’(’#’|’##’)<num>+;
    <label>::= <char>+;
    <T-form>::= <head>(’(’(<T-form>(’,’<T-form>)*)?’)’)*;
    <ex-T-form>::= <ref-chain> |
    <head>(’(’(<ex-T-form>(’,’<ex-T-form>)*)?’)’)*
    <ref-chain>::= <ref-item>(’@’<ref-item>)*
    <ref-item>::= <head>(’(’(<ex-T-form>(’,’<ex-T-form>)*)?’)’)? (ex-T...)
[補足1] %はデリミタ扱いしなくても良い見込み
=> 従来の値指定@と同様の扱い。
[補足2] 実際には「<ref-item>の<head>は”$#n”を含む」などの制約があり。
=> BNFでも規定できそうであるが、意味上の制約としてBNFの外部で規定する。
赤フォント: デリミタ
5/1(金)レビューにて、
子ノード関連のの記載追加

## Slide 54
1.3 reference chainの内部表現
従来のT式の拡張であるため、内部表現を規定する必要がある。
(一般形)
X%(t,...,t)(T,...,T)@Y%(t,...,t)(T,...,T)@...@Z%(t,...,t)(T,...,T) : reference item
(内部表現)従来のT式で表現
$ref-chain$(X%(t,...,t)(T,...,T),Y%(t,...,t)(T,...,T),..,Z%(t,...,t)(T,...,T))
1.4 @指定導入の経緯
[例] X@(1,2)
(方式1) 当初想定した方式(木構造変換方式)
①ツリー構造として解析(X@の子ノードとして1,2)
②子ノード1,2をツリーから削除し、csvバインド値(“1,2”)としてX@にバインド
③内積処理の際、X@のi番目の値としてcsvバインド値(“1,2”)のi番目の値を取得
(方式2) 現方式
①ツリー構造として解析(X@の子ノードとして1,2)
②内積処理の際、X@のi番目の値としてi番目の子ノードを取得
方式1の別案検討の際、@をデリミタ化する案があったが経緯は不明。
最終的に方式2とな理、@デリミタ化はボツになった。
=>値指定の@に関してはヘッダラベルの一部であり、そもそもデリミタ化不要であったと思われる。
5/1(金)レビューにて、
子ノード関連のの記載追加

## Slide 55
2. ストリーム
2.1 ストリームの種別(階層関係)
$stream$
$file$(<file名>) $file$(“t-expression1.txt”)
$csv_file$(<file名>) $csv_ffile$(“test.csv”)
$json_file$(<file名>) $json_file$(“meta.json”)
$T_form_file$(<file名>) $T_form_file$(“test”)
$string$(<string>) $string$(“abcd”)
$csv_string$(<file名>) $csv_string$(“Length,Weight,mm,kg,1,2,3,4”)
$json_string$(<file名>) $json_string$(“{”)
$T_form_string$(<file名>) $T_form_string$(“test”)
$exec$(<command>) $exec$(“ls –lt|grep tst”)
$socket$(<address>,<port>) $socket$(“127.0.0.1”,80)
$http$(<address>) $http$(”http://~”)
5/1(金)レビューにて、ボツ
5/1(金)レビューにて、ボツ

## Slide 56
2.2 T式BNFの多義性 bindオペレータ
(多義性が疑われる例)
下記$#1Aのようにレファレンス$#1とヘッドAの連結
(#1$file$(“test1.csv”),#2$file$(“test2.csv”),$#1A(B[2],$#2C[1],D[2]))
  ・解釈1 $#1A全体で1ノード ->”$#1A”をT式「(B[2],$#2C[1],D[2]))」に付与
・解釈2 $#1とAで2ノード ->”$#1”をT式「A(B[2],$#2C[1],D[2]))」に付与
(結論)
多義性はない。
(理由)
BNF上は、隣接するノード間に’(‘、’)’、’,’などのデリミタが必要。
→解釈2はあり得ない。
(要検討)
以下のような記載は不要か。現BNFでは構文エラー。
(#1$file$(“test1.csv”),##2A($#5,B[1],C[2]),$#1$##2)-> $##2が参照するT式に$#1のCSV値をバインド
(参考)BNF
<head>::=<ref-label>?<reference>?<label>?;
  <ref-label>::=(’#’|’##’)<num>+;
    <reference>::=’$’(’#’|’##’)<num>+;
    <label>::=<char>+;
    <T-form>::=<head>(’(’(<T-form>(’,’<T-form>)*)?’)’)*;
(解釈3)
ファイルポインタ$#nを含むノードは
配下のT式に$#n内のcsv値をバインド
(案) bindオペレータ’:’の導入 => 非デリミタ
<file><stream-ptr＞‘:’ <T-form>
[例] ①$#1:$##2
②$#1:A(B[2],$#2C[1],D[2])
③$file$(“test.csv”):$T$($string$(“A[2]”))
5/1(金)レビューにて、
:の左辺はstream ptr (stremへのref)
③の形式はなし
右辺T式の構造変化回避のため(cf p45)

## Slide 57
2.3 ストリームのコンテキスト再考
○ストリームのコンテキスト
ストリームをどのような文字列としてreadするかの決定要因
⇔ストリームに対してどのようなオペレーションを実行するか
(例) ① $T$($file$(“file”)) / (#1$file$(“file”),$T$($#1)) ->T式としてread
② $bind$($T$($stream$(“A(B[2],C[1],D[2])”)),$file$(“file”)) -> バインド用にcsvとしてread ③ (#1$file$(“file”),$#1:A(B[2],C[1],D[2])) -> 〃
(T式の読込例) #1$CSV_FILE$(“file”),#2$#1[1],$T$($#2) ->もう少し検討
(fileの記述例) "A(B[2],C[1],D[2])" -> ""で囲まれたT式を1要素とするCSV
(解釈規則) #1$CSV_FILE$(“file”),#2$#1[1],$T$($#2)
$T$: パラメータであるノード(1個)にバインドされた値(CSV値1個)を
T式としてread
ファイルポインタ$#1を含むノード配下のT式(本例ではノード$#1自身)に、$#1のCSV値をbind(ノード$#1自身にCSV値1個をbind))
CSVファイル
5/1(金)レビューにて、以下の話はボツ

## Slide 58
3. 内積出力形式の定義
内積出力時の(),の出力規則
(現状)ノードA B,Cのバインド値の数の組合せパタンごとの実行結果を示す
=>規則性?(特に実行結果の赤色かっこ)
コマンド |  | ./tq.o in=xxx.ddf out=test_prd.1.ddl data=testsak.csv -FT -Pprod -C
out(共通) |  | $PI$($#1,$#2,$#4)
data(共通) |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
# | in | 実行結果
1 | X(#1A[2],#2B[2],#4C[6]) | (((1,3,5),(2,4,6)),((1,3,7),(2,4,8)),((1,3,9),(2,4,10)))
2 | X(#1A[2],#2B[3],#4C[6]) | ((((1,3,6),(2,4,7)),((1,5,8)),((2,3,9)),((1,4,10),(2,5,11))))
3 | X(#1A[3],#2B[2],#4C[6]) | ((((1,4,6),(2,5,7)),((3,4,8)),((1,5,9)),((2,4,10),(3,5,11))))
4 | X(#1A[3],#2B[3],#4C[6]) | (((1,4,7),(2,5,8),(3,6,9)),((1,4,10),(2,5,11),(3,6,12)))
5 | X(#1A[2],#2B[4],#4C[6]) | ((((1,3,7),(2,4,8)),((1,5,9),(2,6,10))),(((1,3,11),(2,4,12))))
6 | X(#1A[4],#2B[2],#4C[6]) | ((((1,5,7),(2,6,8)),((3,5,9),(4,6,10))),(((1,5,11),(2,6,12))))
7 | X(#1A[6],#2B[2],#4C[2]) | (((1,7,9),(2,8,10)),((3,7,9),(4,8,10)),((5,7,9),(6,8,10)))
8 | X(#1A[6],#2B[2],#4C[3]) | ((((1,7,9),(2,8,10)),((3,7,11)),((4,8,9)),((5,7,10),(6,8,11))))
9 | X(#1A[6],#2B[3],#4C[2]) | ((((1,7,10),(2,8,11)),((3,9,10)),((4,7,11)),((5,8,10),(6,9,11))))
10 | X(#1A[6],#2B[3],#4C[3]) | (((1,7,10),(2,8,11),(3,9,12)),((4,7,10),(5,8,11),(6,9,12)))
11 | X(#1A[6],#2B[2],#4C[4]) | ((((1,7,9),(2,8,10)),((3,7,11),(4,8,12))),(((5,7,9),(6,8,10))))
12 | X(#1A[6],#2B[4],#4C[2]) | ((((1,7,11),(2,8,12)),((3,9,11),(4,10,12))),(((5,7,11),(6,8,12))))
13 | X(#1A[2],#2B[3],#4C[7]) | ((((1,3,6),(2,4,7)),((1,5,8)),((2,3,9)),((1,4,10),(2,5,11))),(((1,3,12))))
14 | X(#1A[3],#2B[2],#4C[7]) | ((((1,4,6),(2,5,7)),((3,4,8)),((1,5,9)),((2,4,10),(3,5,11))),(((1,4,12))))
15 | X(#1A[3],#2B[3],#4C[7]) | (((1,4,7),(2,5,8),(3,6,9)),((1,4,10),(2,5,11),(3,6,12)),((1,4,13)))
16 | X(#1A[7],#2B[2],#4C[3]) | ((((1,8,10),(2,9,11)),((3,8,12)),((4,9,10)),((5,8,11),(6,9,12))),(((7,8,10))))
17 | X(#1A[7],#2B[3],#4C[2]) | ((((1,8,11),(2,9,12)),((3,10,11)),((4,8,12)),((5,9,11),(6,10,12))),(((7,8,11))))
18 | X(#1A[7],#2B[3],#4C[3]) | (((1,8,11),(2,9,12),(3,10,13)),((4,8,11),(5,9,12),(6,10,13)),((7,8,11)))

## Slide 59: 5/29(金)10:00-
1. reference chain
  1.1 reference chainの構文
  1.2 Function_Recursive_Print_nthVal(node, nth)の処理の変更
2. bindオペレータの導入
3. ストリームの有効範囲
4. 複数ファイルとのバインド
5. 内積出力形式の定義

## Slide 60
1. reference chain
<元々の課題>
  echo '(#1X[2],$#1Y[2])' | ./tq.o in=/dev/stdin -Pin -FT data=test.csv
  => (#1X[2]@(Length,Weight), $#1Y[2]@@#1X[2]@(Length,Weight)(mm,kg))
echo '(#1X[2],$#1Y@(mm,kg))' | ./tq.o in=/dev/stdin -Pin -FT data=test.csv
  => (#1X[2]@(Length,Weight), $#1Y@@#1X[2]@(Length,Weight)(mm,kg))
<改善案>
    $#1Y[2]%@#1X[2]%(Length,Weight)(mm,kg)
    $#1Y%(mm,kg)
    $#1Y%@#1X[2]%(Length,Weight)(mm,kg)
    (a)値指定 ％ (@から変更) -> 入力(②)/出力(①③)双方
    (b)出力順番 (変更なし)
    自ノード%、参照先ノード%、(バインド値 or 参照先の子ノード)、(バインド値 or 子ノード)
<オペレータの意味>
  %: 値指定の(...)が後続
    入力式(上例②)ヘッド内は直後に後続、参照chain内(①③) は直後ではない。
      => バインド値と子ノードが混在のため、元のヘッドとの対応が復元できない場合がある(後述)。
  @: 参照先の連結
dummy
#1X[2]
$#1Y[2]
Length,Weight
mm,kg
①
②
③
①
②
③
5/29(金)レビュー
OK
(注意)
print時、一般の関数は表示しないが、referenceは残す。

## Slide 61
1.1 reference chainの構文
[一般形] X[%]@Y[%]＠...@Z[%](T,,,,T)...(T,,,,T)
下線部 : 参照項。
% : 値指定の(T,...,T)が後続
@ : 参照項の連結
T : 指定値/子ノード相当のT式
[T式上の構文]
X[%]@Y[%]＠...@Z[%] : (参照列)ヘッド -> (定義)@を含むヘッド
(T,,,,T)...(T,,,,T) : その子ノード
[課題1] 元の構造の復元不可
  reference chainに変換後、元の構造が復元できない。(Aや1が、どのノードの子ノード/値指定なのか不明)
  => 当面pending (ヘッド内の@の役割の検討が必要)
  (例1) $ echo '($##1(A),##1$##2[1],##2)' | ./tq.o in=/dev/stdin -FT -Pin data=num.csv =>($##1@##1$##2[1]%@##2(1)(A),##1$##2[1]%@##2(1),##2)
  (例2) $ echo '($##1,##1$##2[1],##2(A))' | ./tq.o in=/dev/stdin -FT -Pin data=num.csv =>($##1@##1$##2[1]%@##2(A)(1),##1$##2[1]%@##2(A)(1),##2(A))
[課題2] 参照列ヘッドの解析処理 => やればできる
[課題3] 参照列ヘッド内の配列指定 => バインド対象外 例: $#1Y[2]%@#1X[2]%(Length,Weight)(mm,kg)
[課題4] “$##1”はオペレータあつかい?
=> reference chainを出力するオペレータ ($PI$による内積出力と同様の考え)
5/29(金)レビュー
tq言語仕様の特徴を整理の上、学術的意義を明確化する必要
・@%はデリミタとしない。
(理由) parsingが簡便-> グラフツリーの表現を重視しparsingには労力かけない。
pending
そもそも復元は必要か、の検討も含めて
・head末尾の[]のみバインド指定とみなす。
・末尾に[]が連続した場合は多次元とみなす。
=>現実装を要確認
要検討
・記述形式 ($PI$など通常のオペレータと相違)
・read/eval/printループ復活
履歴管理とセットで検討要
(履歴管理なしでもspec downにはならない)

## Slide 62
# | 指定有無(自ノード)*1 |  |  | 出力有無(自ノード)*2 |  |  |  |  | 備考
 | ① refer先 | ② @指定 | ③ bind値 | (1) head出力 | (2) refer先 | (3) @指定 | (4) bind値 | (5) 子ノード | 
1 | × | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 
2 |  | × | 〇 |  |  | × | 〇 | - | 
3 |  | 〇 | × |  |  | 〇 | × | - | 
4 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | × | - | @指定>bind値 (優先度)
5 | 〇 | × | × |  | 〇 | × | × | 〇 | 参照先ノードに対する処理
6 |  | × | 〇 |  |  | × | 〇 | - | 
7 |  | 〇 | × |  |  | 〇 | × | - | 
8 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | × | - | 
[凡例] 〇/×:指定または実行の有無
*1: ②や③が有の場合子ノードは存在しない(@やbindによるノードへの値割り当てはleafのみであるから)。
*2: 出力の順序を以下の通りに変更
自ノード、参照先ノード、(バインド値 or 参照先の子ノード)、(バインド値 or 子ノード)
1.2 Function_Recursive_Print_nthVal(node, nth)の処理の変更
(2)と(3)(4)の順序を
入れ替えた
(要注意) OKであるが、NS3との整合性を要確認

## Slide 63
Function_Recursive_Print_nthVal(Node node, int nth)
{
// (1) head
print_head(node);
// (2)参照先ノード
if(has_reference(node)) {
Function_Recursive_Print_nthVal(target(node), nth);
}
// (3)(4)バインド値
if(atmark_binded(node)) { // ‘%’による値指定あり
c = nth_child(node, nth%child_count(node));
print_tree(c);
} else if(csv_binded(node)) { // csvバインド値あり
print_nthVal(node, nth%value_value_count(node)); // (nth%データ数)番目のbind値
}
// (5)子ノード
for(i=0; i<child_count(node); i++) {
Function_Recursive_Print_nthVal(nth_child(node), nth);
}
}
(2)と(3)(4)の順序を
入れ替えた

## Slide 64
2. bindオペレータの導入
[構文] <stream-ptr＞‘:’ <T-form>
[意味] ストリームポインタで示されるストリーム内のCSV値をT式にバインド(リーフノードに[]内の指定数)
[例]
① $#1:A[3](B[2],X[2](C[1],D[2])) => $#1のCSV値を、B[2],C[1],D[2]に指定数だけバインド
$#1:$##2[2],…, ##2A(B[1]) => 〃 $##2[2] 〃
② $#1:A[3](B[2],…, $#2:X[2](C[1],$#1:D[2])) => 最も内側のストリームポインタが有効
③ $file$(“test.csv”):A(B[2],$#2C[1],D[2]) => エラー
[注(構文上)]
① ‘:’の左側の参照は、CSVファイルストリームへの参照と解釈
② ‘:’のネストが可能(バインド対象のT式内にさらに‘:’)
③ ‘:’の左側には参照のみ許容
[注(字句解析上)]
‘:’は、通常文字としてあつかい、headの一部。ただしheadは‘:’で終了する。
    (例) ①下線部がヘッド(Aや＄は後続のヘッドの開始文字)
(要確認)
「$#1」のバインド対象は「$##2」自身であり、参照先ではない。
ただし、現実装を要確認。

## Slide 65
3. ストリームの有効範囲
(課題)言語仕様上はストリームのopen/closeの概念は存在しない。=> 最適化のためにはclose相当が必要
<案1> 一つ外側のカッコ内
  …, (…, #1$file$(“test1.csv”), …, #2$file$(“test2.csv”), …, $#1:A(B[2],$#2:C[1],D[2]), …, $#2:X[2]), …
  => 「一つ外側のカッコ内」というのは何となく不自然
<案2> グローバル
  …, #1$file$(“test1.csv”), …, #2$file$(“test2.csv”), …, $#1:A(B[2],$#2:C[1],D[2]), …, $#2:X[2],…
  => 各T式のバインド終了時、不要となったストリームをclose (処理系の実装依存)
<案3> ストリームのスコープ指定
  (a) …, #1$file$(“test1.csv”)(#2$file$(“test2.csv”)($#1:A(B[2],$#2:C[1],D[2]), …, $#2:X[2])) ,…
  (b) …, $scope$(#1$file$(“test1.csv”), …, #2$file$(“test2.csv”))($#1:A(B[2],$#2:C[1],D[2]), …, $#2:X[2]),…
  [一般形]
  (a) <stream-constructor>(T1, …, Tn)
  (b) $scope$(<stream-constructor>,…<stream-constructor>)(T1, …, Tn)
  => スコープ内のＴ式(T1, …, Tn)のバインド処理が終了したら、ストリームをclose
<案4> ラベルのスコープ指定
  …, #1$file$(“test1.csv”), …, #2$file$(“test2.csv”), …,
  $scope$(#1, #2)($#1:A(B[2],$#2:C[1],D[2]), …, $#2:X[2]) ,…
  [一般形]
  $scope$(<label>,…,<label>)(T1,…,Tn)
  => 式(T1, …, Tn)のバインド処理が終了したら、各<label>相当のストリームをclose
(評価) 案2がよさそう
  [理由] 言語仕様上はopen/closeは不要そうで、(現状では)最適化のためのcloseは処理系の問題と思われる。
現時点では処理系による自動close可の見込
<案2>に決定。ただし、実装はpending
スコープ指定が必要な場合が、bind以外にもあるかもしれない。

## Slide 66
4. 複数ファイルとのバインド
(課題) バインド対象のファイルを操作してからバインドしたい
(例)複数CSVファイルの列結合
ファイルラベルの定義: ..., #1$File$(“test1.csv”), #2$File$(“test2.csv”), #3$File$(“test3.csv”),...
<案1> ファイルに対する列結合演算
$PI$($#1:A[2],Quantity({$#2,$#3}:C[],$#1:B[2])) => :はデリミタ
<案2> ノードのマージ演算
$PI$($#1:A[2],Quantity($merge$($#2:C1[],$#3:C2[]),$#1:B[2])) => :はデリミタ
test1.csv $#1 |  |  | test2.csv $#2 |  | test3.csv $#3
length | weight |  | 1 |  | 2
mm | kg |  | 3 |  | 4
1 | 2 |  | 5 |  | 6
3 | 4 |  |  |  | 
5 | 6 |  |  |  | 
案1:
$exec$ + $eval$
  -> 以下の文字列を生成($exec$)+評価($eval$)
  ($#1:[1],$#2:[1],$#1:[1],$#2:[1],...)
案2:
flatten関数 (バインド値に対する演算)
=>いずれにしろpending

## Slide 67
バインド個数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ‥ | 
3 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  | 3個ごとに「()」でくくる
4 | ( |  |  | ) | ( |  |  | ) | ( |  |  | ) | ( |  |  |  | 4 〃
15 | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ) |  | 15 〃
5. 内積出力形式の定義
echo ‘X(#1[3],#2[4],#3[15])’ | ./tq.o in=/dev/stdin out=testsak-3.ddl data=testsak.csv -FT -Pprod -C
| ./iptest.awk
=> ((((1,4,8),(2,5,9),(3,6,10)),((1,7,11)),((2,4,12),(3,5,13)),((1,6,14),(2,7,15)),((3,4,16)),((1,5,17),(2,6,18),(3,7,19))),
(((1,4,20),(2,5,21),(3,6,22))))
  (((***)(*)(**)(**)(*)(***))((***))) ‥ ※
「*」: 内積出力結果における3つ組。(例)「 (1,4,8)」、「 (2,5,9)」
①
②
③
①
②
②
③
③
①
<()の付与規則>
n番目の*には下表該当列の「(」や「)」をすべて付与。ただし、最終列については不足分の「)」を強制的に補う。
=>どういう意味があるのかを明確化要。
OK

## Slide 68: 6/11(木)10:00-
オペレータの拡張
  ・オペレータのパラメータ
  ・reference、bindのオペレータ化
2. 複数ファイル事例
  ・列結合(一種のフェデレーション)
3. 環境変数(風)
  ・「data」オプション相当 => CSVファイルの指定を変換規則本体から分離

## Slide 69
オペレータの拡張
(1) オペレータへのパラメータ付与(「:」はパラメータ区切)
[例1] echo ‘$`$ABC(7,8)’ | ./tq.o in=/dev/stdin -FT -Pin –C => “ABC”(7,8) // パラメータなしdefault)
    echo ‘$`:”$ABC(7,8)’ | ./tq.o in=/dev/stdin –FT –Pin –C => “ABC”(7,8) //「“」指定
    echo ‘$`:{:}$ABC(7,8)’ | ./tq.o in=/dev/stdin –FT –Pin –C => {ABC}(7,8) //「{}」指定
(2) referenceのオペレータ化
[例2] $#1$、$##1$ => 従来のreference末尾に$を付与
※referenceは、他のオペレータと違って出力時に消去されない。
(3) bindのオペレータ化
[例3] $bind:$#1$[1]:$#2$[2]$A[6]
    $bind:"X(Y),P(Q,R)"[1]:$#1$[2]:"MM,KG"[1]$A[]
<問題点> バインド値指定の出力形式
  (前回案) $ echo '($##11(A),##11$##12[2],##12)' | ./tq.o in=/dev/stdin -FT -Pin data=num.csv
    =>($##11@##11$##12[2]%@##12(1,2)(A),##11$##12[2]%@##12(1,2),##12)
  (今回案) ① $ echo ‘... $bind:$#1$$($##11$(A), ##11$##12$[2],##12)' | ./tq.o in=/dev/stdin -FT –Pin
  ② $ echo ‘... ($##11$(A), ##11$bind:$#1$$$##12$[2],##12)' | ./tq.o in=/dev/stdin -FT –Pin
    =>($##11$@##11$bind:”1,2”$$##12$[1]@##12(A), ##11$bind:”1,2”$$##12$[1]@##12,##12)
下線部はパラメータ
下線部はヘッド
・一般形 カリー化と関連
‘{‘<op>’(‘<T>,...,<T>’)’’(‘<T>,...,<T>’)’...’}’
=> ‘:’は廃止、各<T>がパラメータ相当
・{...} 内はエスケープ扱い(delimiterもheadの一部)
  => 評価時に{...}内をparsingする
・referenceはラベル同様言語仕様上の機構
=> オペレータ化しない(従来どおり)
・bind値をファイルからreadする場合はCSVファイルとみなす。
文字列による直接指定の場合は要検討(T式/CSV値両方あり)
=> 内部でのbind値保持方法にも影響
・出力時、バインド値は子ノードとして表示(前回案から変更なし)
=> これがバインドのそもそもの目的
・

## Slide 70
test1.csv #1 |  |  | test1.csv #2
length | height |  | weight
mm | cm |  | kg
1 | 2 |  | 3
4 | 5 |  | 6
7 | 8 |  | 9
in $bind:$#1$[2]:$#2[1]$(#11A[3], #12B[3], #13[](C[3]))
out $PI$($#11$,Quantity($#13$, $#12$))
test1.csv #1 |  |  |  | test2.csv #2 |  |  | test3.csv #3
length | height | weight |  | 1 | 2 |  | 3
mm | cm | kg |  | 4 | 5 |  | 6
 |  |  |  | 7 | 8 |  | 9
test1.csv #1 |  |  | test2.csv #2 |  | test3.csv #3 |  |  | test4.csv #4
length | height |  | weight |  | 1 | 2 |  | 3
mm | cm |  | kg |  | 4 | 5 |  | 6
 |  |  |  |  | 7 | 8 |  | 9
$PI$($bind:$#1(A[3], Quantity($bind:$#2$[2]:$#3$[1]$C[], B[3])))
$PI$($bind:$#1[2]:$#2[1](A[3], Quantity($bind:$#3$[2]:$#4$[1]$C[], B[3])))
※ [例2-3] においてin/outの統合はちょっと苦しい
(理由) in/outでノードの出現順序が異なる
[例1]
[例2]
[例3]
2. 複数ファイル事例=>列結合
出力:(((length,Quantity(1,mm)),(height,Quantity(2,cm))),((weight,Quantity(3,kg)),...
・in/outの指定は残す
・各例を{}を用いた新形式で書き直す。

## Slide 71
3. 環境変数(風)
ストリームポインタ化参照されるラベルを環境変数的に扱いたい。
  (例) 入力CSVファイルの指定は、変換規則本体とは独立に指定したい。
echo ‘$bind:$#1$[1]:$#2$[2]$A[6]’ | ./tq.o in=/dev/stdin env=#1file(“test1.csv”);#2string(“A(B),C”)
・envで指定するのは、環境を記述したenvfileのファイル名
・envfileの記述形式も、in/out同様T式とする

## Slide 72
オペレータの拡張
(1) オペレータへのパラメータ付与
[例1] echo ‘{`}ABC(7,8)’ | ./tq.o in=/dev/stdin -FT -Pin –C => ”ABC”(7,8) // 指定なし(default「 ”」)
    echo ‘{`(?)}ABC(7,8)’ | ./tq.o in=/dev/stdin –FT –Pin –C => ?ABC?(7,8) //「?」指定
    echo ‘{`(?,!)}ABC(7,8)’ | ./tq.o in=/dev/stdin –FT –Pin –C => ?ABC!(7,8) //「?」「!」指定
(2) referenceのオペレータ化 => オペレータ化しない
[例2] $#1、$##1 => 従来通り
(3) bindのオペレータ化
[例3] {bind($#1[1],$#2[2])}A[6]
    {bind("X(Y),P(Q,R)"[1],$#1[2],"MM,KG"[1])}A[]
<問題点> バインド値指定の出力形式
  (前回案) $ echo '($##11(A),##11$##12[2],##12)' | ./tq.o in=/dev/stdin -FT -Pin data=num.csv
    =>($##11@##11$##12[2]%@##12(1,2)(A),##11$##12[2]%@##12(1,2),##12)
  (今回案) ① $ echo ‘... {bind($#1)}($##11(A), ##11$##12[2],##12)' | ./tq.o in=/dev/stdin -FT –Pin
  ② $ echo ‘... ($##11(A), ##11{bind($#1)}$##12[2],##12)' | ./tq.o in=/dev/stdin -FT –Pin
    =>($##11@##11$##12[2]%@##12(1,2) (A), ##11$##12[2]%@##12(1,2),##12)
下線部はパラメータ
下線部はヘッド
・p69-71を新仕様で書き換えたものを示す(p72-74)

## Slide 73
test1.csv #1 |  |  | test1.csv #2
length | height |  | weight
mm | cm |  | kg
1 | 2 |  | 3
4 | 5 |  | 6
7 | 8 |  | 9
{bind($#1[2],$#2[1]}(#11A[3], #12B[3], #13[](C[3]))
test1.csv #1 |  |  |  | test2.csv #2 |  |  | test3.csv #3
length | height | weight |  | 1 | 2 |  | 3
mm | cm | kg |  | 4 | 5 |  | 6
 |  |  |  | 7 | 8 |  | 9
test1.csv #1 |  |  | test2.csv #2 |  | test3.csv #3 |  |  | test4.csv #4
length | height |  | weight |  | 1 | 2 |  | 3
mm | cm |  | kg |  | 4 | 5 |  | 6
 |  |  |  |  | 7 | 8 |  | 9
[例1]
[例2]
[例3]
2. 複数ファイル事例(列結合)
(((length,Quantity(1,mm)),(height,Quantity(2,cm))),((weight,Quantity(3,kg)),...
$PI$($#11$,Quantity($#13$, $#12$))
{bind($#1)}(#11A[3], #12B[3], #13{bind($#2[2],$#3[1])}[](C[3]))
{bind($#1[2], $#2[1])}(#11A[3], #12B[3], #13{bind($#3[2], $#4[1])}[](C[3]))
out:
出力:
in:
in:
in:

## Slide 74
3. 環境変数
ストリームポインタ化参照されるラベルを環境変数的に扱いたい。
  (例) 入力CSVファイルの指定は、変換規則本体とは独立に指定したい。
echo ‘$bind:$#1$[1]:$#2$[2]$A[6]’ | ./tq.o in=/dev/stdin env=“envfile.txt"
[envfile.txt]
#1file(“test1.csv”);#2string(“A(B),C”)

## Slide 75: 6/19(金)10:00-
{}の導入
・内部表現

## Slide 76
1. {}の導入
<案1> エスケープ対象を<head>内の特定構文要素(<function>、<name>)に限定
例1: {$bind$({X(Y),P(Q,R)}[1],$#4[2],{MM,KG}[2])}A[]
構文: <function> ::= <operator> | ’{'<operator>(’(’<T-form>(’,’<T-form>)*’)’)*’}’
    <name> ::= <char>+ | ‘{‘<T-form>(’,’<T-form>)*’}’
意味: {…} を<function>や<name>の一部とみなす => 結果的に<head>の一部
懸案: 上記特定構文要素に限定する根拠があいまい
<案2> 制限なしにエスケープ
例2: {$bind$({X(Y),P(Q,R)}[1],$#{$mult$(1,$plus$(1,3))}[2],{MM,KG}[{$plus$(1,1)}])}A{B,C}[]
構文: ‘{‘<T-form>(’,’<T-form>)*’}’ // エスケープ対象: T式の列
意味: {…} を<head>の一部とみなす
懸案: (a)BNF化、parsingが可能か
(b)評価規則
<T-form>::=<head>(’(’(<T-form>(’,’<T-form>)*)?’)’)*;
<head>::=<ref-label>?<reference>?<function>?<name>?<bind>?;
  <ref-label>::=(’#’|’##’)<num>+;
  <reference>::=’$’(’#’|’##’)<num>+;
  <function>::=’{'<operator>(’(’<T-form>(’,’<T-form>)*’)’)*’}’;
    <operator>::='$'<name>'$'
  <name>::=<char>+;
  <bind>::=’[’(<num>+(,<num>+)*)?’]’;
現行BNF
<function>内の<operator>を省略可とし、
エスケープ対象を<function>に限定する案もあり。
(例)「{MM,KG}」は、<operator>省略の<function>に対するエスケープ
将来的な拡張性を考慮して案2の方向
ただし、以下を考慮
・<head>内の5要素が特定できること
・親ノードによって子ノードの評価方法(例:遅延評価)を指定したい場合あり(評価パスの数に影響)
・評価の結果参照関係の解決できる場合あり(左記<案2>)
・in/outのオプションは残す
・()[]{}のデリミタ化の可能性

## Slide 77
{$bind$({X(Y),P(Q,R)}[1],$#4[2],{MM,KG}[2])}A[]
$bind$
X
Y
$#4[2]
P
Q
R
{}
[1]
{}
MM
KG
[2]
{}
A[]
◎内部表現
: 同一head内連結
: 〃 文字列
A[]
例1:

## Slide 78
{$op$({X(Y),P(Q,R)}[1](Z),{$cat$(“$”,”#”)}{$mult$(1,4)}[2],{MM,KG}[{$plus$(1,1)}])}A{B,C}[](D,E)
例2:
$op$
X
Y
P
Q
R
{}
[1]
{}
MM
KG
[
{}
A
{}
{}
[2]
{}
]
$mult$
1
4
$plus$
1
1
{}
B
C
[]
Z
E
D
{}
: 複数要素head
: 構成要素
: 通常head
$cat$
“$”
“#”

## Slide 79: 6/25(木)10:00-
tqにおける評価
・lisp流評価との相違
・評価規則

## Slide 80
1. tqにおける評価
〇 関数(オペレータ)の役割
(1) lisp流
(CONS (QUOTE A) (CONS (QUOTE B) NIL) ) => (A B)
[評価] 関数(「CONS」「QUOTE」等) : 式の評価時に実行して値を決定
(2) tq
$`$X(A(B,C)) => "X"(A(B,C))
[前処理] ①値のbind、②参照先解決を実行
[評価] オペレータ(「＄~$」): print時に実行して表示文字列を決定
・tqのオペレータは「バックトラック」なしに評価できる
(例)「f(x,y)」の評価(tqではprint)
- (古典的)lisp流はbottom up
=> x、y、fの順に評価
- tqは、top downもあり(bottom upとのhybrid)
=> f、x、yの順に評価(print)
・tqにおいて、「f(x,y)」の評価方式をbottom up/topdownいずれで実行するかはfにおまかせ。
・ 「f(x,y)」の評価方式がfの親(下例g)に依存する場合もある。
この場合は、fが構文木から親であるgを特定する。
(例) 「g(f(x,y))」
・tqにも、従来のtq型オペレータに加えてlisp型オペレータを導入する。
(例)次ページの$mult$や$plus$
- 式のprint処理においては、lisp型オペレータを評価結果の値に置換したのち、print処理を実行する。
- オペレータがlisp型であるかtq型であるかは、オペレータテーブルで管理する。
(その他)
現状のtqでは、out内の式には値のbindしないなどの制約があるが、in/outに関する制約は廃止する。
ただし、Executorは残す。

## Slide 81
[制限] 下線部には{}の挿入禁止
<T-form>::=<head>(’(’(<T-form>(’,’<T-form>)*)?’)’)*;
<head>::=<ref-label>?<reference>?<function>?<name>?<bind>?;
  <ref-label>::=(’#’|’##’)<num>+;
  <reference>::=’$’(’#’|’##’)<num>+;
  <function>::=<operator>(’(’<T-form>(’,’<T-form>)*’)’)*;
    <operator>::='$'<name>'$'
  <name>::=<char>+;
  <bind>::=’[’(<num>+(,<num>+)*)?’]’;
{$op$({X(Y),P(Q,R)}[1](Z),{$cat$(“$”,”#”)}{$mult$(1,4{2})}[2],{MM,KG}[{$plus$(1,1)}])}A{B,C}[](D,E)
・<function>において、引数なしオペレータの場合、escape用には{}は不要であるが、<function>の範囲を明示するために{}で囲ってもよい。
(例)以下は等価であり、いずれでもよい。
$PI$(...)
{$PI$}(...)
・{}はBNFでは定義しない方向(“”と同様)

## Slide 82
{$op$({X(Y),P(Q,R)}[1](Z),{$cat$(“$”,”#”)}{$mult$(1,4)}[2],{MM,KG}[{$plus$(1,1)}])}A{B,C}[](D,E)
例2:
$op$
X
Y
P
Q
R
{}
[1]
{}
MM
KG
[
{}
A
{}
{}
[2]
{}
]
$mult$
1
4
$plus$
1
1
{}
B
C
[]
Z
E
D
{}
: compound head
: component
: primitive head
$cat$
“$”
“#”
: component group

## Slide 83
eval_head(Node t)
{
if(is_primitive(t)) {
現状通り
} else {
for(each x in component group) {
swich x.type
case label:
case reference:
:
}
評価規則

## Slide 84: 7/3(金)10:00-
評価規則
・オペレータの種類
①lisp型
②tq型

## Slide 85
(1)オペレータの種類
[例1] {$`$(?,!)}ABC(7,8) ⇒ ?ABC!(7,8) // 従来のoperator (print内容を規定)
[例2] (#1$File$(“test.csv”), #2$File$(“test.csv”),
$PI$XYZ({$bind$($cat$(“$#”, $plus$(1,1))[2],{P,Q(R)}[1])}ABC[](D[{$mult$(1)(2)}],E[2]))
# | operator |  | パラメータ | リタン値 |  | 備考
1 | lisp型 (pass1) | $File$() | (string) | string | “”(空列) | file open
2 |  | $bind$ | ($#i[n],...)など ⇒ 後述 | string | “”(空列) | CSV値のbind
3 |  | $cat$ | (string, string) | string | 結合文字列 | 
4 |  | $plus$ | (num, num) | num | 加算 | 
5 |  | $mult$ | (num)(num) | num | 乗算 | 
6 | tq型 (pass2) | $`$ | (t1,t2) | void |  | 後続nameの前後にt1,t2を付与
7 |  | $PI$ | なし | void |  | 内積のprint
# | operator種別 | 内容 | 備考
1 | lisp型 | pass1(tq型opeatorの評価準備)での評価対象。 作用対象: パラメータ、リタン値: 定義 | 新設
2 | tq型 | pass2(pass1評価結果のprint処理)での評価対象 作用対象: パラメータおよび後続のT式、リタン値: 未定義(void) | 従来のoperator
(a) lisp型とtq型
(b) オペレータ例
1. tqにおける評価
(#1{$File$(“test.csv”)}, #2{$File$(“test.csv”)},
  $PI$XYZ({$bind$($#{$plus$(1,1)}[2], [1](P,Q(R)))}ABC[](D[{$mult$(1)(2)}],E[2]))
型の扱いについて精密化必要
特に、stringとT-formとの区別
(例) $cat$(“$#”,”1”)(A,B)
=> ①“$#1”(A,B) or ②$#1(A,B)
①であれば、eval相当の関数起動が必要
tq型の場合は、
voidというより「-」
(don’t care)
[レビュー後の坂本気づき]
$File$のリタン型は、「ノード型」? ⇐#1$File$のようにラベル付与可

## Slide 86
(2)評価規則
① (#1$File$(“test.csv”), #2$File$(“test.csv”),
$PI$XYZ({$bind$($cat$(“$#”, $plus$(1,1))[2],{P,Q(R)}[1])}ABC[](D[{$mult$(1)(2)}],E[2]))
②-1 (#1, #2, $PI$XYZ({$bind$($#1[2], {P,Q(R)}[1])}ABC[](D[2],E[2])))
②-2 (#1, #2, $PI$XYZ(ABC[](D[2],E[2])))
・pass1 : lisp型operatorを評価
・pass2 : pass1の評価結果⇒tq型opertorを評価
③ 内積出力結果 (従来通りの処理)
[pass1]
[pass2]
[input]
# | pass | lisp型 | tq型 | その他 | 備考
1 | pass1 | ○ | × | × | ○:評価対象 ×:非対象(そのまま) - :存在しない(評価済)
2 | pass2 | - | ○ | × | 
passを1、2に分割したのは評価規則説明の都合⇒実装上は必ずしも分割の必要はない
(#1{$File$(“test.csv”)}, #2{$File$(“test.csv”)},
$PI$XYZ({$bind$($#{$plus$(1,1)}[2], [1](P,Q(R)))}ABC[](D[{$mult$(1)(2)}],E[2]))
(#1<node1>,#2<node2>,
$PI$XYZ({$bind$($#1[2], [1](P,Q(R)))}ABC[](D[2],E[2]))

## Slide 87
2. {}の付与
(a)lisp型operator
  評価規則において、(a)(b)が正当なT式である必要 => {}を導入
  (a) input、(b)pass1の評価結果
  ①(前回案) => 該当箇所すべてに{}を付与。ネストなど{}の多用により可読性低下。
  ②(今回案) => bindのパラメータの形式(下線部)を変更
  ※{}内はT式であるため、②においての{}のネストをすべて排除できるわけではない。
  ※{}の付与は<function>に限定したいという思いにはかなう。
  [例]
    ① $PI$XYZ({$bind$({$cat$(“$#”, $plus$(1,1))}[2],{P,Q(R)}[1])}ABC[](D[{$mult$(1)(2)}],E[2]))
    ② $PI$XYZ({$bind$($cat$(“$#”, $plus$(1,1))(2),(P,Q(R))(1))}ABC[](D[{$mult$(1)(2)}],E[2]))
(b)tq型operator
  ・パラメータを持たない場合 => かならずしも{}は必要ない(①)
  ・ 〃 持つ場合 => {}の付与必須(②)
  [例]
    ① $`$ABC(7,8) => “ABC”(7,8)
    ② {$`$(?,!)}ABC(7,8) => ?ABC!(7,8)
    nestあり
    {$op$({$op$(1,2)}A(B),C)}D
[その他]
-Cオプションの不具合は原因調査後に対応方針決定
・{}は、eval相当の意味づけの方向で再検討
=> (制約1) {}内はT式
(制約2) {}を評価結果と置換した結果は(式全体として)T式
・$bind$パラメータの値指定の形式
=> [n](T1, ...,Tk))
・lisp型とtq型の区別はopertorテーブルで管理(tq処理系内)
=> 大文字/小文字等見た目による区別は
コーディング規約レベルの規定としてユーザまかせ
[レビュー後の議論にて]
・tq型operatorについては、{}を記述できるのは、BNFにおける<function>を{}で囲む場合のみ。
=> tq型の{}については、BNF化可能かもしれない。
③ $PI$XYZ({$bind$($#{$plus$(1,1)}[2], [1](P,Q(R)))}ABC[](D[{$mult$(1)(2)}],E[2]))

## Slide 88: 7/10(金)10:00-
{}の定義
・オペレータの種類
①lisp型
②tq型

## Slide 89
(1)オペレータの種類
[例1] {$`$(?)}ABC(7,8) ⇒ ?ABC?(7,8) // 従来のoperator (print内容を規定)
[例2] ({$`$({$select$(?,!)})}X({$bind$($#1[2],[{$minus$($plus$(1,1),1)}](P,Q(R)))}A[](B[{$mult$(1)(2)}],C[2])), #1{$file$($cat$(test.,csv))})
# | operator |  | パラメータ | リタン値 |  | 備考
1 | lisp型 (pass1) | $File$() | (head) | string | $files$(string) | file open => {}内がそのままリタン値
2 |  | $bind$ | ($#i[n],...)など | void | - | CSV値のbind=>{}ごと消滅
3 |  | $cat$ | (head, head) | string | 結合文字列 | 
4 |  | $plus$ | (head, head) | string | 加算 | 
5 |  | $mult$ | (head)(head) | string | 乗算 | 
6 |  | $select$ | (head,...,head) | string | いずれかのhead | ランダムにheadを選択
7 | tq型 (pass2) | $`$ | (head) | void | - | 後続nameの前後にhead.nameを付与
8 |  | $PI$ | なし | void | - | 内積のprint
# | operator種別 | 内容 | 備考
1 | lisp型 | pass1(tq型opeatorの評価準備)での評価対象。 作用対象: パラメータ、リタン値: 定義 | 新設
2 | tq型 | pass2(pass1評価結果のprint処理)での評価対象 作用対象: パラメータおよび後続のhead(T式)、リタン値: 未定義(void) | 従来のoperator
(a) lisp型とtq型
(b) オペレータ例
1. tqにおける評価
openの結果として、ファイルポインタが必要

## Slide 90
(2)文字列の扱い
(1)”の扱い
「“」はnameの一部
  A(B) => nameは「B］
  (b) A(“B”) => 〃 「”B”］(文字列リテラルではなく、ノードのname)
(2)operatorのリタン値
lisp型operatorは文字列をリタン
=> 文字列の解釈はコンテキストに依存
  (例) 「$#{$plus$(1,1)}」->「$#2」-> ラベルの番号
  「B[{$mult$(1)(2)}]->「B[2]」-> 要素個数
(3) stringを引数とするopratorは、ノードのname文字列を使用
(例) 「$file$($cat$(test.,csv))」
-> $cat$は、子ノードのnameである「test.」「csv」を連結
-> $file$は、子ノードのname「test.csv」をファイル名としてopen処理
引数はleafに限定
(例) $cat$(A(B)),C)=>第1引数は不正($cat$で判定)
delimiterを含む文字列をnameとしたい場合のため、文字列本体として「”」を削除した文字列を返す組込関数を導入する。
(例) $escape$(“a,b”) = a,b
関数名は要検討
(例: $unescape$、$del_char$、...

## Slide 91
# | 項目 | 内容
1 | 役割 | preprocessの処理対象 (例) 「$#{$plus$(1,1)}」は「$#2」と等価。「$cat$(“$#”, $plus$(1,1))」風の記載は不要。
2 | {}内の内容 | <function> ⇐ {}はeval相当(T式一般でなくてよい) <variable>?
3 | 挿入可能な位置 | (a) lisp型*1: <ref-label><reference><function><name><bind> (b) tq型: <ref-label><reference>{<function>}<name><bind> ただし、<function>のoperatorがtq型の場合に限る
4 | 処理順序 | ① parse ② node_bind => 参照関係の解決 (labelやreferenceは{}を含まないため、この時点で解決可能) ③ preprocess (pass1) => lisp型{}の評価 ④ print (pass2) => tq型{}の評価+従来のprint処理相当
5 | 評価規則(pass1) | (a) lisp型{}: 評価対象 => 評価の結果{}は消失 (b) tq型{}: 評価対象外 => {<function>}のまま(tq型{}内に含まれるlisp型{}は評価対象)
(3) {}概要
*1: {}の種別をlisp型とtq型とに区別する
  ・lisp型: lisp型operatorの<function>を囲む{} (例) {$plus$(1,1)}
  ・tq型: tq型 〃 (例) {$`$(?,!)}
・<ref-label>や<reference>への挿入は禁止
・以降は挿入可であるが、{}挿入後に5つの要素を正しく認識できることを確認
変数は基本的に導入しない。
参照は、値をノードに限定した変数、という点で変数の特殊ケースといえる。
jstkにおいても同様に、参照解決->CSV値バインド、の順のはず(要確認)

## Slide 92
(4)評価手順
② ({$`$({$select$(?,!)})}X({$bind$($#1[2],[{$minus$($plus$(1,1),1)}](P,Q(R)))}A[](B[{$mult$(1)(2)}],C[2])), #1{$File$($cat(test.,csv))})
③-1 ({$`$(?)}X({$bind$($#1[2], [1](P,Q(R)))}A[](B[2],C[2])),#1$File$(test.csv))
③-2 ({$`$(?)}X(A[](B[2],C[2])),#1$File$(test.csv))
④ T式出力結果
[pass1]
[pass2]
① ({$`$({$select$(?,!)})}X({$bind$($#1[2],[{$minus$($plus$(1,1),1)}](P,Q(R)))}A[](B[{$mult$(1)(2)}],C[2])), #1{$File$($cat$(test.,csv))})
[parse]
参照関係解決(例: $#1と#1とのマッチング)

## Slide 93
({$`$({$select$(?,!)})}X({$bind$($#1[2],[{$minus$($plus$(1,1),1)}](P,Q(R)))}A[](B[{$mult$(1)(2)}],C[2])), #1{$File$($cat$(test.,csv))})
$`$
P
Q
R
[
{}
X
{}
]
$plus$
1
1
{}
$select$
?
!
{}
$bind$
A
[]
$#1[2]
$minus$
1
$mult$
1
2
[
{}
]
B
C[2]
dummy
#1
{}
$file$
$cat$
csv
test.
: compound node
: primitive node
{}
: component
: 〃 group
(5)内部表現
・pass1において$file$評価時、ファイルptrをノード$fie$に挿入
・構造体内の他の項目との共用を検討
例: valstr

## Slide 94
(6)評価規則
途上

## Slide 95: 7/16(木)9:00-
(1)オペレータの種類
(2)$File$の扱い
(3)処理順序
(4)ノードの内部表現
(5)内部表現(parse後/preprocess後)

## Slide 96
(1)オペレータの種類(再考)
[例1] {$`$(?)}ABC(7,8) ⇒ ?ABC?(7,8) // 従来のoperator (print内容を規定)
[例2] ({$`$({$select$(?,!)})}X({$bind$($#1[2],[{$minus$($plus$(1,1),1)}](P,Q(R)))}A[](B[{$mult$(1)(2)}],C[2])), #1$File$({$cat$(test.,csv)}))
# | operator |  | パラメータ | リタン値 |  | 備考
1 | lisp型 | $cat$ | (head, head) | string | 結合文字列 | 
2 |  | $plus$ | (head, head) | string | 加算 | 
3 |  | $mult$ | (head)(head) | string | 乗算 | 
4 |  | $select$ | (head,...,head) | string | いずれかのhead | ランダムにheadを選択
5 | tq型 | $bind$ | ($#i[n],...)など | - |  | CSV値のbind(後続のT式が適用対象)
6 |  | $`$ | (head) | - |  | 後続nameの前後にhead.nameを付与
7 |  | $PI$ | なし | - |  | 内積のprint
8 | constructor | $File$ | (head) | - |  | 初期化処理としてfile open
# | operator種別 | 内容 | 備考
1 | lisp型 | preprocess(tq型opeatorの評価準備)での評価対象。 作用対象: パラメータ、リタン値: 定義 | 新設
2 | tq型 | print(pass1評価結果のprint処理)での評価対象 作用対象: パラメータおよび後続のT式、リタン値: 未定義(void) | 従来のoperator
(a) lisp型とtq型
(b) オペレータ例
comstructorは
なしの方向(後述)
従来のoperatorは基本的にはtq型であるが、lisp型にすべきものがないかチェック(★)。

## Slide 97
(2)$File$の扱い
# | 案 | T式 | preprocess後 | 備考
1 | lisp型operator | #1{$file$(xxx))}X | #1X | ファイルポインタの格納先がない。 Xは後続T式なので、格納先として不適
2 | tq型operator | #1{$file$(xxx))}X | #1{$file$(xxx))}X | print時の処理 ・ファイル “xxx”をopen ・ファイルポインタをＸノードに設定 ・#1はXに付与、{...}はprint対象外 =>Xは省略可(ダミーノード)
3 | constructor =>クラス相当 ・初期化処理 例: open ・変数 例: file_ptr | #1$File$(xxx) | #1$File$(xxx) | print時の処理 ・ファイル“xxx”をopen ・ファイルポインタを$File$ノードに設定 ・#1は$File$に付与、$File$はprint対象 => {} の記載は不要
<案2>とする。
(理由)
constructorとは、通常のノードに対して初期化処理を付加したものといえる。
ところが、もともとtq型operetorの位置づけとして、「ノードに対する処理」という役割があり、
これで対応するのがよさそう(constructorといった新たな概念の導入は不要)。
constructorの導入は、必要となる場面が出てきた場合に検討する。
ただし、ポインタが2つ増えそうであり(cf pxx)、ダミーポインタを２つ増やすことでメモリ量へのインパクトを試行してみる(★)。

## Slide 98
# | フェーズ | 目的 | 処理内容 | 
 |  |  | operatorの評価 | 関連処理
1 | フェーズ1 | preprocess | lisp型 | referenceの解決 ⇐言語内組込機能
2 | フェーズ2 | print | tq型 | constructor実行 bind処理 ⇐ T式内の「$bind$」operator (遅延評価 or オンデマンド評価検討中*1)
(3)処理順序
① parse
② node_bind => 参照関係の解決(labelやreferenceは{}を含まないため、この時点で解決可能)
③ preprocess(フェーズ1) => lisp型{}の評価 ($bind$によるbind処理はこのフェース)
④ print (フェーズ2) => tq型{}の評価+従来のprint処理相当
[前回処理順序]
$bind$のtq型化にともない、処理順序を以下のとおり変更
  将来の、labelやreferenceへの{}挿入の可能性を考慮して、参照解決はフェーズ1内で実行する。
({$bind$($#1[2])}A[](B[1],C[2]),#1$File$(test.csv))
⇒ $bind$($#1[2])の評価時に、$File$(test.csv)のopen処理実行
*1:
phase2でのprint結果は、validなT式である必要がある。
⇒ $bind$($#1[2])の評価時に、$File$(test.csv)のopen処理実行
オンデマンド評価は必要そうであり、検討要。(★)
実現できそうな見通しはある。
・parsing -> phase1まではおおむね検討終了
=> 次はオンデマンド評価も含めたphase2の検討(★)。

## Slide 99
<T-form>::=<head>(’(’(<T-form>(’,’<T-form>)*)?’)’)*;
<head>::=<ref-label>?<reference>?<function>?<name>?<bind>?;
  <ref-label>::=(’#’|’##’)<num>+;
  <reference>::=’$’(’#’|’##’)<num>+;
  <function>::=<operator> | ‘{‘<operator>(’(’<T-form>(’,’<T-form>)*’)’)*’}’; //tq型{}の出現はここだけ
    <operator>::='$'<name>'$'
  <name>::=<char>+;
  <bind>::=’[’(<num>+(,<num>+)*)?’]’;
(4)ノードの内部表現
・tq型opertorは<function>のみに出現、{}内でのネストはなし。
・preprocess後は、lisp型opeatorは{}とともに消滅
  preprocess後のheadは以下のいずれかの形式
(形式1) <ref-label><reference><t-operator><name><bind> // 一切{}は含まない
(形式2) <ref-label><reference>{<t-operator>(...)}<name><bind> // <function>に1対のみ
{}導入の理由は、木構造の構造を変えることなくノード毎にbind元ファイルを指定するため(cf p45)
tq型{}のネストは、BNF上は許容されるが、有意かどうかは要検討
同一ヘッド内での複数{}の出現は、BNF上禁止 => 構文エラー or 動作不定の扱い。
  (例) {$``$(?)}{$UU$}A(B,C)
ただし、将来的にoperatorの結合演算として別途検討要(★)。

## Slide 100
#5{$bind$($#1[{$plus$(1,1)}],$#2[2]}A[](B[1],C[2])
$bind$
$#2[2]
#5
{}
A[]
[parse]
[preprocess]
B[1]
C[2]
(a)
(b)
$#1[
{}
]
$plus$
1
1
#5{}A[]
$bind$
$#2[2]
#5
{}
A[]
B[1]
C[2]
(c)
$#1[
{}
]
$plus$
1
1
$#1[2]
function:
① {}あり: <function>部はツリーのまま保持
② {}なし: preprocess結果をそのまま保持
①
②
①
②

## Slide 101
({$`$({$select$(?,!)})}X({$bind$($#1[2],[{$minus$($plus$(1,1),1)}](P,Q(R)))}A[](B[{$mult$(1)(2)}],C[2])), #1{$file$({$cat$(test.,csv)})})
$`$
P
Q
R
[
{}
X
{}
]
$plus$
1
1
{}
$select$
?
!
{}
$bind$
A[]
$#1[2]
$minus$
1
$mult$
1
2
B[
{}
]
C[2]
dummy
: compound node
: primitive node
: component
: 〃 group
(6-1)内部表現(parse後) $file$はtq型operotorの場合(p97<案2>)
#1
{}
$file$
$cat$
csv
test.
{}
構文木の生成は、1パスとする。

## Slide 102
$`$
P
Q
R
[
{}
X
{}
]
$plus$
1
1
{}X
[1]
?
{}
$select$
?
!
{}A[]
{}
$bind$
A[]
$#1[2]
$minus$
1
$mult$
1
2
B[
{}
]
B[2]
C[2]
dummy
: compound node
: primitive node
: component
: 〃 group
(6-2)内部表現(preprocess後)
参照関係
#1{}
#1
{}
$file$
$cat$
csv
test.
ファイルポインタ
本来こっちが正解では?
test.csv
{}
設定はphase2
({$`$({$select$(?,!)})}X({$bind$($#1[2],[{$minus$($plus$(1,1),1)}](P,Q(R)))}A[](B[{$mult$(1)(2)}],C[2])), #1{$file$({$cat$(test.,csv)})})

## Slide 103
({$`$({$select$(?,!)})}X({$bind$($#1[2],[{$minus$($plus$(1,1),1)}](P,Q(R)))}A[](B[{$mult$(1)(2)}],C[2])), #1$File$({$cat$(test.,csv)}))
$`$
P
Q
R
[
{}
X
{}
]
$plus$
1
1
{}
$select$
?
!
{}
$bind$
A[]
$#1[2]
$minus$
1
$mult$
1
2
B[
{}
]
C[2]
dummy
#1$File$
{}
$cat$
csv
test.
: compound node
: primitive node
: component
: 〃 group
(5-1)内部表現(parse後) $File$はconstructorの場合(p97<案3>)
$File$はconstructor

## Slide 104
$`$
P
Q
R
[
{}
X
{}
]
$plus$
1
1
{}X
[1]
?
{}
$select$
?
!
{}A[]
{}
$bind$
A[]
$#1[2]
$minus$
1
$mult$
1
2
B[
{}
]
B[2]
C[2]
dummy
: compound node
: primitive node
: component
: 〃 group
(5-2)内部表現(preprocess後)
({$`$({$select$(?,!)})}X({$bind$($#1[2],[{$minus$($plus$(1,1),1)}](P,Q(R)))}A[](B[{$mult$(1)(2)}],C[2])), #1$File$({$cat$(test.,csv)}))
#1$File$
{}
$cat$
csv
test.
test.csv
参照関係
ファイルポインタ
設定はphase2

## Slide 105
# | 項目 |  | lisp型 | tq型 | 備考
1 | 評価実行の タイミング | プリプロセス時 | ○ | × | {$lisp型$...}の{}は消滅、{$tq型$..} の{}は残る
 |  | print時 | × | ○ | 
2 | 作用対象 | パラメータ | ○ | ○ | パラメータは子ノード(Ｔ式もOK)
 |  | 後続T式 | × | ○ | => $bind$はtq型 (パラメータ中のT式はlisp型も○)
3 | リタン値 | なし | ○ | ○ | 
 |  | string | ○ | × | 
 |  | ノード | ○ | × | 
 |  | その他 | ○ | × | 
4 | 出現位置 | <ref-label> | × | × | 
 |  | <reference> | × | × | 
 |  | <function> | ○ | ○ | 
 |  | <name> | ○ | × | 
 |  | <bind> | ○ | × | 
5 | {}内のネスト |  | ○ | × | ○: {$lisp型$ ... {$lisp型$...}...} ○: {$tq型$ ... {$lisp型$...}...} ×: {$lisp型$ ... {$tq型$...}...} ? ×: {$tq型$ ... {$tq型$...}...} ?
ボツ

## Slide 106: 7/30(木)10:00-
(1)オンデマンド評価
(2)phase1、phase2の処理ロジック

## Slide 107
フェーズ2(print処理)
  (3)tq型operator評価
1. オンデマンド評価
実行順序(当初想定)
・古典的評価ルール
f(g(a),h(b)): fの評価時にパラメータg(a),h(b)を評価
・遅延評価(イメージ)
:
result = f(g(a),h(b)); // g(a),h(b)の評価タイミングはfが決定
:
bool f(bool x, bool y) // and相当関数
{
if(x) {
return eval(y);
} else {
return false;
}
}
フェーズ1(preprocess処理)
  (1)lisp型operator評価
  (2)参照解決
({$bind$($#1[2])}A[](B[1],C[2]),#1{$file$(test.csv)})
⇒ $bind$($#1[2])の評価時に、$file$(test.csv)のopen処理実行

## Slide 108
○tqでのオンデマンド評価ルール
  operatorの評価に必要なパラメータおよび参照解決の条件は、operatorによって違う。
# | operator | 評価実行の条件
1 | $bind$ | パラメータ内の$file$(①)、および$#iの参照先の$file$(②)が実行済 (例) ① {$bind$({$file$(test.csv)}X)}A[](B[1],C[2]) ② ({$bind$($#1[2])}A[](B[1],C[2]), #1{$file$(test.csv)}X)
2 | $PI$ | 適用先T式内の$bind$が実行済 (例) $PI$({$bind$($#1)}(A[3], Quantity({$bind$($#2)}C[])))
3 | $print$ (注) | 自ノード内の<reference>が解決済(①)、および自ノードを対象とする$bind$が実行済(②) (例) ① ($#1$print$A($print$B[1],#2$print$C[2]), #1$print$ {$file$(test.csv)}X) ② $print${$bind$($#1)}($print$A[3], $print$Quantity($print${$bind$($#2)}C[]))
(注) 全ノードにデフォルトで$print$が付与と仮定(自ノードのprintを指示)
=>operatorの結合あり
・フルオンデマンド化について
lisp型/tq型operator、参照解決のすべてをオンデマンド化
  =>以下の点に注意してまず検討まで実施する
- 性能。特に、cqではテーブル型を採用しており、
参照解決のオンデマンド化による性能へのインパクトに懸念あり。
- 並列化の容易性。
(参考)参照解決をlisp型評価の後に実行したい例
  $#{plus(1,2)}=>参照先を動的に変更
・$bind実行済の判定例
-ファイルポインタが進んでいる and
-ノード側でエラーなし
・$print$の作用対象は、自ノード ⇐tq型operator全般の特長
・$print$付与により、複数operatorへの対応(operatorの結合演算)を考慮する必要あり。
(a) 構文規則
<案1> 複数<function>を許容するようにBNFを書換
<案2> 明示的にoperatorの結合演算子(&)を導入
(b) 解釈
f1&f2&...&fn t fi:<function>、t:T式
  =>fn,..,f1を順にtに適用(opeatorによっては、tではなくtのルートノードに適用)

## Slide 109
$`$
P
Q
R
[
{}
X
{}
]
$plus$
1
1
{}X
[1]
?
{}
$select$
?
!
{}A[]
{}
$bind$
A[]
$#1[2]
$minus$
1
$mult$
1
2
B[
{}
]
B[2]
C[2]
dummy
: compound node
: primitive node
: component
: 〃 group
2. 処理ロジック
参照関係
#1{}
#1
{}
$file$
$cat$
csv
test.
ファイルポインタ
本来こっちが正解では?
=>yes
test.csv
{}
設定はphase2
({$`$({$select$(?,!)})}X({$bind$($#1[2],[{$minus$($plus$(1,1),1)}](P,Q(R)))}A[](B[{$mult$(1)(2)}],C[2])), #1{$file$({$cat$(test.,csv)})})
[制限事項] (a)lisp型の下位にtq型はなし(評価タイミングの問題)
(b)lisp型の親は{}またはlisp型(評価結果保持方法の問題)
①
②
①
①
②
②
①
いずれも制限なくしたい=>フルオンデマンド化
(例)
$value_count$({$file$(test.csv)})
  => ファイル内CSV値の個数
$op$(2,1($plus$(1,1)))
  => $op$次第で(2,1(2))も受理可

## Slide 110
○ phase1の処理(preprocess)
void eval (Node node)
{
if(compound(node)) {
set_head(node, head_str(heads(node)));
set_function(node, function_ptr(heads(node));
}
for(c in children(node)) {
eval1(c)
}
}
string head_str(List heads)
{
string str = "";
for(Component h in heads) {
str = cat(str, eval_component(h));
}
return str;
}
string eval_component(Component component)
{
if(!is_bracket(component)) {
return string(component);
} else { // "{}"
Node op = child(component);
if(lisp_type(op)) {
return exec_eval(op); // リタン値はstringの前提
} else {
for(Node c in children(op)) {
eval1(c);
}
return "{}";
}
}
}
Node or string exec_eval(Node node)
{
if(!is_operator(node)) {
return node;
} else {
string op = name(node);
args = (c1, ..., cn); // ci : nth_child(node, i)
args’ = (c1’, ..., cn’); // ci’ : exec_eval(ci); => Node or string
retrun apply(op, args’);
}
}
①
②
・ここで先にlisp型を評価してしまうのは不自然
基本は、lisp型/tq型ともタイミングを分けずに評価したい。
=> phase1、2に分離しない。

## Slide 111
○ phase2の処理(print)
void print(Node node)
{
bool stop = false; // stopフラグ
Node func = function(node); // {$op$(p1, ..., pn)} 相当の内部ツリー
if(func != NULL) {
stop = apply(func, node);
}
if(!stop) { // stopフラグfalseであれば、自ノードと子ノードのprint継続(詳細要検討)
print_head(node); //特に、stop=ON時における自ノードのprint処理有無(opに依存かも)
for(Node c in children(node)) {
print(c);
}
}
}
bool apply_func(Node func, Node node)
{
bool stop=false;
string op = name(func);
switch(op) {
case “$U$”:
return unpack(node); // false extra_statフラグの設定
break;
case “$bind$”:
return bind(func, node); // false
break;
case “$PI$:
return inner_prod(node); // true
break;
:
}
}
パラメータなしのoperatorの場合も考慮要
=> operatorがhead_string内に直接埋込
operatorテーブル化
子ノードへの指示に相当
・アンパックやクォートなど、子ノードに対して影響を与えるopeatorは、$PI$同様に自身で子孫ノードのprintを実行
extra_statフラグは廃止
apply_funcには、return true;

## Slide 112: 8/7(金)17:30-
(1)lisp型operator再考
(2)内部表現
(3)処理概要(途上)

## Slide 113
<T-form>::=<head>(’(’(<T-form>(’,’<T-form>)*)?’)’)*
| ‘{‘<lisp-call>’}’ ‥ ※1 // 評価結果: <T-form>
<head>::=<ref-label>?<reference>?<function>?<name>?<bind>?;
  <ref-label>::=(’#’|’##’)<num>+;
  <reference>::=’$’(’#’|’##’)<num>+;
  <function>::= <tq-operator> | ‘{‘<tq-call>’}’
  | ‘{‘<lisp-call>’}’; ‥ ※2 // 評価結果: <tq-call>
  <tq-call>::=<tq-operator>(’(’(<T-form>(’,’<T-form>)*)?’)’)*
  <lisp-call>::=<lisp-operator>(’(’(<T-form>(’,’<T-form>)*)?’)’)*
  <operator>::='$'<name>'$'
  <name>::=<char>+;
  <bind>::=’[’(<num>+(,<num>+)*)?’]’;
[原則] 評価結果はT式、<T-form>の位置に出現 ‥ ※1 (例1)
  (例外1) 評価結果が引数付tq型operatorの場合、<function>の位置に出現 ‥ ※2 (例2)
  (例外2) 評価結果がleafの場合、任意位置に出現 ⇒ <name>で文字列置換後validなT式 ‥ BNF化困難 (例3)
lisp型operator再考
(a)lisp型{}について
:lisp型{}用に追加
(例1) X(Y,{$tree$(A,B(C),D({$tree$(E,F)})}) ⇔ X(Y,A(B(C),D(E(F))))
(例2) #2{$tree$($bind$,$#1)}X(Y[1],Z[2]) ⇔ #2{$bind$($#1)}X(Y[1],Z[2])
(例3) $#{$value_count$({$file$(test.csv)})} ⇔ $#50
注: $tree$はlisp型。$tree$(r, t1,..., tn)の評価結果は、「rをroot、tiを子とするツリー」⇔ r(t1, ..., tn)
(b)BNF
◎lisp型operatorのリタン値はT式(文字列ではない) => リタン値がleafの場合は<name>で文字列置換
  (例) {$mult$(1,2)} =>ノード2のみのT式=> name「2」で置換 $#{$mult$(1,2)} =>$#2
{}挿入して解釈(要検討)
中間表現
(最終print結果には、{tq型opeator...}は現れない)
評価対象のlisp型operatorすべてに{}を付与する
operatorの結合は当面サポートしない(tq仕様fix後に検討)

## Slide 114
X(Y,{$tree$(A,B(C),D($tree$(E,F))})
$tree$
B
{}
[parse]
Y
(a)
(b)
$tree$
E
F
(c)
X
A
C
D
B
{}
Y
E
F
X
A
C
D
{}
[preprocess]
(2)内部表現
例1:

## Slide 115
#{$plus$(1,1)}{$tree$($bind$,$#1)}X(Y,Z)
[parse]
(a)
$tree$
$#1
{}
X
(b)
$bind$
(c)
#2{}X
function:
[preprocess]
Y
Z
Y
Z
node
heads(node)
function_ptr(heads(node)
head_str(heads(node)
eval_components(heads(node))
{}
$plus$
1
1
#
$bind$
$#1
{}
X
{}
#
2
heads(node)
node
例2:

## Slide 116
$#{$count$({$file$(test.csv)})}
[parse]
(a)
$count$
test.csv
{}
(b)
$file$
(c)
[preprocess]
$#
{}
$count$
test.csv
{}
$file$
$#50
$#
{}
{}
function:
file ptr設定
例3:

## Slide 117
void print(Node node)
{
bool stop = false; // stopフラグ
if(compound(node)) {
preprocess_head (node);
}
Node func = get_function(node); // {$op$(p1, ..., pn)} 相当の内部ツリー
if(func != NULL) {
stop = apply(func, node);
}
if(!stop) { // stopフラグfalseであれば、自ノードと子ノードのprint継続(詳細要検討)
print_head(node); //特に、stop=ON時における自ノードのprint処理有無(opに依存かも)
for(Node c in children(node)) {
print(c);
}
}
}
bool apply_func(Node func, Node node)
{
bool stop=false;
string op = name(func);
switch(op) {
case “$U$”:
return unpack(node); // true extra_statフラグ廃止
break;
case “$bind$”:
return bind(func, node); // false
break;
case “$PI$:
return inner_prod(node); // true
break;
:
}
}
パラメータなしのoperatorの場合も考慮要
=> operatorがhead_string内に直接埋込
operatorテーブル化
子ノードへの指示に相当
(3)処理概要(途上)

## Slide 118
void preprocess_head(Node node)
{
eval_components(heads(node));
set_head(node, head_str(heads(node)));
set_function(node, function_ptr(heads(node));
}
void eval_components(List components)
{
for(c in components) {
eval_component(c);
}
}
void eval_component (Component component)
{
if(is_bracket(component)) {
Node op = child(component);
result = exec_eval(op);
if(lisp_type(op) {
set_child(component, result); //
}
}
}
Node exec_eval(Node node)
{
if(!is_operator(node)) {
return node;
} else {
string op = name(node);
args = (c1, ..., cn); // ci : nth_child(node, i)
return apply(op, args); // argsの評価はop任せ、tq型opはnil リタン
}
}
並列化について検討要
・特にlisp型の評価(並列化lisp参考)
・full ondemand化には検討必須
・演算間の依存関係に基づき、待ち行列で待機
・tq型/lisp型の使い分けが特長的

## Slide 119: 8/21(金)18:00-
(1)オペレータの評価と実行
(2)generator
(3)内部表現

## Slide 120
(1)オペレータの評価と実行
[例1] {$`$(?)}ABC(7,8) ⇒ ?ABC?(7,8)
[例2] ({$`$({$select$(?,!)})}X({$bind$($#1[2],[{$minus$({$plus$(1,1)},1)}](P,Q(R)))}A[](B[{$mult$(1)(2)}],C[2])), #1{$file$({$cat$(test.,csv)})})
# | operator |  | パラメータ | リタン値(T式) | 備考
1 | lisp型 | $cat$ | (t1,t2) | node(cat(rn1, rn2)) | rni = name(root(ti)) node(str) : strをnameとするnode (例1) {$cat$(A(B), X(Y,Z))} => AX (例2) {$plus$(1(2),3(4,5))} => 4
2 |  | $plus$ | (t1,t2) | node(rn1 + rn2) | 
3 |  | $mult$ | (t1,t2) | node(rn1 × rn2) | 
4 |  | $select$ | (t1,..,tk) | node(rnd(rn1,...,rnk)) | 
5 | tq型 | $bind$ | 後述 | 右記のtq型operator | CSV値のbind(後続のT式が適用対象)
6 |  | $`$ | (t1) | 〃 | 後続nodeのname前後にrn1を付与
7 |  | $PI$ | なし | 〃 | 内積のprint
8 |  | $file$ | (t1) | 〃 | file rn1をopen後、file ptrを後続ノードに設定
# | operator種別 | 評価({}内):phase1 |  |  | 実行:phase2 |  | 
 |  | 評価対象 |  | 評価結果 | 実行対象 |  | 実行結果
 |  | パラメータ | 後続T式 |  | パラメータ | 後続T式 | 
1 | lisp型 | 〇(T式) | × | T式 |  |  | 
2 | tq型 | 〇(T式) | × | tq型operator (0変数) | × | 〇 | void
(a) lisp型とtq型
(b) オペレータ例
例1-2では、引数である各T式のrootのnameを演算対象としているが、T式内全ノードのnameを演算対象とする案もある(下記別案)。 => ※別途検討要(★) [別案] (例1) 結ABXYZの案もあり => 全ノードを連結 (例2) 4(6,7)の案もあり => 1と3を加算、2を4と5に加算

## Slide 121
(c) 評価と実行
(定義)
・operatorの評価: operatorにパラメータ(T式)を入力して所定の計算式により値を求めること。generator{}により起動される。
{ l_opn(x1, ..., xn) } => t // l_opn / t_opn : n変数lisp型 / tq型operator (n≧0)
{ t_opn(x1, ..., xn) } => t_op0 // t, x1, ..., xn : T式
・operatorの実行: 0変数のoperatorをT式に作用させて所定のアクションを動作させること。print時に自動起動される。
t_op0 t => tに対して所定のアクションを実行(t:後続のT式)
※lisp型operatorに対しては、「実行」は規定されない。
(評価の例)
① {$tree$(A,B(C),D)} => A(B(C),D)
② {$`$(?)} => t_op0-a // t_op0-a : 0変数tq型operator(後続headのnameのprint結果を’?’で囲む)
③ {$bind$($#1[2],$#2[2])} => t_op0-b // t_op0-b : 0変数tq型operator(後続T式内の対象ノードに
// CSVファイル1,2から2個ずつ値をバインド)
注: $tree$はlisp型。$tree$(r, t1,..., tn)の評価結果は、「rをroot、tiを子とするツリー」⇔ r(t1, ..., tn)
(実行の例)
④ $`$AAA(B,C) => “AAA”(B,C)とprint
⑤ t_op1 AAA(B,C) => ?AAA?(B,C) 〃 // {$`$(?)}AAA(B,C)
⑥ t_op2 X(Y[1],Z[2]) => Y,Zに1個、2個バインド // {$bind$($#1[2],$#2[2])}X(Y[1],Z[2])
パラメータなしのtq型opeatorには{}つけてもつけなくてもよい。
(例) {$A$}X(T,Z)でも$A$X(Y,Z)でもOK
(理由)
{}の解釈は、「0変数tq型operatorの生成」である。。
0変数tq型operatoは、{}をつけてもつけなくても0変数tq型opeatorである。
(注意) {$A$} => 0変数、{$A$()} => 1変数(ダミーノードあり)

## Slide 122
<T-form>::=<head>(’(’(<T-form>(’,’<T-form>)*)?’)’)*
| ‘{‘<lisp-call>’}’ ‥ ※1 // 評価結果: <T-form>
<head>::=<ref-label>?<reference>?<function>?<name>?<bind>?;
  <ref-label>::=(’#’|’##’)<num>+;
  <reference>::=’$’(’#’|’##’)<num>+;
  <function>::= <tq-operator> | ‘{‘<tq-call>’}’
  | ‘{‘<lisp-call>’}’; ‥ ※2 // 評価結果: <tq-call>
  <tq-call>::=<tq-operator>(’(’(<T-form>(’,’<T-form>)*)?’)’)*
  <lisp-call>::=<lisp-operator>(’(’(<T-form>(’,’<T-form>)*)?’)’)*
  <operator>::='$'<name>'$'
  <name>::=<char>+;
  <bind>::=’[’(<num>+(,<num>+)*)?’]’;
[原則] 評価結果はT式、<T-form>の位置に出現 ‥ ※1 (例1)
  (例外1) 評価結果が引数付tq型operatorの場合、<function>の位置に出現 ‥ ※2 (例2)
  (例外2) 評価結果がleafの場合、任意位置に出現 ⇒ <name>で文字列置換後validなT式 ‥ BNF化困難 (例3)
(a)lisp型{}について
:lisp型{}用に追加
(例1) X(Y,{$tree$(A,B(C),D({$tree$(E,F)})}) ⇒ X(Y,A(B(C),D(E(F))))
(例2) #2{{$tree$($bind$,$#1)}}X(Y[1],Z[2]) ⇒ #2{$bind$($#1)}X(Y[1],Z[2]) // BNF未反映
(例3) $#{$value_count$({$file$(test.csv)})} ⇒ $#50 // リタン値がleafの場合はその<name>で文字列置換
(3)BNF
(2)generator
(定義) operatorとパラメータ列を{}で囲ったもの。operator評価結果の値を表す。
(b)tq型{}について
<head>の＜function>としてのみ記述可
opがoperatorでない場合は、{op(...)}の動作は未定義
=> 以下(誤)において、{($bind$,$#1)}のopはダミーノードのため
動作未定義(不正)
  (正) #2{{$tree$($bind$,$#1)}}X(Y[1],Z[2])
  (誤) #2{$tree${($bind$,$#1)}}X(Y[1],Z[2])
(例2)における{{...}}の扱いに2案あり
  (案1) BNFで規定 => <function>部にのみOK
  (案2) {}を評価の結果、全体が正当なT式であればOK
    =>従来lisp型{...}の評価結果がleafの場合のみ許容していたが、
  評価結果がT式一般であっても許容するように拡張。

## Slide 123
#5{$bind$($#1[{$plus$(1,1)}],$#2[2]}A[](B[1],C[2])
$bind$
$#2[2]
#5
{}
A[]
[parse]
[preprocess]
B[1]
C[2]
(a)
(b)
$#1[
{}
]
$plus$
1
1
#5{}A[]
$bind$
$#2[2]
#5
{}
A[]
B[1]
C[2]
(c)
$#1[
{}
]
2
$#1[2]
function:
① {}あり: <function>部はツリーのまま保持
② {}なし: preprocess結果をそのまま保持
①
②
①
②
(3)内部表現

## Slide 124
X(Y,{$tree$(A,B(C),D({$tree$(E,F)})})
$tree$
B
{}
[parse]
Y
(a)
(b)
$tree$
E
F
(c)
X
A
C
D
[preprocess]
(2)内部表現
例1:
{}
B
{}
Y
E
F
X
A
C
D
{}

## Slide 125
#{$plus$(1,1)}{{$tree$($bind$,$#1)}}X(Y,Z)
[parse]
(a)
$tree$
$#1
{}
X
(b)
$bind$
(c)
#2{}X
function:
[preprocess]
Y
Z
Y
Z
node
heads(node)
function_ptr(heads(node)
head_str(heads(node)
eval_components(heads(node))
{}
$plus$
1
1
#
$bind$
$#1
{}
X
{}
#
2
heads(node)
node
例2:
{}
{}
同一<head>内に{}が何個含まれていても、{}の評価後は<head>内
  <ref-label><reference><function><name><bind>
の各要素が特定できると思われる。その検証が必要(★)。
function ptrのポイント先は、{}が付与されていることがわかる位置とすべき。

## Slide 126
$#{$count$({$file$(test.csv)})}
[parse]
(a)
$count$
test.csv
{}
(b)
$file$
(c)
[preprocess]
$#
{}
{}
$#50
$#
$count$
test.csv
$file$
{}
{}
function:
file ptr設定
例3:
50

## Slide 127: 8/28(金)18:00-
問題点
「記号」と「意味」
「T式」と「T式値」
まとめ

## Slide 128
(1) 問題点
・operatorの評価: operatorにパラメータ(T式)を入力して所定の計算式により値を求めること。generator{}により起動される。
{ l_opn(x1, ..., xn) } => t // l_opn / t_opn : n変数lisp型 / tq型operator (n≧0)
{ t_opn(x1, ..., xn) } => t_op0 // t, x1, ..., xn : T式
・operatorの実行: 0変数のoperatorをT式に作用させて所定のアクションを動作させること。print時に自動起動される。
t_op0 t => tに対して所定のアクションを実行(t:後続のT式)
(評価の例)
① {$tree$(A,B(C),D)} => A(B(C),D)
② {$`$(?)} => t_op0-a // t_op0-a : 0変数tq型operator(後続headのnameのprint結果を’?’で囲む)
③ {$bind$($#1[2],$#2[2])} => t_op0-b // t_op0-b : 0変数tq型operator(後続T式内の対象ノードに
// CSVファイル1,2から2個ずつ値をバインド)
注: $tree$はlisp型。$tree$(r, t1,..., tn)の評価結果は、「rをroot、tiを子とするツリー」⇔ r(t1, ..., tn)
※lisp型operatorに対しては、「実行」は規定されない。
{}の評価結果
(a) {lisp型} => T式 : 記号の世界(構造のみで「意味」には関知しない) ① A(B(C),D)
(b) {tq型} => operator : 意味の世界(関数や集合など=モデルの世界) ② t_op0-a、③ t_op0-b
同じ{}の評価結果として、あまりにも次元が違いすぎ
(問題点)
(定義)
動作がきちんと定義されているのであれば、重要な問題とは言えない。(天野氏)

## Slide 129
(2) 「記号」と「意味」
① Father(x, y), Father(y, z) → GrandFather(x, z).
② Father(Tom, John).
③ Father(John, Mary).
④ GrandFather(Tom, Mary).
推論
①’ P(x, y), P(y, z) → Q(x, z).
②’ P(K, L).
③’ P(L, M).
④’ Q(K, M).
推論
記号の世界
(a) 論理学
Father
GrandFather
Tom
John
Mary
父
祖父
tom
john
mary
兄弟
母
祖母
jane
tom
john
jane
mary
[記号の世界]
[意味の世界(モデル)]
個体
述語
述語記号
個体記号
<親子関係>
父
父
父
兄弟
祖父
祖父
等価

## Slide 130
$bind$
$PI$
$cat$
$plus$
$tree$
bind
pi
cat
plus
tree
file
[記号の世界]
[意味の世界(モデル)]
lisp型
tq型
operator記号
operator
lisp型
tq型
$file$
(b) tq
T式(記号列)
A(B,C)
A(B,C)
{$tree$(A,B)}
T式値
$tree$(A,B)
$tree$(A,B)
{$tree$(A,B)}
{$bind$($#1,$#2)}
※2
①②: 評価、※1:lisp型の評価結果:T式値、※2:tq型の評価結果: tq型operator($#1,$#2内CSV値を順次バインド)
{$bind$($#1,$#2)}
A(B)
※1
②
①
後続T式を作用対象にするかはoperator依存のはず。
①②において、評価結果がなにになるかもoperatorの自由。
=>operatorのlisp型/tq型の区別をなくす方式について検討(★)。

## Slide 131
(3) 「T式」と「T式値」
T式(記号列)
A(B,C)
T式値
[記号の世界]
[意味の世界]
A
C
B
数字
“2”
2
“5”
5
数値
“3”
3
“+”
plus
木構造として解釈
# | 種別 | 記号の世界 | 意味の世界(モデル) | 
 |  | T式 | mapping(T式値) | 評価結果
1 | lisp型 | {$tree$(A,B)} | {$tree$(A,B)} | T式値 => A(B)
2 | tq型 | {$bind$($#1,$#2)} | {$bind$($#1,$#2)} | tq型operator => $#1,$#2内CSV値を順次バインド
数値として解釈
(4) まとめ
(a)数字
(b)T式
2+3=5
冒頭の問題点自体は解決しているが、実行についての記載がない。
評価～実行～停止/loopにいたる一連の流れの記載が欲しい。
ステートマシン的な記載でも可(★)。

## Slide 132: 9/11(金)18:00-
評価・実行の流れ
1.1 全体像
1.2 関数の内容
T値化関数τ(tf)
評価関数eval(tv)
実行関数exec(op, tv)

## Slide 133
$bind$
$PI$
$cat$
$plus$
$tree$
bind
pi
cat
plus
tree
file
[記号の世界]
[意味の世界(モデル)]
lisp型
tq型
operator記号
operator
lisp型
tq型
$file$
◎前回の不備
T式(記号列)
A(B,C)
A(B,C)
{$tree$(A,B)}
T値
$tree$(A,B)
$tree$(A,B)
{$tree$(A,B)}
{$bind$($#1,$#2)}
※2
①②: 評価、※1:lisp型の評価結果:T値、※2:tq型の評価結果: tq型operator($#1,$#2内CSV値を順次バインド)
{$bind$($#1,$#2)}
A(B)
※1
②
①
まずT値にmapすべき
1. 評価・実行の流れ

## Slide 134
# | 関数 |  | 内容 | 備考
① | T値化関数 | τ | τ: TF → TV | τ(tf) : tfに相当するT値->tfをtreeとして解釈
② | 評価関数 | eval | eval: TV → TV ∪ Op-l ∪ Op-t | eval(tv): T値tvの評価結果
③ | 実行関数 | exec | exec: Op-l×TV×...×TV → TV exec: Op-t×TV → void | exec(l-op, tv1, ..., tvn) : l-opをtv1, ..., tvnに作用 exec(t-op, tv) : t-opをtvに作用
# | 集合 | 内容 | 備考
1 | TF | T式(文字列)の集合 | 
2 | TV | T値(T式の内部表現)の集合 | 
3 | Op / Opn | operatorの集合 / n変数 〃 | Op = Op-l ∪ Op-t、Opk ⊂ Op
4 | Op-l / Opn-l | lisp型operatorの集合 / n変数 〃 | Opk-l ⊂ Op-l
5 | Op-t / Opn-t | tq型operatorの集合 / n変数 〃 | Opk-t ⊂ Op-t
・集合
TF
TV
TV
Op-l
Op-t
●
▲
◆
●
▲
◆
●
▲
◆
eval
τ
・関数
exec
①
②
③
評価結果
×
1.1 全体像
×
execは、Op-tのみでなくOp-lも適用対象
  exec: Op-l×TV×...×TV → TV
  exec: Op-t×TV → void

## Slide 135
(1) T値化関数τ(tf) =>T式(文字列)をツリーとして解釈
τ:TF → TV
  ①τ(“head”) = node(head)
  ②τ(“head”) = node(head.rest, τf (head.function)) // <function>部がgeneratorの場合
  ③τ(“head(tf1, ..., tfn)”) = tree(τ(head), τ(tf1), ..., τ(tfn))
  ④τf (“{tf}”) = generator(τf (tf))
(凡例)
- “...”は文字列。ただし、以下は所定の文字列を表す
head : ヘッド(文字列)
tf, tfi : T式(文字列)
(前提) {}は<function>部のみ
ダミーノードの考慮が必要
=> function部ではなく全体のT式の場合、ダミーノードが後続
function部が{}以外もか
(例) τ(“$PI$X”) = node(“X”, τ(“$PI$”))
# | オブジェクト | 内容
1 | node(head) | headをhead文字列とするノード
2 | node(head, tv) | 〃 (function部としてtv)
3 | tree(node, tv1, ..., tvn) | nodeをルート、tviを子ツリーとするツリー n= 0の場合は、tree(node(head)) = node(head)
4 | generator(tv) | tvを定義式とするgenerator
5 | operator(τ(“$...$”)) | “$...$”に対応するoperator∈Op
(例)
  τ(“A”) = node(“A”) // ①より
  τ(“$bind$”) = node(“$bind$”) // ①より(本来②?) =>τの段階では、operatorは意識せず単にT値
  τ(“2”) = node(“2”) // ①より =>τ("2")≠ 2 (数値の2ではない)
  τ(“{$bind$($#1,$#2)}A[]”)
  = node(“{}A[]”, τ(“{$bind$($#1,$#2)}”)) // ②より
  = node(“{}A[]”, generator(tree(node(“$bind$”), node(“$#1”), node(“$#2”)))) // ④より
1.2 関数の内容
検討課題
・function部については、τfなどとしてτとは別あつかい。
文字列の場合はかならず””で囲む

## Slide 136
  τ(“{{$tree$($bind$,$#1)}}X[]”)
  = node(“{}X[]”, τ(“{{$tree$($bind$,$#1)}}))
  = node(“{}X[]”, generator(τ(“{$tree$($bind$,$#1)}”)))
  = node(“{}X[]”, generator(generator(τ(“$tree$($bind$,$#1)”))))
  = node(“{}X[]”, generator(generator(tree(node(“$tree$”), node(”$bind$”), node(”$#1”)))))
  τ("A(B,C(D))") = tree(τ("A"), τ("B"), τ("C(D)"))
  = tree(node("A"), node("B"), tree(τ("C"),τ("D")))
  = tree(node("A"), node("B"), tree(node("C"),node("D")))

## Slide 137
(2) 評価関数eval(tv)
eval(tv):
  eval(node(head)) = node(head)
  eval(node(head, func)) = node(head, eval(func)) // func: {...}
  eval(tree(r, tv1, ..., tvn)) = tree(eval(r), eval(tv1), ..., eval(tvn))
  eval(generator(tv’)) = exec_eval(eval(tv’))
exec_eval(tv):
  exec_eval(tree(op, tv1, ..., tvn)) = apply(op, eval(tv1), ..., eval(tvn)) // 各tviのevalはapply内でやるべきか?
apply(op, tv1, ..., tvn):
= operator(op)(tv1, ..., tvn) // operator(op): opに対応した関数
// tv1, ..., tvnに適用した結果を返却

## Slide 138
τ(“{$bind$($#1,$#2)}A[]”)
= node(“{}A[]”, generator(tree(node(“$bind$”), node(“$#1”), node(“$#2”))))
⇒ node(“{}A[]”, generator(tree(“$bind$”, “$#1”, “$#2”)))
// 「node(“～”)」を「”～”」と略記
eval(node(“{}A[]”, generator(tree(“$bind$”, “$#1”, “$#2”))))
⇒ node(“{}A[]”, eval(generator(tree(“$bind$”, “$#1”, “$#2”))))
⇒ node(“{}A[]”, exec_eval(eval(tree(“$bind$”, “$#1”, “$#2”))))
⇒ node(“{}A[]”, exec_eval(tree(eval(“$bind$”), eval( “$#1”), eval( “$#2”))))
⇒ node(“{}A[]”, exec_eval(tree(“$bind$”, “$#1”, “$#2”)))
⇒ node(“{}A[]”, apply(“$bind$”, “$#1”, “$#2”))
⇒ node(“{}A[]”, bind(“$#1”, “$#2”))
[例1]
exec(node(“{}A[]”, bind(“$#1”, “$#2”)))
⇒ 自ノードに、bind(“$#1”, “$#2”)∈Op0-t を適用

## Slide 139
  τ(“{{$tree$($bind$,$#1)}}X[]”)
  = node(“{}X[]”, generator(generator(tree(“$tree$”,”$bind$”,”$#1”))))
  eval(node(“{}X[]”, generator(generator(tree(“$tree$”,”$bind$”,”$#1”)))))
  ⇒ node(“{}X[]”, eval(generator(generator(tree(“$tree$”,”$bind$”,”$#1”)))))
  ⇒ node(“{}X[]”, exec_eval(eval(generator(tree(“$tree$”,”$bind$”,”$#1”)))))
  ⇒ node(“{}X[]”, exec_eval(exec_eval(eval(tree(“$tree$”,”$bind$”,”$#1”)))))
  ⇒ node(“{}X[]”, exec_eval(exec_eval(tree(eval(“$tree$”), eval(”$bind$”), eval(”$#1”)))))
  ⇒ node(“{}X[]”, exec_eval(exec_eval(tree(“$tree$”, ”$bind$”, ”$#1”))))
  ⇒ node(“{}X[]”, exec_eval(apply(“$tree$”, ”$bind$”, ”$#1”)))
  ⇒ node(“{}X[]”, exec_eval(tree(”$bind$”, ”$#1”)))
  ⇒ node(“{}X[]”, apply(”$bind$”, ”$#1”))
  ⇒ node(“{}X[]”, bind(”$#1”))
[例2]
exec(node(“{}X[]”, bind(”$#1”)))
⇒ 自ノードに、bind(“$#1”)∈Op0-t を適用

## Slide 140
τ(“{$bind$($#1))}A({$tree$(X,Y[])})”)
⇒ tree(node(“{}A”, generator(tree(“$bind$”, “$#1”))), generator(tree(“$tree$”, “X”, “Y[]”)))
eval(tree(node(“{}A”, generator(tree(“$bind$”, “$#1”))), generator(tree(“$tree$”, “X”, “Y[]”))))
⇒ tree(eval(node(“{}A”, generator(tree(“$bind$”, “$#1”)))), eval(generator(tree(“$tree$”, “X”, “Y[]”))))
⇒ tree(node(“{}A”, eval(generator(tree(“$bind$”, “$#1”)))), exec_eval(eval(tree(“$tree$”, “X”, “Y[]”))))
⇒ tree(node(“{}A”, exec_eval(eval(tree(“$bind$”, “$#1”)))), exec_eval(tree(eval(“$tree$”), eval(“X”), eval(“Y[]”))))
⇒ tree(node(“{}A”, exec_eval(tree(eval(“$bind$”), eval(“$#1”)))), exec_eval(tree( “$tree$”, “X”, “Y[]”)))
⇒ tree(node(“{}A”, exec_eval(tree(“$bind$”, “$#1”))), apply(“$tree$”, “X”, “Y[]”))
⇒ tree(node(“{}A”, apply(“$bind$”, “$#1”)), tree(“X”, “Y[]”))
⇒ tree(node(“{}A”, bind(“$#1”)), tree(“X”, “Y[]”))
<function>部の{}と区別できるか?
[例3]
exec(tree(node(“{}A”, bind(“$#1”)), tree(“X”, “Y[]”)))
⇒自ノード(子ノード含む)に対して、bind(“$#1”)を適用
並列化
・[例3]は並列化の例(①②)
・ノードの実行時、リソースの範囲でmateノードをキューに入れる
①
②

## Slide 141
τ(“A(B,{$readT$({$file$(test.txt)})})”)
⇒ tree(“A”, “B”, generator(tree(“$readT$”, node(“”, generator(tree(“$file$”, “test.txt”))))))
eval(tree(“A”, “B”, generator(tree(“$readT$”, node(“”, generator(tree(“$file$”, “test.txt”)))))))
⇒ tree(eval(“A”), eval(“B”), eval(generator(tree(“$readT$”, node(“”, generator(tree(“$file$”, “test.txt”)))))))
⇒ tree(“A”, “B”, exec_eval(eval(tree(“$readT$”, node(“”, generator(tree(“$file$”, “test.txt”)))))))
⇒ tree(“A”, “B”, exec_eval(tree(eval(“$readT$”), eval(node(“”, generator(tree(“$file$”, “test.txt”)))))))
⇒ tree(“A”, “B”, exec_eval(tree(“$readT$”, node(“”, eval(generator(tree(“$file$”, “test.txt”)))))))
⇒ tree(“A”, “B”, exec_eval(tree(“$readT$”, node(“”, exec_eval(eval(tree(“$file$”, “test.txt”)))))))
⇒ tree(“A”, “B”, exec_eval(tree(“$readT$”, node(“”, exec_eval(tree(eval(“$file$”), eval(“test.txt”)))))))
⇒ tree(“A”, “B”, exec_eval(tree(“$readT$”, node(“”, exec_eval(tree(“$file$”, “test.txt”))))))
⇒ tree(“A”, “B”, exec_eval(tree(“$readT$”, node(“”, apply(“$file$”, “test.txt”)))))
⇒ tree(“A”, “B”, exec_eval(tree(“$readT$”, node(“”, file(“test.txt”)))))
⇒ tree(“A”, “B”, apply(“$readT$”, node(“”, file(“test.txt”))))
⇒ tree(“A”, “B”, readT(node(“”, file(“test.txt”))))
⇒ tree(“A”, “B”, tree(“X”, “Y”, “Z”))
exec(tree(“A”, “B”, tree(“X”, “Y”, “Z”)))
[例4]
⇒対象外
(課題)
・referenceの検討
・何らかの制約をつける
・ondemandからむ

## Slide 142: 9/18(金)18:00-
問題点と対策案(方針レベル)
・tq型operatorの評価タイミング

## Slide 143
◎ 問題点
# | phase | 位置づけ | 比較 |  | 
 |  |  | ①lisp | ②現行tq | ③次期tq
1 | read | parsing (初期ツリー生成) | τ相当 | 同左 | 同左
2 | eval | operator実行 (ツリー構造変更) | ツリー変換 => 変換後ツリー生成 (const、listなど) | ツリー更新 => ノードへの情報付加 (bindがノードに作用) | ①+② (lisp型/tq型operator)
3 | print | print (ツリー構造不変) | print対象のツリーを そのままT式として出力 | 出力結果にoperatorが作用 | 同左(tq型operator)
[tq型opeatorの実行タイミング]
  ・$bind$ : eval時に実行
  ・従来のtq型 : print時に実行($`$や$PI$等)
・lisp型 : eval時に実行(変更なし)
・tq型 : 実行タイミングはoperator依存*1
*1: 一律にprint時との想定を再考要
<背景> read ⇒ eval ⇒ print (loop)

## Slide 144
τ(“{$bind$($#1,$#2)}A[]”)
  ⇒ node(“{}A[]”, generator(tree(“$bind$”, “$#1”, “$#2”)))
eval(node(“{}A[]”, generator(tree(“$bind$”, “$#1”, “$#2”))))
⇒ node(“{}A[]”, eval(generator(tree(“$bind$”, “$#1”, “$#2”))))
⇒ node(“{}A[]”, exec_eval(eval(tree(“$bind$”, “$#1”, “$#2”))))
⇒ node(“{}A[]”, exec_eval(tree(eval(“$bind$”), eval( “$#1”), eval( “$#2”))))
⇒ node(“{}A[]”, exec_eval(tree(“$bind$”, “$#1”, “$#2”)))
⇒ node(“{}A[]”, apply(“$bind$”, “$#1”, “$#2”))
⇒ node(“{}A[]”, bind(“$#1”, “$#2”))
[例1](再掲)
print(node(“{}A[]”, bind(“$#1”, “$#2”)))
⇒ 自ノードに適用
bind(“$#1”, “$#2”)∈Op0-t => 適用がprint時
(改善案) self: 自ノード
⇒ node(“{}A[]”, apply(self, “$bind$”, “$#1”, “$#2”))
⇒ node(“{}A[]”, bind(self, “$#1”, “$#2”))
この時点でbind実行
返却値: void(nil)

## Slide 145
τ(“A(B,{$readT$(#3{$file$(test.txt)})})”)
⇒ tree(“A”, “B”, generator(tree(“$readT$”, node(#3, “”, generator(tree(“$file$”, “test.txt”))))))
eval(tree(“A”, “B”, generator(tree(“$readT$”, node(#3, “”, generator(tree(“$file$”, “test.txt”)))))))
⇒ tree(eval(“A”), eval(“B”), eval(generator(tree(“$readT$”, node(#3, “”, generator(tree(“$file$”, “test.txt”)))))))
⇒ tree(“A”, “B”, exec_eval(eval(tree(“$readT$”, node(#3, “”, generator(tree(“$file$”, “test.txt”)))))))
⇒ tree(“A”, “B”, exec_eval(tree(eval(“$readT$”), eval(node(#3, “”, generator(tree(“$file$”, “test.txt”)))))))
⇒ tree(“A”, “B”, exec_eval(tree(“$readT$”, node(#3, “”, eval(generator(tree(“$file$”, “test.txt”)))))))
⇒ tree(“A”, “B”, exec_eval(tree(“$readT$”, node(#3, “”, exec_eval(eval(tree(“$file$”, “test.txt”)))))))
⇒ tree(“A”, “B”, exec_eval(tree(“$readT$”, node(#3, “”, exec_eval(tree(eval(“$file$”), eval(“test.txt”)))))))
⇒ tree(“A”, “B”, exec_eval(tree(“$readT$”, node(#3, “”, exec_eval(tree(“$file$”, “test.txt”))))))
⇒ tree(“A”, “B”, exec_eval(tree(“$readT$”, node(#3, “”, apply(“$file$”, “test.txt”)))))
⇒ tree(“A”, “B”, exec_eval(tree(“$readT$”, node(#3, “”, file(“test.txt”)))))
⇒ tree(“A”, “B”, apply(“$readT$”, node(#3, “”, file(“test.txt”))))
⇒ tree(“A”, “B”, readt(node(#3, “”, file(“test.txt”))))
⇒ tree(“A”, “B”, tree(“X”, “Y”, “Z”))
print(tree(“A”, “B”, tree(“X”, “Y”, “Z”)))
[例4](再掲)
⇒単純にT式としてprint
・file open (この時点で実行*1)
・返却値: file ポインタ
=> ツリーへの作用という感じではない

## Slide 146
τ(“{$`$(?)}ABC(7,8)”)
⇒ tree(τ(“{$`$(?)}ABC”), τ(“7”), τ(“8”))
⇒ tree(node(“{}ABC”, τ(“{$`$(?)}”)), “7”, “8”)
⇒ tree(node(“{}ABC”, generator(τ(“$`$(?)”))), “7”, “8”)
⇒ tree(node(“{}ABC”, generator(tree(τ(“$`$”), τ(“?”))), “7”’, “8”)
⇒ tree(node(“{}ABC”, generator(tree(“$`$”, “?”))), “7”’, “8”)
eval(tree(node(“{}ABC”, generator(tree(“$`$”, “?”))), “7”’, “8”))
⇒ tree(eval(node(“{}ABC”, generator(tree(“$`$”, “?”)))), eval(“7”), eval(“8”))
⇒ tree(node(“{}ABC”, eval(generator(tree(“$`$”, “?”)))), “7”,“8”)
⇒ tree(node(“{}ABC”, exec_eval(eval(tree(“$`$”, “?”)))), “7”,“8”)
⇒ tree(node(“{}ABC”, exec_eval(tree(eval(“$`$”), eval(“?”)))), “7”,“8”)
⇒ tree(node(“{}ABC”, exec_eval(tree(“$`$”, “?”))), “7”,“8”)
⇒ tree(node(“{}ABC”, apply(self, “$`$”, “?”))), “7”,“8”)
⇒ tree(node(“{}ABC”, quote(self, “?”)))), “7”,“8”)
print(tree(node(“{}ABC”, quote(self, “?”)))), “7”,“8”))
①τ(“head”) = node(head)
②τ(“head”) = node(head.rest, τf (head.function)) // <function>部がgeneratorの場合
③τ(“head(tf1, ..., tfn)”) = tree(τ(head), τ(tf1), ..., τ(tfn))
④τf (“{tf}”) = generator(τf (tf))
eval(node(head)) = node(head)
eval(node(head, func)) = node(head, eval(func))
eval(tree(r, tv1, ..., tvn)) = tree(eval(r), eval(tv1), ..., eval(tvn))
eval(generator(tv’)) = exec_eval(eval(tv’))
exec_eval(tree(op, tv1, ..., tvn)) = apply(op, eval(tv1), ..., eval(tvn))
apply(op, tv1, ..., tvn):
= operator(op)(tv1, ..., tvn)
[例5](新規)
print時、function部にOp0-tが残ってれば実行対象

## Slide 147: 10/23(金)18:00-

## Slide 148
◎ parsingの課題
※1 解釈の決定は$op$の種別に依存(lisp型->解釈1、tq型->解釈2)
※2 {...}内を評価後でないと決定できない場合がある(下例⑤) => (理由) {...}内の$op$が不明のため
[例] ① {$read$($#1)} => 解釈1
② {$plus$(1,2)} => 〃
③ {$bind$($#1)} => 解釈2
④ {$readT$({$file$(test.txt)})} => {$read$(...)}は解釈1、{$file$(...)}は解釈2
⑤ {{$tree$($bind$,$#1)}} => 外側の{}は解釈2($bind$)、内側の{}は解釈1($tree$)
(内側{}を評価の結果、外側{}のoperator($bind$)を特定可)
operator種別定義の明確化(詳細は次々ページ)
{$op$...} における$op$の種別
lisp型 : {$op$...}にヘッドが後続しない(解釈1相当)
tq型 : 〃 する (解釈2相当で、ダミーノードが存在)
(2) generator{...}の処理規則
(a) parsing時 :いったん解釈2と仮定してダミーノード生成
(b) eval時 : ...を評価の結果$op$種別がlisp型(解釈1)であった場合はダミーノード削除
<対応方針>
{$op$...} のparsing時、以下の区別がつかない
  (解釈1) {$op$....}の後ろにダミーノードなし => {$op$....}全体で独立したT式
  (解釈2) 〃 あり => {$op$....}はT式の一部(ダミーノードの<function>部)
1. 課題
<head>::=<ref-label>?<reference>?<function>?<name>?<bind>?;
{$U$}において、{}は必須とする(パラメータなしの場合も)
=> function部においては {}必須

## Slide 149
# | phase | 位置づけ |  | 比較 |  | 
 |  |  |  | ①lisp | ②現行tq | ③次期tq
1 | read | parsing (初期ツリー生成) |  | τ相当 |  | 
2 | eval | operator実行 (ツリー操作) |  | S式内関数の実行 | optionによるbindの実行 | T式内operatorの実行
 |  |  | ツリー構造変換 | ○(cons、list等) | × | ○($readT$等)
 |  |  | ノード属性更新 | × | ○(bindのみ) | ○($bind$、$file$等)
3 | print | print実行 (ツリーT式表現) |  | S式自体のprint | T式のprint(T式内operatorの実行を反映) | 
 |  |  | T式構造変換 | × | ○($PI$、$U$、$UU$等) | 
 |  |  | 文字列修飾 | × | ○($`$、$``$等) | 
 |  |  | その他 | × | ○($~$、$~~$等) | 
(1) 背景 read ⇒ eval ⇒ print
: 今回追記箇所
2. operator種別の見直し
表の座標軸(op分類の観点)として以下の3つ
・lisp型 or tq型
・起動されるphase(read/ eva/print) => 複数phaseでの起動もありうる
・木構造変換 / 属性変更

## Slide 150
(2) lisp型とtq型(再考)
[比較]
# | ①op種別 | ②head内 後続T式 | ③evalリタン値の利用 |  | ④実行タイミング |  | 
 |  |  | T式内 | node内 funcion部 | parse時 | eval時 | print時
1 | lisp型 | なし | 〇 |  | - | $cat$、$plus$、$readT$等 | -
2 | tq型 | あり |  | 〇 | - | $bind$、$file$等 | $PI$、$U$、$`$等
※ lisp型/tq型の区別は、後続T式有無に依存(従来通り) =>parsingの課題対応のため処理系にて意識必要
※ tq型であっても起動タイミングが異なる(例: $bind$->eval時、$PI$->print時)
  (理想) operator内で対応 (例: $PI$相当のoperatorは、eval時に起動されても動作しない)
  (だめの場合) tq型をさらに細分 (例: operatorテーブル内で、eval起動のtq型 / print起動のtq型)
・lisp型 : $op$(t1,...,tn)がT式として出現 (tq型以外)
・tq型 : 〃 headのfunction部として出現 => head内でT式が後続
[定義]
この方向

## Slide 151
(1) parsing規則τ
τ:TF → TV
  ①τ(“head”) = node(head)
  ②τ(“head”) = node(head.rest, τf (head.function)) // <function>部がgeneratorの場合
  ③τ(“head(tf1, ..., tfn)”) = tree(τ(head), τ(tf1), ..., τ(tfn))
  ④τf (“{tf}”) = generator(τf (tf))
τ:TF → TV
  ①τ(“head”) = node(“head”) // headが{tf}を含まない場合
  ②τ(“head”) = node(“head.rest”, generator(τ(“tf”)) // 〃 含む
  ③τ(“head(tf1, ..., tfn)”) = tree(τ(“head“), τ(“tf1“), ..., τ(“tfn“))
(b) 改善案
(a) 従来案
※ headの<function>部としてgeneratorが出現する場合を想定 => labelやreference内は別途
※ {$op$...}に対しては②が適用される。
②は以下の2つの場合を含む
  ②’ τ(“{tf}name”) = node(“name”, generator(τ(“tf”))
  ②’’τ(“{tf}”) = node(“”, generator(τ(“tf”)) // nameがempty(ダミーノード)
3. 処理規則の見直し
従来案ではgenerator内部にはnodeは存在しない想定
  => generator内部は④τfが適用されるため。改善案ではτfは廃止
parser geneator / rule interpreter 風の枠組で
できると望ましい。(evalによる評価規則も)

## Slide 152
τ(“{{$tree$($bind$,$#1)}}X[]”)
  ⇒ node(“{}X[]”, generator(τ(“{$tree$($bind$,$#1)}”)))
  ⇒ node(“{}X[]”, generator(node(“”, generator(τ(“$tree$($bind$,$#1)”)))))
  ⇒ node(“{}X[]”, generator(node(“”, generator(tree(τ(“$tree$“), τ(“$bind$“),τ(“$#1”))))))
  ⇒ node(“{}X[]”, generator(node(“”, generator(tree(“$tree$“, “$bind$“, “$#1”)))))
[例0]
①τ(“head”) = node(“head”) // headが{tf}を含まない場合
②τ(“head”) = node(“head.rest”, generator(τ(“tf”)) // 〃 含む
③τ(“head(tf1, ..., tfn)”) = tree(τ(“head“), τ(“tf1“), ..., τ(“tfn“))
τ(“{$bind$($#1)}A({$tree$(X,Y[])})”)
  ⇒ tree(τ(“{$bind$($#1)}A”), τ(“{$tree$(X,Y[])}”))
  ⇒ tree(node(“{}A”, generator(τ(“$bind$($#1)”))), node(“{}”, generator(τ(“$tree$(X,Y[])”))))
  ⇒ tree(node(“{}A”, generator(tree(“$bind$”, “$#1”))), node(“{}”, generator(tree(“$tree$”, “X, “Y[]”))))

## Slide 153
(2) 評価規則
eval(tv):
  eval(node(head)) = node(head)
  eval(node(head, generator(tv))) = node(head, eval(generator(tv)))
  eval(tree(r, tv1, ..., tvn)) = tree(eval(r), eval(tv1), ..., eval(tvn))
  eval(generator(tv)) = exec_eval(eval(tv))
exec_eval(tv):
  exec_eval(tree(op, tv1, ..., tvn)) = apply(op, tv1, ..., tvn) // 各tviのevalはapply内でやるべきか?
apply(op, tv1, ..., tvn):
= operator(op)(tv1, ..., tvn) // operator(op): opに対応した関数
// tv1, ..., tvnに適用した結果を返却
eval(tv):
  ① eval(node(head)) = node(head)
  ② eval(node(head, generator(tv)))= node(head, eval(generator(tv)))
  ③ eval(tree(r, tv1, ..., tvn)) = tree(eval(r), eval(tv1), ..., eval(tvn))
  ④ eval(generator(tv)) = apply(self, eval(tv))
apply(tv):
  ⑤ apply(self, tree(op, tv1, ..., tvn)) = operator(op)(self, tv1, ..., tvn) // operator(op): opに対応した関数
// self, tv1, ..., tvnへの適用結果を返却
[追加規則(ダミーノードの削除)]
  ⑥ node("", apply(self, tree(op, tv1, ..., tvn))) = apply(self, tree(op, tv1, ..., tvn)) // op: lisp型の場合
exec_evalを廃止
(b) 改善案
(a) 従来案
eval(node(head)) = node(head)
eval(node(head, generator(tv))) = node(head, eval(generator(tv)))
eval(tree(r, tv1, ..., tvn)) = tree(eval(r), eval(tv1), ..., eval(tvn))
eval(generator(tv)) = apply(self, eval(tv))
apply(self, tree(op, tv1, ..., tvn)) = operator(op)(self, tv1, ..., tvn)
node("", apply(self, tree(op, tv1, ..., tvn))) = apply(self, tree(op, tv1, ..., tvn))
lisp型/tq型を区別すべき?
=> lisp型の場合はself不要
  operator(op)(tv1, ..., tvn)
区別しない
=> lisp型であってもselfを与える
①②適用の切分条件を明記

## Slide 154
τ(“{$bind$($#1))}A({$tree$(X,Y[])})”)
⇒ tree(node(“{}A”, generator(tree(“$bind$”, “$#1”))), node(“{}”, generator(tree(“$tree$”, “X”, “Y[]”))))
eval(tree(node(“{}A”, generator(tree(“$bind$”, “$#1”))), node(“{}”, generator(tree(“$tree$”, “X”, “Y[]”)))))
⇒ tree(eval(node(“{}A”, generator(tree(“$bind$”, “$#1”)))), eval(node(“{}”, generator(tree(“$tree$”, “X”, “Y[]”)))))
⇒ tree(node(“{}A”, eval(generator(tree(“$bind$”, “$#1”)))), node(“{}”, eval(generator(tree(“$tree$”, “X”, “Y[]”)))))
⇒ tree(node(“{}A”, apply(self, eval(tree(“$bind$”, “$#1”)))), node(“{}”, apply(self, eval(tree(“$tree$”, “X”, “Y[]”)))))
⇒ tree(node(“{}A”, apply(self, tree(eval(“$bind$”), eval(“$#1”)))),
node(“{}”, apply(self, tree(eval(“$tree$”), eval(“X”), eval(“Y[]”)))))
⇒ tree(node(“{}A”, apply(self, tree(“$bind$”, “$#1”))), node(“{}”, apply(self, tree(“$tree$”, “X”, “Y[]”))))
⇒ tree(node(“{}A”, bind(self, “$#1”)), apply(self, tree(“$tree$”, “X”, “Y[]”)))
⇒ tree(node(“{}A”, bind(self, “$#1”)), tree’(self, “X”, “Y[]”))
⇒ tree(node(“{}A”, bind(self, “$#1”)), tree(“X”, “Y[]”))
⇒ tree(node(“{}A”, nil), tree(“X”, “Y[]”))
[例1] tq型operator(evalで消滅)
並列化①②
①
②
eval(node(head)) = node(head)
eval(node(head, generator(tv))) = node(head, eval(generator(tv)))
eval(tree(r, tv1, ..., tvn)) = tree(eval(r), eval(tv1), ..., eval(tvn))
eval(generator(tv)) = apply(self, eval(tv))
apply(self, tree(op, tv1, ..., tvn)) = operator(op)(self, tv1, ..., tvn)
node("", apply(self, tree(op, tv1, ..., tvn))) = apply(self, tree(op, tv1, ..., tvn))
A(X,Y[])に対してbind実行(リタン値nil)
ノードYに値バインド済
tree’は、$tree$に対応する実関数
  tree’(self, r, t1, ..., tn) = tree(r, t1, ..., tn)

## Slide 155
τ(“{$`$(?)}ABC(7,8)”)
⇒ tree(node(“{}ABC”, generator(tree(“$`$”, “?”))), “7”, “8”)
eval(tree(node(“{}ABC”, generator(tree(“$`$”, “?”))), “7”, “8”))
⇒ tree(eval(node(“{}ABC”, generator(tree(“$`$”, “?”)))), eval(“7”), eval(“8”))
⇒ tree(node(“{}ABC”, eval(generator(tree(“$`$”, “?”)))), “7”,“8”)
⇒ tree(node(“{}ABC”, apply(self, eval(tree(“$`$”, “?”)))), “7”,“8”)
⇒ tree(node(“{}ABC”, apply(self, tree(eval(“$`$”), eval(“?”)))), “7”,“8”)
⇒ tree(node(“{}ABC”, apply(self, tree(“$`$”, “?”))), “7”,“8”)
⇒ tree(node(“{}ABC”, function(“$`$”, “?”)), “7”,“8”) //functionの実体はtree
eval時はNOPでfunctoin部として残す。
⇒ $op$の起動タイミングがprintの場合(tq型opのデフォルト)
  apply(self, tree(“$op$”, tv1, ..., tvn))= function(“$op$”, tv1, ..., tvn)
print時、残っているfunction部を実行
①τ(“head”) = node(“head”) // headが{tf}を含まない場合
②τ(“head”) = node(“head.rest”, generator(τ(“tf”)) // 〃 含む
③τ(“head(tf1, ..., tfn)”) = tree(τ(“head“), τ(“tf1“), ..., τ(“tfn“))
eval(node(head)) = node(head)
eval(node(head, generator(tv))) = node(head, eval(generator(tv)))
eval(tree(r, tv1, ..., tvn)) = tree(eval(r), eval(tv1), ..., eval(tvn))
eval(generator(tv)) = apply(self, eval(tv))
apply(self, tree(op, tv1, ..., tvn)) = operator(op)(self, tv1, ..., tvn)
node("", apply(self, tree(op, tv1, ..., tvn))) = apply(self, tree(op, tv1, ..., tvn))
[例2] tq型operator(printまで存在)

## Slide 156
  τ(“{{$tree$($bind$,$#1)}}X[]”)
  = node(“{}X[]”, generator(node(“”, generator(tree(“$tree$“, “$bind$“, “$#1”)))))
eval(node(“{}X[]”, generator(node(“”, generator(tree(“$tree$“, “$bind$“, “$#1”))))))
⇒ node(“{}X[]”, eval(generator(node(“”, generator(tree(“$tree$“, “$bind$“, “$#1”))))))
⇒ node(“{}X[]”, apply(self, eval(node(“”, generator(tree(“$tree$“, “$bind$“, “$#1”))))))
⇒ node(“{}X[]”, apply(self, node(“”, eval(generator(tree(“$tree$“, “$bind$“, “$#1”))))))
⇒ node(“{}X[]”, apply(self, node(“”, apply(self, eval(tree(“$tree$“, “$bind$“, “$#1”))))))
⇒ node(“{}X[]”, apply(self, node(“”, apply(self, tree(eval(“$tree$“), eval(“$bind$“), eval(“$#1”))))))
⇒ node(“{}X[]”, apply(self, node(“”, apply(self, tree(“$tree$“, “$bind$“, “$#1”)))))
⇒ node(“{}X[]”, apply(self, apply(self, tree(“$tree$“, “$bind$“, “$#1”))))
⇒ node(“{}X[]”, apply(self, tree’(self, “$bind$“, “$#1”)))
⇒ node(“{}X[]”, apply(self, tree(“$bind$“, “$#1”)))
⇒ node(“{}X[]”, bind(self, “$#1”))
⇒ node(“{}X[]”, nil)
[例3] {}のネスト(同一function部内)
eval(node(head)) = node(head)
eval(node(head, generator(tv))) = node(head, eval(generator(tv)))
eval(tree(r, tv1, ..., tvn)) = tree(eval(r), eval(tv1), ..., eval(tvn))
eval(generator(tv)) = apply(self, eval(tv))
apply(self, tree(op, tv1, ..., tvn)) = operator(op)(self, tv1, ..., tvn)
node("", apply(self, tree(op, tv1, ..., tvn))) = apply(self, tree(op, tv1, ..., tvn))
bind実行/ref解決($#1)
返却値: nil
apply実行時に親がnode(“”, apply(self, tree($op$...)))
=>場合よっては適用可能なrule特定のためにhash

## Slide 157
τ(“A(B,{$readT$(#3{$file$(test.txt)})})”)
⇒ tree(“A”, “B”, node(“”, generator(tree(“$readT$”, node(#3, “”, generator(tree(“$file$”, “test.txt”)))))))
eval(tree(“A”, “B”, node(“”, generator(tree(“$readT$”, node(#3, “”, generator(tree(“$file$”, “test.txt”))))))))
⇒ tree(eval(“A”), eval(“B”),
eval(node(“”, generator(tree(“$readT$”, node(#3, “”, generator(tree(“$file$”, “test.txt”))))))))
⇒ tree(“A”, “B”, node(“”, eval(generator(tree(“$readT$”, node(#3, “”, generator(tree(“$file$”, “test.txt”))))))))
⇒ tree(“A”, “B”, node(“”, apply(self, eval(tree(“$readT$”, node(#3, “”, generator(tree(“$file$”, “test.txt”))))))))
⇒ tree(“A”, “B”,
  node(“”, apply(self, tree(eval(“$readT$”), eval(node(#3, “”, generator(tree(“$file$”, “test.txt”))))))))
⇒ tree(“A”, “B”, node(“”, apply(self, tree(“$readT$”, node(#3, “”, eval(generator(tree(“$file$”, “test.txt”))))))))
⇒ tree(“A”, “B”, node(“”, apply(self, tree(“$readT$”, node(#3, “”, apply(self, eval(tree(“$file$”, “test.txt”))))))))
⇒ tree(“A”, “B”,
  node(“”, apply(self, tree(“$readT$”, node(#3, “”, apply(self, tree(eval(“$file$”), eval(“test.txt”))))))))
⇒ tree(“A”, “B”, node(“”, apply(self, tree(“$readT$”, node(#3, “”, apply(self, tree(“$file$”, “test.txt”)))))))
⇒ tree(“A”, “B”, node(“”, apply(self, tree(“$readT$”, node(#3, “”, file(self, “test.txt”))))))
⇒ tree(“A”, “B”, node(“”, apply(self, tree(“$readT$”, node(#3, “”, fp)))))
⇒ tree(“A”, “B”, apply(self, tree(“$readT$”, node(#3, “”, fp))))
⇒ tree(“A”, “B”, readt(self, node(#3, “”, fp)))
⇒ tree(“A”, “B”, tree(“X”, “Y”, “Z”))
eval(node(head)) = node(head)
eval(node(head, generator(tv))) = node(head, eval(generator(tv)))
eval(tree(r, tv1, ..., tvn)) = tree(eval(r), eval(tv1), ..., eval(tvn))
eval(generator(tv)) = apply(self, eval(tv))
apply(self, tree(op, tv1, ..., tvn)) = operator(op)(self, tv1, ..., tvn)
node("", apply(self, tree(op, tv1, ..., tvn))) = apply(self, tree(op, tv1, ..., tvn))
・file open (この時点で実行*1)
・返却値: file ポインタ
=> ツリーへの作用という感じではない
fpの内容: “X(Y,Z)”
[例4] {}のネスト(別ノード内)

## Slide 158
4. referenceへの対応
nodeのパラメータ(parsing時)
node(label, reference, function, name, bind)
[例1]
  “#1$#2{$bind$($#3))}A[3]”
  ⇓
  node(“#1”, “$#2”, generator(tree(node(“”, “”, nil, “$bind$”, “”), node(“”, “$#3”, nil, “”, “”))), “A”, “[3]”)
  ⇓
  node(“#1”, ref_node(“$#2”), nil, “A”, “[3]”) // 参照解決はeval時?
[例2]
  “{$`$(?)}” // {}の後ろにダミーノード
  ⇓
  node(“”, “”, generator(tree(node(“”, “”, “$`$”, “”, “”), node(“”, “”, “”, “?”, “”)), “”, “”)
  ⇓
  node(“”, “”, tree(node(“”, “”, “$`$”, “”, “”), node(“”, “”, “”, “?”, “”)), “”, “”)
<head>::=<ref-label>?<reference>?<function>?<name>?<bind>?;
τ
eval
τ
eval
(1) parsing
(課題)
再帰構造記述への対応は必須
オンデマンドどこまでやるか

## Slide 160
(2) tqでのオンデマンド評価ルール(再掲:p108)
  operatorの評価に必要なパラメータおよび参照解決の条件は、operatorによって違う。
# | operator | 評価実行の条件
1 | $bind$ | パラメータ内の$file$(①)、および$#iの参照先の$file$(②)が実行済 (例) ① {$bind$({$file$(test.csv)}X)}A[](B[1],C[2]) ② ({$bind$($#1[2])}A[](B[1],C[2]), #1{$file$(test.csv)}X)
2 | $PI$ | 適用先T式内の$bind$が実行済 (例) $PI$({$bind$($#1)}(A[3], Quantity({$bind$($#2)}C[])))
3 | $print$ (注) | 自ノード内の<reference>が解決済(①)、および自ノードを対象とする$bind$が実行済(②) (例) ① ($#1$print$A($print$B[1],#2$print$C[2]), #1$print$ {$file$(test.csv)}X) ② $print${$bind$($#1)}($print$A[3], $print$Quantity($print${$bind$($#2)}C[]))
(注) 全ノードにデフォルトで$print$が付与と仮定(自ノードのprintを指示)
=>operatorの結合あり
・フルオンデマンド化について
lisp型/tq型operator、参照解決のすべてをオンデマンド化
  =>以下の点に注意してまず検討まで実施する
- 性能。特に、cqではテーブル型を採用しており、
参照解決のオンデマンド化による性能へのインパクトに懸念あり。
- 並列化の容易性。
(参考)参照解決をlisp型評価の後に実行したい例
  $#{plus(1,2)}=>参照先を動的に変更
・$print$の作用対象は、自ノード ⇐tq型operator全般の特長
・$print$付与により、複数operatorへの対応(operatorの結合演算)を考慮する必要あり。
(a) 構文規則
<案1> 複数<function>を許容するようにBNFを書換
<案2> 明示的にoperatorの結合演算子(&)を導入
(b) 解釈
f1&f2&...&fn t fi:<function>、t:T式
  =>fn,..,f1を順にtに適用(opeatorによっては、tではなくtのルートノードに適用)
おそらくボツ(2020/10/22)
(pint: read/eval/printの一環)
オンデマンドにおける起動トリガはおそらく親で決まる。
(例) $#{$plus$(1,2)} => 親が必要とした際にトリガ

## Slide 161
5. 任意位置のgenerator
(1) 従来の議論
  (a) {...}の中身は、$op$(t1, ..., tn )
  (b) {...}は任意の位置に出現可能
  (c) {...}の評価の結果、全体がvalidなT式
(例)
① #1{$cat$(AB,CD)}(X,Y) => #1ABCD(X,Y)
② {$bind($#{$plus(1,1)})}A(B,C[]) => {$bind($#2)}A(B,C[])
③ A{$lparen$(1)}B,C) => A(B,C) // $lparen$(n): n個の連続した‘(‘の文字列を返却
③はparsing中に$lparen$(1)を実行要!!!
parsing用関数: デリミタ「{}(),」を返す関数

## Slide 162: 11/5(金)18:00-

## Slide 163
referenceへの対応
$#iを含むノードは、参照先ノードへのポインタを保持する必要がある
⇒ 評価規則(eval)の拡張
  [例] eval(node(“$#1”)) = node(“$#1”, ref(“#1”))
  ref(l)は、ラベルlを持つノードへのポインタ
[各種案]
<案1-1> eval(node(head)) = node(head, l) =>参照先の特定はon-demand
<案1-2> eval(node(head)) = node(head, ref(l)) =>参照先特定まで実施
headやベルも評価対象({}含む場合など)
<案2-1> eval(node(head)) = node(eval(head), eval(l)) => 例: “$#{$plus$(1,1)}”
<案2-2> eval(node(head)) = node(head, ref(eval(l)))
<案1-1,2>で考える。

## Slide 164
例1
τ("#1A($#1,B)")
= tree(node("#1A”),node(“$#1”), node(“B”))
eval(tree(node("#1A”),node(“$#1”), node(“B”)))
= tree(eval(node("#1A”)), eval(node(“$#1”)), eval(node(“B”)))
=tree(node("#1A”), node(“$#1”, ref(“#1”)), node(“B”))

## Slide 165
例2
τ("({$PI$}({$bind$($#1)}A(X[])),#1{$file$(xxx.csv)})")
= tree("", tree(node(“”, generator(tree(“$PI$”))), tree(node(“A”, generator(tree(“$bind$”, “$#1”))), “X[]”)),
  node("#1”, generator(tree(“$file$”, “xxx.csv”))))
eval(tree("", tree(node(“”, generator(tree(“$PI$”))), tree(node(“A”, generator(tree(“$bind$”, “$#1”))), “X[]”)),
node("#1”, generator(tree(“$file$”, “xxx.csv”)))))
=tree(eval(“”), eval(tree(node(“”, generator(tree(“$PI$”))), tree(node(“A”, generator(tree(“$bind$”, “$#1”))), “X[]”))), eval(node("#1”, generator(tree(“$file$”, “xxx.csv”)))))
=tree(“”, tree(eval(node(“”, generator(tree(“$PI$”)))), eval(tree(node(“A”, generator(tree(“$bind$”, “$#1”))), “X[]”))), node("#1”, eval(generator(tree(“$file$”, “xxx.csv”)))))
=tree(“”, tree(node(“”, eval(generator(tree(“$PI$”)))), tree(eval(node(“A”, generator(tree(“$bind$”, “$#1”)))), “X[]”))), node("#1”, eval(generator(tree(“$file$”, “xxx.csv”)))))
=tree(“”, tree(node(“”, apply(self, eval(tree(“$PI$”)))), tree(node(“A”, eval(generator(tree(“$bind$”, “$#1”)))), “X[]”))), node("#1”, apply(self, eval(tree(“$file$”, “xxx.csv”)))))
=tree(“”, tree(node(“”, apply(self, tree(eval(“$PI$”)))), tree(node(“A”, apply(self, eval(tree(“$bind$”, “$#1”)))), “X[]”))), node("#1”, apply(self, tree(eval(“$file$”), eval(“xxx.csv”)))))
=tree(“”, tree(node(“”, apply(self, tree(“$PI$”))), tree(node(“A”, apply(self, tree(eval(“$bind$”), eval(“$#1”)))), “X[]”))), node("#1”, apply(self, tree(“$file$”, “xxx.csv”))))
=tree(“”, tree(node(“”, apply(self, tree(“$PI$”))), tree(node(“A”, apply(self, tree(“$bind$”, “$#1”))), “X[]”))),
node("#1”, apply(self, tree(“$file$”, “xxx.csv”))))
=tree(“”, tree(node(“”, pi(self)), tree(node(“A”, bind(self, ref(“$#1”))), “X[]”))), node("#1”, file(self, “xxx.csv”)))
eval(node(head)) = node(head)
eval(node(head, generator(tv))) = node(head, eval(generator(tv)))
eval(tree(r, tv1, ..., tvn)) = tree(eval(r), eval(tv1), ..., eval(tvn))
eval(generator(tv)) = apply(self, eval(tv))
apply(self, tree(op, tv1, ..., tvn)) = operator(op)(self, tv1, ..., tvn)
node("", apply(self, tree(op, tv1, ..., tvn))) = apply(self, tree(op, tv1, ..., tvn))

## Slide 166
処理手順
[事例]
(1) eval(τ(“{$bind$($#1))}A({$tree$(X,Y[])})”))
  ⇒ tree(node(“{}A”, apply(self, tree(“$bind$”, “$#1”))), node(“{}”, apply(self, tree(“$tree$”, “X”, “Y[]”))))
  ⇒ tree(node(“{}A”, apply(self, tree(“$bind$”, “$#1”))), apply(self, tree(“$tree$”, “X”, “Y[]”))) ※
  ⇒ tree(node(“{}A”, bind(self, “$#1”)), tree’(self, “X”, “Y[]”))
(2) eval(τ(“{$`$(?)}ABC(7,8)”))
  ⇒ tree(node(“{}ABC”, apply(self, tree(“$`$”, “?”))), “7”,“8”)
  ⇒ tree(node(“{}ABC”, function(“$`$”, “?”)), “7”,“8”) ※
(3) eval(τ(“{{$tree$($bind$,$#1)}}X[]”))
  ⇒ node(“{}X[]”, apply(self, node(“”, apply(self, tree(“$tree$“, “$bind$“, “$#1”)))))
  ⇒ node(“{}X[]”, apply(self, apply(self, tree(“$tree$“, “$bind$“, “$#1”)))) ※
  ⇒ node(“{}X[]”, apply(self, tree’(self, “$bind$“, “$#1”)))
  ⇒ node(“{}X[]”, apply(self, tree(“$bind$“, “$#1”)))
  ⇒ node(“{}X[]”, bind(self, “$#1”))
(4) eval(τ(“A(B,{$readT$(#3{$file$(test.txt)})})”))
  ⇒ tree(“A”, “B”, node(“”, apply(self, tree(“$readT$”, node(“#3”, apply(self, tree(“$file$”, “test.txt”)))))))
  ⇒ tree(“A”, “B”, apply(self, tree(“$readT$”, node(“#3”, apply(self, tree(“$file$”, “test.txt”)))))) ※
  ⇒ tree(“A”, “B”, readT(self, node(“#3”, file(self, “test.txt”))))

## Slide 167
on-demandへの対応
evalは実行
(原則1) eval: 実行
(原則2) apply: 中断
applyのみを含む式まで還元(参照解決含む)
⇒ 処理順序特定
(a) applyの実行
(b) 参照解決

## Slide 168: 12/4(金)18:00-

## Slide 169
# | phase |  | parsing処理 | eval処理 |  |  | print
 |  |  | parsing | eval | apply | $#i | print
1 | read |  | 〇 |  |  |  | 
2 | eval | eval1 |  | 〇 |  |  | 
 |  | eval2 |  |  | 〇 | 〇 | 
3 | print |  |  |  |  | 〇(cfp172) | 〇
オンデマンド実行手順
[対象処理]
オンデマンド実行の対象となる処理は以下の3つ。
    ①evalの実行 : evalを評価規則に従って実行。ただし、applyは実行しない。
    ②applyの実行 : applyのパラメータである$op$を実行。
    ③参照解決 : $#iのnodeにreference先ノードへのリンクを設定。
eval phaseを2つに分割
・eval1: evalを実行(式の展開)。evalを消去してapplyのみになったら終了。
・eval2: applyと参照解決
(課題) $eval$の導入(引数のT式に対して、evalを実行)
$eval$を導入した場合、apply内に$eval$が残ってしまう。
実際には、{}があるので$eval$は不要そう
(例) {$eval$($plus$(1,2))} => {$plus$(1,2)}
$eval$(t) => eval(v) t:T式

## Slide 170
[事例] ※: eval1終了時点の評価結果
(1) eval(τ(“{$bind$($#1))}A({$tree$(X,Y[])})”))
  ⇒ tree(node(“{}A”, apply(self, tree(“$bind$”, “$#1”))), node(“{}”, apply(self, tree(“$tree$”, “X”, “Y[]”))))
  ⇒ tree(node(“{}A”, apply(self, tree(“$bind$”, “$#1”))), apply(self, tree(“$tree$”, “X”, “Y[]”))) ※
  ⇒ tree(node(“{}A”, $bind$(self, “$#1”)), $tree$(self, “X”, “Y[]”))
(2) eval(τ(“{$`$(?)}ABC(7,8)”))
  ⇒ tree(node(“{}ABC”, apply(self, tree(“$`$”, “?”))), “7”,“8”) ※
  ⇒ tree(node(“{}ABC”, function(“$`$”, “?”)), “7”,“8”)
(3) eval(τ(“{{$tree$($bind$,$#1)}}X[]”))
  ⇒ node(“{}X[]”, apply(self, node(“”, apply(self, tree(“$tree$“, “$bind$“, “$#1”)))))
  ⇒ node(“{}X[]”, apply(self, apply(self, tree(“$tree$“, “$bind$“, “$#1”)))) ※
  ⇒ node(“{}X[]”, apply(self, $tree$ (self, “$bind$“, “$#1”)))
  ⇒ node(“{}X[]”, apply(self, tree(“$bind$“, “$#1”)))
  ⇒ node(“{}X[]”, $bind$(self, ref(“$#1”)))
(4) eval(τ(“A(B,{$readT$(#3{$file$(test.txt)})})”))
  ⇒ tree(“A”, “B”, node(“”, apply(self, tree(“$readT$”, node(“#3”, apply(self, tree(“$file$”, “test.txt”)))))))
  ⇒ tree(“A”, “B”, apply(self, tree(“$readT$”, node(“#3”, apply(self, tree(“$file$”, “test.txt”)))))) ※
  ⇒ tree(“A”, “B”, readT(self, node(“#3”, file(self, “test.txt”))))
(5) eval(τ("({$PI$}({$bind$($#1)}A(X[])),#1{$file$(xxx.csv)})"))
  ⇒ tree(“”, tree(node(“{}”, apply(self, tree(“$PI$”))), tree(node(“{}A”, apply(self, tree(“$bind$”, “$#1”))), “X[]”))),
    node("#1{}”, apply(self, tree(“$file$”, “xxx.csv”)))) ※
  ⇒ tree(“”, tree(node(“”, $PI$(self)), tree(node(“A”, $bind$(self, ref(“$#1”))), “X[]”))), node("#1”, $file$(self, “xxx.csv”)))
(注) opearatorの記法
operator(“$op$”) = $op$
=> $op$: “$op$”の実処理関数
eval(node(head)) = node(head)
eval(node(head, generator(tv))) = node(head, eval(generator(tv)))
eval(tree(r, tv1, ..., tvn)) = tree(eval(r), eval(tv1), ..., eval(tvn))
eval(generator(tv)) = apply(self, eval(tv))
apply(self, tree(op, tv1, ..., tvn)) = operator(op)(self, tv1, ..., tvn)
node("", apply(self, tree(op, tv1, ..., tvn))) = apply(self, tree(op, tv1, ..., tvn))

## Slide 171
〇 オンデマンド
(pT式の形式)
<pT> ::= <node> | tree ‘(‘<node> {‘, ‘ <pT>} ‘)‘
<node> ::= node ‘(‘ <ref-label>, <reference>, <function>, <name>, <bind> ‘)’
<reference> ::= “$#” <num>
<function> ::= apply(self, tree(<node>, {‘, ‘ <pT>}))
① node(..., reference, ...)
  ② node(..., apply(self, tree(“$op$”,tv1, ..., tvn)), ...)
  ③ tree(node, tv1, ..., tvn))
(遅延評価方法)
<実行対象>
  ・apply(self, tree(“$op$”, tv1, ..., tvn))) ⇔ $op$(self, tv1, ..., tvn)の実行
  $op$をself, tv1, ..., tvnに適用可能な条件は、$op$に依存する。
  例: tv1, ..., tvn内のapplyがすべて実行済 => デフォルト
<pT>部分評価済T式

## Slide 172
# | operator | 評価実行の条件
0 | $plus$ | 全パラメタが評価済 (例) {$plus$({$mult$(1,1)},2)}
1 | $bind$ | パラメータ内の$file$(①)、および$#iの参照先の$file$(②)が実行済 (例) ① {$bind$({$file$(test.csv)})}A[](B[1],C[2]) ② ({$bind$($#1[2])}A[](B[1],C[2]), #1{$file$(test.csv)})
2 | $PI$ | 適用先T式内(下記「({$bind$($#1)}[] ...)」)適用対象とする各$bind$が実行済 (例) {$PI$}({$bind$($#1)}[](A[3], Quantity({$bind$($#2)}C[2])))
3 | print時 | 自ノード内の<reference>が解決済(①)、および自ノードを対象とする$bind$が実行済(②) (例) ① ($#1A(B[1],#2C[2]), #1{$file$(test.csv)}) ② {$bind$($#1)}(A[3], Quantity({$bind$($#2)}C[]))
C[]で個数が足りないとき、上位のbindの指定ファイル($#1)から値をとってくることはしない。
(要検討)
・並列処理用に関数の優先順位を関数テーブルで保持する。
・優先順位の設定は、ユーザ定義関数のみの見込
=> 組込関数とユーザ定義関数とで、関数テーブルを別とする。

## Slide 173
eval(τ("({$PI$}({$bind$($#1)}A(X[])),#1{$file$(xxx.csv)})"))
  ⇒ tree(“”,
  tree(node(“{}”, apply(self, tree(“$PI$”))),
    tree(node(“{}A”, apply(self, tree(“$bind$”, “$#1”))),
    “X[]”))),
    node("#1{}”, apply(self, tree(“$file$”, “xxx.csv”)))) ※
  ⇒ tree(“”, tree(node(“”, $PI$(self)), tree(node(“A”, $bind$(self, ref(“$#1”))), “X[]”))), node("#1”, $file$(self, “xxx.csv”)))
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(4)
(3)
(2)
treeの内部表現として配列を使用する際、マイナス値は使用できない。
(添字がunsignedのため)
$#1の参照先のサーチは、配列でも木でも同程度のオーダの見込み
(宿題)例とアルゴリズム

## Slide 174: 12/18(金)18:00-

## Slide 175
本日のテーマ
semi on-demand vs full on-demand
# | phase |  | parsing処理 | eval処理 |  |  | print処理 | 
 |  |  | parsing | ①eval | ②apply | ③$#i | print処理 本体 | function
1 | read |  | 〇 |  |  |  |  | 
2 | eval | eval1 |  | 〇 |  |  |  | 
 |  | eval2 |  |  | 〇 | 〇 |  | 
3 | print |  |  |  |  |  | 〇 | 〇
# | phase | parsing処理 | eval処理 |  |  | print処理 | 
 |  | parsing | ①eval | ②apply | ③$#i | print処理 本体 | print operator
1 | read | 〇 |  |  |  |  | 
2 | eval |  | 〇 |  |  |  | 
3 | print |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
(a) semi on-demand (従来想定)
(b) full on-demand (新規)
オンデマンド実行の対象となる処理は以下の3つ。
    ①evalの実行 : evalを評価規則に従って実行。ただし、applyは実行しない。
    ②applyの実行 : applyのパラメータである$op$を実行。
    ③参照解決 : $#iのnodeにreference先ノードへのリンクを設定。

## Slide 176
[事例] eval終了時点の評価結果(再掲+改訂)
(1) eval(τ(“{$bind$($#1))}A({$tree$(X,Y[])})”))
  ⇒ tree(node(“{}A”, apply(self, tree(“$bind$”, “$#1”))), node(“{}”, apply(self, tree(“$tree$”, “X”, “Y[]”))))
  ⇒ tree(node(“{}A”, apply(self, tree(“$bind$”, “$#1”))), apply(self, tree(“$tree$”, “X”, “Y[]”))) ※
  ⇒ tree(node(“{}A”, $bind$(self, “$#1”)), $tree$(self, “X”, “Y[]”)) ※
(2) eval(τ(“{$`$(?)}ABC(7,8)”))
  ⇒ tree(node(“{}ABC”, apply(self, tree(“$`$”, “?”))), “7”,“8”) ※
  ⇒ tree(node(“{}ABC”, function(“$`$”, “?”)), “7”,“8”) ※
(3) eval(τ(“{{$tree$($bind$,$#1)}}X[]”))
  ⇒ node(“{}X[]”, apply(self, node(“”, apply(self, tree(“$tree$“, “$bind$“, “$#1”)))))
  ⇒ node(“{}X[]”, apply(self, apply(self, tree(“$tree$“, “$bind$“, “$#1”)))) ※
  ⇒ node(“{}X[]”, apply(self, $tree$ (self, “$bind$“, “$#1”)))
  ⇒ node(“{}X[]”, apply(self, tree(“$bind$“, “$#1”)))
  ⇒ node(“{}X[]”, $bind$(self, ref(“$#1”))) ※
(4) eval(τ(“A(B,{$readT$(#3{$file$(test.txt)})})”))
  ⇒ tree(“A”, “B”, node(“”, apply(self, tree(“$readT$”, node(“#3”, apply(self, tree(“$file$”, “test.txt”)))))))
  ⇒ tree(“A”, “B”, apply(self, tree(“$readT$”, node(“#3”, apply(self, tree(“$file$”, “test.txt”)))))) ※
  ⇒ tree(“A”, “B”, readT(self, node(“#3”, file(self, “test.txt”)))) ※
(5) eval(τ("({$PI$}({$bind$($#1)}A(X[])),#1{$file$(xxx.csv)})"))
  ⇒ tree(“”, tree(node(“{}”, apply(self, tree(“$PI$”))), tree(node(“{}A”, apply(self, tree(“$bind$”, “$#1”))), “X[]”)),
    node("#1{}”, apply(self, tree(“$file$”, “xxx.csv”)))) ※
  ⇒ tree(“”, tree(node(“”, function(“$PI$”)), tree(node(“A”, $bind$(self, ref(“$#1”))), “X[]”)),
  node("#1”, $file$(self, “xxx.csv”))) ※
(注) opearatorの記法
operator(“$op$”) = $op$
=> $op$: “$op$”の実処理関数
eval(node(head)) = node(head)
eval(node(head, generator(tv))) = node(head, eval(generator(tv)))
eval(tree(r, tv1, ..., tvn)) = tree(eval(r), eval(tv1), ..., eval(tvn))
eval(generator(tv)) = apply(self, eval(tv))
apply(self, tree(op, tv1, ..., tvn)) = operator(op)(self, tv1, ..., tvn)
node("", apply(self, tree(op, tv1, ..., tvn))) = apply(self, tree(op, tv1, ..., tvn))
functionを返す規則

## Slide 177
〇 オンデマンド(再掲:改訂版)
(pT式の形式) <pT>部分評価済T式
<pT> ::= <node> // ①
| <function> // ②
| tree ‘(‘<node> {‘, ‘ <pT>} ‘)‘ // ③
<node> ::= node ‘(‘ <ref-label>, <reference>, <function>, <name>, <bind> ‘)’
<reference> ::= “$#” <num>
<function> ::= apply(self, tree(<node>”$op$”, {‘, ‘ <pT>}))
  ① node(..., reference, apply(self, tree(“$op$”,tv1, ..., tvn)), ...)
  ② apply(self, tree(“$op$”,tv1, ..., tvn))
  ③ tree(node, tv1, ..., tvn))
(略記) <function>を含まない<node>は、元の文字列のまま表記
  (例) “#2$#3A[]”
  => node(“#2”, “$#3”,,”A”, “[]”) //本来の記述
  => “#2$#3A[]” // 略記
(遅延評価方法)
<実行対象>
  ・apply(self, tree(“$op$”, tv1, ..., tvn))) ⇔ $op$(self, tv1, ..., tvn)の実行
  $op$をself, tv1, ..., tvnに適用可能な条件は、$op$に依存する。
  例: tv1, ..., tvn内のapplyがすべて実行済 => デフォルト
文字列 or 構造? -> 厳密化
⇐微妙かも
木の参照による無限ループはただしい

## Slide 178
# | operator | 評価実行の条件
0 | $plus$ | 全パラメタが評価済 (例) {$plus$({$mult$(1,1)},2)}
1 | $bind$ | パラメータ内の$file$(①)、および$#iの参照先の$file$(②)が実行済 (例) ① {$bind$({$file$(test.csv)})}A[](B[1],C[2]) ② ({$bind$($#1[2])}A[](B[1],C[2]), #1{$file$(test.csv)})
2 | $PI$ | 適用先T式内(下記「({$bind$($#1)}[] ...)」)適用対象とする各$bind$が実行済 (例) {$PI$}({$bind$($#1)}[](A[3], Quantity({$bind$($#2)}C[2])))
3 | print時 | 自ノード内の<reference>が解決済(①)、および自ノードを対象とする$bind$が実行済(②) (例) ① ($#1A(B[1],#2C[2]), #1{$file$(test.csv)}) ② {$bind$($#1)}(A[3], Quantity({$bind$($#2)}C[]))

## Slide 179
eval(τ("({$PI$}({$bind$($#1)}A(X[])),#1{$file$(xxx.csv)})"))
  ⇒ tree(“”,
  tree(node(“{}”, apply(self, tree(“$PI$”))),
    tree(node(“{}A”, apply(self, tree(“$bind$”, “$#1”))),
    “X[]”))),
    node("#1{}”, apply(self, tree(“$file$”, “xxx.csv”)))) ※
  ⇒ tree(“”, tree(node(“”, $PI$(self)), tree(node(“A”, $bind$(self, ref(“$#1”))), “X[]”))), node("#1”, $file$(self, “xxx.csv”)))
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(4)
(3)
(2)

## Slide 180: 2021/1/15(金)18:00-

## Slide 181
[事例] eval終了時点の評価結果(再掲+改訂)(←p176)
(1) eval(τ(“{$bind$($#1))}A({$tree$(X,Y[])})”))
  ⇒ tree(node(“{}A”, apply(self, tree(“$bind$”, “$#1”))), node(“{}”, apply(self, tree(“$tree$”, “X”, “Y[]”))))
  ⇒ tree(node(“{}A”, apply(self, tree(“$bind$”, “$#1”))), apply(self, tree(“$tree$”, “X”, “Y[]”))) ※
  ⇒ tree(node(“{}A”, $bind$(self, “$#1”)), $tree$(self, “X”, “Y[]”)) ※
(2) eval(τ(“{$`$(?)}ABC(7,8)”))
  ⇒ tree(node(“{}ABC”, apply(self, tree(“$`$”, “?”))), “7”,“8”) ※
  ⇒ tree(node(“{}ABC”, function(“$`$”, “?”)), “7”,“8”) ※
(3) eval(τ(“{{$tree$($bind$,$#1)}}X[]”))
  ⇒ node(“{}X[]”, apply(self, node(“”, apply(self, tree(“$tree$“, “$bind$“, “$#1”)))))
  ⇒ node(“{}X[]”, apply(self, apply(self, tree(“$tree$“, “$bind$“, “$#1”)))) ※
  ⇒ node(“{}X[]”, apply(self, $tree$ (self, “$bind$“, “$#1”)))
  ⇒ node(“{}X[]”, apply(self, tree(“$bind$“, “$#1”)))
  ⇒ node(“{}X[]”, $bind$(self, ref(“$#1”))) ※
(4) eval(τ(“A(B,{$readT$(#3{$file$(test.txt)})})”))
  ⇒ tree(“A”, “B”, node(“”, apply(self, tree(“$readT$”, node(“#3”, apply(self, tree(“$file$”, “test.txt”)))))))
  ⇒ tree(“A”, “B”, apply(self, tree(“$readT$”, node(“#3”, apply(self, tree(“$file$”, “test.txt”)))))) ※
  ⇒ tree(“A”, “B”, readT(self, node(“#3”, file(self, “test.txt”)))) ※
(5) eval(τ("({$PI$}({$bind$($#1)}A(X[])),#1{$file$(xxx.csv)})"))
  ⇒ tree(“”, tree(node(“{}”, apply(self, tree(“$PI$”))), tree(node(“{}A”, apply(self, tree(“$bind$”, “$#1”))), “X[]”)),
    node("#1{}”, apply(self, tree(“$file$”, “xxx.csv”)))) ※
  ⇒ tree(“”, tree(node(“”, function(“$PI$”)), tree(node(“A”, $bind$(self, ref(“$#1”))), “X[]”)),
  node("#1”, $file$(self, “xxx.csv”))) ※
(注) opearatorの記法
operator(“$op$”) = $op$
=> $op$: “$op$”の実処理関数
eval(node(head)) = node(head)
eval(node(head, generator(tv))) = node(head, eval(generator(tv)))
eval(tree(r, tv1, ..., tvn)) = tree(eval(r), eval(tv1), ..., eval(tvn))
eval(generator(tv)) = apply(self, eval(tv))
apply(self, tree(op, tv1, ..., tvn)) = operator(op)(self, tv1, ..., tvn)
node("", apply(self, tree(op, tv1, ..., tvn))) = apply(self, tree(op, tv1, ..., tvn))
functionを返す規則

## Slide 182
アルゴリズム(full版)途中
exec(t)
{
  n = root(t); // n: node(<ref-label>, <reference>, <function>, <name>, <bind>)
  children = children(r);
  if(参照未解決) {
    参照解決();
  }
  if(<function>未実行) { // <function>: apply(self, ～)
  tv = exec(～); // op特定まで実行
  => <function>: apply(self, tree(“$op$”,tv1, ..., tvn))
  tv1’ = pre_exec (“$op$”, t, tv1);
    :
  tvn’ = pre_exec(“$op$”, t, tvn);
  pre_exec(“$op$”, t, children);
  => apply(t, “$op$”, tv1’, ..., tvn’); //評価結果f: function(tq型operator, parameters eg1 nil、eg2 function(“$`$”, “?”)
  set_function(t, f); // fをtにset
  }
  print_head(n); // (参照解決、tにsetされたf、tにbindされた値)を考慮しながらtのheadをprint
  for(c in children) {
  exec(c)
  }
(注) pre_exec (“$op$”, t, tv) : $op$をtに適用するのに必要な前処理をtvに実行
<pT> ::= <node> // ①
| <function> // ②
| tree ‘(‘<node> {‘, ‘ <pT>} ‘)‘ // ③
<node> ::= node ‘(‘ <ref-label>, <reference>, <function>, <name>, <bind> ‘)’
<reference> ::= “$#” <num>
<function> ::= apply(self, tree(<node>, {‘, ‘ <pT>}))
  ① node(..., reference, apply(self, tree(“$op$”,tv1, ..., tvn)), ...)
  ② apply(self, tree(“$op$”,tv1, ..., tvn))
  ③ tree(node, tv1, ..., tvn))

## Slide 183
アルゴリズム(full版)途中
exec(t)
{
  n = root(t); // n: node(<ref-label>, <reference>, <function>, <name>, <bind>)
  pre_print(n);
  print_head(n);
  for(c in children(n)) {
  exec(c)
  }
(注) pre_exec (“$op$”, t, tv) : $op$をtに適用するのに必要な前処理をtvに実行
<pT> ::= <node> // ①
| <function> // ②
| tree ‘(‘<node> {‘, ‘ <pT>} ‘)‘ // ③
<node> ::= node ‘(‘ <ref-label>, <reference>, <function>, <name>, <bind> ‘)’
<reference> ::= “$#” <num>
<function> ::= apply(self, tree(<node>, {‘, ‘ <pT>}))
  ① node(..., reference, apply(self, tree(“$op$”,tv1, ..., tvn)), ...)
  ② apply(self, tree(“$op$”,tv1, ..., tvn))
  ③ tree(node, tv1, ..., tvn))

## Slide 184
アルゴリズム(full版)途中
exec(t)
{
  n = root(t); // n: node(<ref-label>, <reference>, <function>, <name>, <bind>)
  children = children(r);
  if(参照未解決) {
    参照解決();
  }
  if(<function>未実行) { // <function>: apply(self, ～)
  tv = exec(～); // op特定まで実行
  => <function>: apply(self, tree(“$op$”,tv1, ..., tvn))
  tv1’ = pre_exec (“$op$”, t, tv1);
    :
  tvn’ = pre_exec(“$op$”, t, tvn);
  pre_exec(“$op$”, t, children);
  => apply(t, “$op$”, tv1’, ..., tvn’); //評価結果f: function(tq型operator, parameters eg1 nil、eg2 function(“$`$”, “?”)
  set_function(t, f); // fをtにset
  }
  print_head(n); // (参照解決、tにsetされたf、tにbindされた値)を考慮しながらtのheadをprint
  for(c in children) {
  exec(c)
  }
(注) pre_exec (“$op$”, t, tv) : $op$をtに適用するのに必要な前処理をtvに実行
<pT> ::= <node> // ①
| <function> // ②
| tree ‘(‘<node> {‘, ‘ <pT>} ‘)‘ // ③
<node> ::= node ‘(‘ <ref-label>, <reference>, <function>, <name>, <bind> ‘)’
<reference> ::= “$#” <num>
<function> ::= apply(self, tree(<node>, {‘, ‘ <pT>}))
  ① node(..., reference, apply(self, tree(“$op$”,tv1, ..., tvn)), ...)
  ② apply(self, tree(“$op$”,tv1, ..., tvn))
  ③ tree(node, tv1, ..., tvn))

## Slide 185: 2021/2/19(金)18:00-

## Slide 186
T式:
tree(“”, tree(node(“{}”, apply(self, tree(“$PI$”))), tree(node(“{}A”, apply(self, tree(“$bind$”, “$#1[1]”, “$#2[2]”))), “X[]”)),
  node("#1{}”, apply(self, tree(“$file$”, “xxx.csv”))),
  apply(self, tree(“$plus$”, “1”, “2”)))
“”
$PI$
#1
$plus$
A
X[]
$bind$
$#1[1]
“”
apply
1
2
(3) 配下の$bind$
未実行
apply
$file$
xxx.csv
apply
apply
tq型op
lisp型op
reference
: ノードの<function>部
: on-demand評価の対象
: on-demand評価トリガ
({$PI$}({$bind$($#1[1],$#2[2])}A(X[])),#1{$file$(xxx.csv)}[1],{$plus$(1,2)})
apply前:
τ◦eval
print
(例1)
①②... : print処理対象ノード(処理順)太枠
(1)(2)... : 評価トリガ/処理順序 (下線は処理)
①
③
④
⑤
⑥
3
⑥'
apply実行
(1) print ①
(2) func未実行
(4) ref未解決
(6) fp未設定(#1)
(7) $file$実行
open + fp設定(#1)
(8) $bind$実行
②
(9) $PI$実行
(対象②～④)
(10) print ⑤
⇐func実行済
(13) print⑥
=(12)の結果
(11) func未実行
(12) $plus$実行
$#2[2]
要素数指定は$bind$側のパラメータに付与する。(上例: $#1[1],$#2[2])
(個数は$bind$用の情報のため)
メモリ効率に注意(評価済flag、fp保持)
(坂本注)処理済flagはapplyノードのみに必要
全ノードではなく、{}の個数だけにとどまる
(5) ref解決
“”
dummyノードのfuncがlisp型の場合、
dummyノードの代わりにapply実行結果をprint
=> eval時の削除ルール適用に相当
(処理方式案)
upperF($readT$(…,&flag),&flag)
&flag が同じポインタ
upperF()と$readT$()両方からR/W可能
関数テーブルを想定
・tq or cq等の情報
打合後にdummyノード追加

## Slide 187
T式:
tree(“A”, “B”, node(“”, apply(self, tree(“$readT$”, node(“#3”, apply(self, tree(“$file$”, “test.txt”)))))))
$readT$
“”
apply
A(B,{$readT$(#3{$file$(test.txt)})})
apply前:
τ◦eval
print
(例2)
③
①
②
A
B
#3
apply
$file$
test.txt
(4) fp未設定(#3)
test.txtの内容: “X(Y,Z)”
X
Y
Z
apply実行
③’
ノード削除ルールにより削除(無視)
(1) print ①
(2) print ②
(3) func未実行
(6) readT実行
(7) print ③
=(6)の結果
(5) $file$実行
open + fp設定(#3)
X(Y,Z)xxx(A,B)
A
B

## Slide 188
T式:
tree(“A”, node(“”, apply(self, tree(“$readT$”, “$#3”))),
node(“”, apply(self, tree(“$readT$”, node(“#3”, apply(self, tree(“$file$”, “test.txt”)))))),
node(“”, apply(self, tree(“$readT$”, “$#3”))))
$readT$
“”
apply
A({$readT$}($#3)}, {$readT$(#3{$file$(test.txt)})}, {$readT$($#3)})
apply前:
τ◦eval
print
(例3)
③
①
②
A
#3
apply
$file$
test.txt
(3) ref未解決
test.txtの内容: “X(Y,Z)”
X
Y
Z
: ノード削除ルールにより削除
$readT$
“”
apply
$#3
④
$readT$
“”
apply
$#3
apply実行結果で置換
(5) fp未設定(#3)
(2) func未実行
(7) readT実行
(1) print ①
(9) func未実行
(10) readT実行
⇐fp設定済(#3)
(4) ref解決
(12) func未実行
(15) readT実行
⇐fp設定済(#3)
(8) print ②
=(7)の結果
(11) print ③
=(10)の結果
(13) ref未解決
(14) ref解決
(16) print ④
=(15)の結果
(6) $file$実行
open + fp設定(#3)

## Slide 189
T式:
tree(node(“{}X[]”, apply(self, node(“”, apply(self, tree(“$tree$“, “$bind$“, “$#1”))))), “$#2A[1]”, “#2B[2]”)
X[]
$bind$
$#1
(2) apply未実行
apply
{{$tree$($bind$,$#1)}}X[]($#2A[1],#2B[2])
apply前:
(例4)
apply
$tree$
$#2A[1]
#2B[2]
$bind$
$#1
apply実行
(4) ref未解決
①
②
③
τ◦eval
print
(1) func未実行
(3) $tree$実行
(5) ref解決
(6) $bind$実行
(#1のfpは設定済と仮定)
(7) print ①
(10) print ②
(8) ref未解決
(9) ref解決
(11) print ③
打合後にdummyノード追加
“”
dummyノードのfuncがlisp型の場合、
dummyノードの代わりにapply実行結果をapply
=> eval時の削除ルール適用に相当

## Slide 190: 2021/3/5(金)18:00-

## Slide 191
(1) generator{}再考
[例] ① {$read$($#1)} => 解釈1
② {$bind$($#1)} => 解釈2
{$op$...} のparsing時、 (解釈1,2)の区別が問題となった。(p148)
  (解釈1) {$op$....}の後ろにdummyノードなし => {$op$....}全体で独立したT式 : $op$はlisp型
  (解釈2) 〃 あり => {$op$....}はダミーノードの<function>部 : 〃 tq型
(以前の対応方針)
parsing時は必ずdummyを付与し、(解釈2)と特定できた時点で削除
(見直し方針)
lisp型/tq型operatorの扱いを可能な限り統一
※新たな意味付け
# | 項目 |  | 内容 | 備考
1 | tq型/lisp型共通 |  | ①ノードのmodifierとしてfunction部内に記述 ②後続T式のprint結果に影響 | dummyでないノードにもlisp型{}を記述可
2 | 意味付 | tq型 | 後続T式に作用(従来通り) リタン値: 後続T式のルートノード | (例1) {$bind$($#1)}A(B,C[2]) => print結果: 従来通り => リタン値 : ノードA
3 |  | lisp型 | head(dummy可)に{}の評価結果値を設定(注1) リタン値: {}の評価結果ツリーのルート | (例2) {{$cat$($pl,us$)}D(1,2)}E => print結果: 3 (Dに$plus$を設定、Eに3を設定) => リタン値 : ノード$plus$、ノード3 (例3) {$tree$(X,Y,Z)}A(B,C[2]) => print結果: X(Y,Z)A(B,C[2]) (AにX(Y,Z)を設定) : errorとすべきか? =>リタン値 : X(Y,Z)の内部ツリーのルート
赤フォント:変更箇所
=> on demand処理も簡便化(後述)
(注1) lisp型も、tq型同様後続T式全般に作用してもよい。
print結果は、①replaceまたは②catのいずれとすべきか要検討
①X(Y,Z)A(B,C[2])

## Slide 192
(2) BNF (任意位置の{}は別途)
<T-form>::=<head>(’(’(<T-form>(’,’<T-form>)*)?’)’)*
<head>::=<label>?<reference>?<function>?<name>?<bind>?;
  <label>::=(’#’|’##’)<num>+;
  <reference>::=’$’(’#’|’##’)<num>+;
  <function>::= ‘{‘<T-form>’}’
  <operator>::='$'<name>'$'
  <name>::=<char>+;
  <bind>::=’[’(<num>+(,<num>+)*)?’]’;
(3) τの定義
τ(“t”)
τ: T式 ➝ 内部ツリー
apply
τ(“t0”)
“head”
τ(“t1”)
τ(“tn”)
…
・内部ツリーは、on demand実行直前のもの(evalは含まずapply含む)
・従来のτとevalの一部(applyの手前まで)を合体したイメージ
・従来のevalは廃止
<τによる変換規則>
“{t0}”が存在する場合に付与
※ {}はfunction部のみに記述可(lisp型/tq型とも)
“ti”が存在する場合に付与
t = {t0}head(t1, ..., tn)
t0 : headの generator
ti : 〃 子

## Slide 193
T式:
X[]
$bind$
$#1
apply
{{$tree$($bind$,$#1)}}X[]
(例)
apply
$tree$
“”
τ(“{{$tree$($bind$,$#1)}}X[]”)
τ(“{$tree$($bind$,$#1)}”)
[変換規則]
[変換規則]
apply
τ(“t0”)
“head”
τ(“t1”)
τ(“tn”)
…
τ(“{t}head(t1, ..., tn)”)

## Slide 194
$mult$
1
2
apply
X
$plus$
2
apply
A
{$plus$({$mult$(1,2)}X,2)}A(B,C)
B
C
{{$cat$($pl,us$)}X(1,2)}A(B,C)
$cat$
$pl
us$
apply
X
2
apply
A
1
B
C
=> 4(B,C)
=> 3(B,C)
app_n
n
r
(4) applyをrootとするツリー(apply tree)のパタン
(パタン1) operand root(下図r)がoperator
(パタン2) 〃 non operator
app_n
n
r
2
4
$plus$
3
: apply実行結果
(a) lisp型

## Slide 195
apply
X
$bind$
$#2
apply
A[]
{$bind$({$file$(xxx.csv)}X,$#2)}A[](B, C[1])
B
C[1]
{{$tree$($bind$,$#1)}X(1,2)} A[](B, C[1])
apply
X
2
apply
A[]
1
B
C[]
app_n
n
r
(パタン3) operand root(下図r)がoperator
(パタン4) 〃 non operator
app_n
n
r
: apply実行結果
$file$
xxx.csv
fp
CSV値
ref先
$bind$
$#1
$tree$
$bind$
$#1
: 〃 (ノード)
CSV値
ref先
(b) tq型

## Slide 196
(3) アルゴリズム
void print_tree(node n) // nがrootのツリーに対するprint処理
{
node pn = eval_node(n); // ノードnの評価(ノードのprintの前処理)
// pn: print対象ノード
print_node(pn); // ノードpnに対するprint処理(従来と同様の処理)
if(pn != n) { // {}内がlisp型opの場合
print_tree(pn);
} else {
for(c in children(n)) {
print_tree(c);
}
}
}
node eval_node(node n)
{
if(has_function(n)) { // (A) functionあり
return trigger(function(n)) // apply実行
} else if(is_reference(n)) { // (B) 参照
return resolve(n); // 参照解決して返却
} else { // (C) 一般ノード
return n; // NOP
}
}

## Slide 197
apply
“head”
app_n
n
apply
τ(“t0”)
“head”
τ(“t1”)
τ(“tn”)
…
処理範囲
r
trigger(apply_node app_n, node n)
{
r = root(app_n);
tmp = eval_node(r);
trigger(app_n, n)

## Slide 198: 2021/3/19(金)18:00-
tqエンハンス内容について
・複数CSVファイル

## Slide 199
length,weight
mm,kg
1,2
3,4
5,6
：
①<CSVデータ>(test.csv)
②<inルール>(in.rule)
AA(#1$1[2],#2$2[2],$3[](#4$4[2]))
$PI$($#1,Quantity($#4,$#2))
(((length,Quantity(1,mm)),(weight,Quantity(2,kg))),
((length,Quantity(3,mm)),(weight,Quantity(4,kg))),
((length,Quantity(5,mm)),(weight,Quantity(6,kg))),
: )
④’<outルール>(out.rule)
$PI$($#1,$#2,$#4)
(((length,mm,1),(weight,kg,2)),
((length,mm,3),(weight,kg,4)),
((length,mm,5),(weight,kg,6)),
: )
④<outルール>(out.rule)
⑤<出力>
⑤’<出力>
[パターンA](すべてCSVファイル指定)
プロパティ
単位
データ
AA
$3[]
#1$1[2]
#2$2[2]
#4$4[2]
length,weight
mm,kg
1,2
3,4
5,6
:
#i :ラベル
xx、$j :ノード名
[n] :bind個数
(nのdefault→∞)
: bind値
1. 内積概要(現状)
(コマンド) ./tq.o in=in.rule out=out.rule data=test.csv
③ツリー(CSV値bind)

## Slide 200
1,2
3,4
5,6
：
AA(#1$1@(length,weight), #2$2@(mm,kg), $3[](#4$4[2]))
$PI$($#1,$#2,$#4)
(((length,mm,1),(weight,kg,2)),
((length,mm,3), (weight,kg,4)),
((length,mm,5), (weight,kg,6)),
: )
④<outルール>
⑤<出力>
[パターンB](ルール内でのbind値指定)
プロパティ
単位
AA
$3[]
#1$1
#2$2
#4$4[2]
length,weight
mm,kg
1,2
3,4
5,6
:
データ
(コマンド) ./tq.o in=in.rule out=out.rule data=test.csv
①<CSVデー>(test.csv)
②<inルール>(in.rule)
③ツリー(CSV値bind)

## Slide 201
2. エンハンス内容
① 複数CSVファイルを変換対象にする
(当初要求)
② 複数CSVファイルのCSV値をツリーにbindする
③ CSV値をどのノードにbindするかを指定する
④ CSV値のbind指示を規則内のオペレータとして記述する(bindオペレータの導入)
⑤ tqにおける一般のオペレータの記法をエンハンスする(パラメータ記述)
(1)要件の経緯

## Slide 202
(2)複数CSVファイル指定 (in.rule)
(ベース) AA(#1$1[2],#2$2[2],$3[](#4$4[2]))
(a) {$bind$({$file$(test1.csv)})}AA(#1$1[2],#2$2[2],$3[](#4$4[2]))
  ⇒ test1のCSV値を後続のT式(AA(～))内の各ノードに[]内の指定個数ずつbind
  {$file$(test1.csv)} : “test1.csv”のfile_ptr保持ノード相当
(b) ({$bind$($#11)}AA(#1$1[2],#2$2[2],$3[](#4$4[2])), #11{$file$(test1.csv)})
  ⇒ 〃 (#11: “test1.csv”のfile_ptr保持ノードのラベル、$#11: 上記ノードの参照)
(c) {$bind$({$file$(test1.csv)}[2], {$file$(test2.csv)}[3])}AA(#1$1[2],#2$2[2],$3[](#4$4[2]))
  ⇒ test1から2個、 test2から3個のサイクルの繰返しで後続のT式にCSV値をbind
(d) {$bind$({$file$(test1.csv)})}AA(#1$1[2], {$bind$({$file$(test2.csv)})}#2$2[2],$3[](#4$4[2]))
  ⇒ test1のCSV値を後続のT式にbind、ただしノード#2$2[2]についてはtest2のCSV値をbind
(e) (AA({$bind$($#11)}#1$1[2], {$bind$($#11[1],$#12[1])}#2$2[2], {$bind$($#11[1],$#12[2])}$3[](#4$4[2])),
#11{$file$(test1.csv)}, #12{$file$(test2.csv)})
  ⇒ ① #1$1[2] : test1から2個
  ② #2$2[2] : test1から1個(①の続きのCSV値)、test2から1個
  ③ #4$4[2] : test1から1個(②の続き)、 test2から2個(〃)のサイクルを2回繰返して6個(= [2]×[3]個)

## Slide 203
#11: test1.csv |  | 
length | height | weight
mm | cm | kg
1 | 2 | 3
4 | 5 | 6
7 | 8 | 9
 | : | 
(((length,Quantity(1,mm)),(height,Quantity(2,cm))),((weight,Quantity(3,kg)),
:
$PI$($#1,Quantity($#3, $#2))
out:
出力:
{$bind$($#11)}AA(#1A[3], #2B[3], X[](#3C[3]))
in:
AA
X[]
#1A[3]
#2B[3]
#3C[3]
length,height,weight
mm,cm,kg
1,2,3
4,5,6
7,8,9
:
[基本例](単一CSVファイル)
(ベース) AA(#1A[3],#2B[3],X[](#4C[3]))
0
#11{$file$(test1.csv)} → 別途指定の前提
(3) 複数CSVファイルの各種事例
➝ ツリーの基本構造
#11から必要個数bind

## Slide 204
#11: test1.csv |  |  | #12: test2.csv
length | height |  | weight
mm | cm |  | kg
1 | 2 |  | 3
4 | 5 |  | 6
7 | 8 |  | 9
{$bind$($#11[2],$#12[1])}AA(#1A[3], #2B[3], X[](#3C[3]))
in:
[例1](列結合)
AA
X[]
#1A[3]
#2B[3]
#3C[3]
length,height,weight
mm,cm,kg
1,2,3
4,5,6
7,8,9
:
(#11から2個、#12から1個)の繰返し

## Slide 205
test1.csv #11 |  | 
length | height | weight
mm | cm | kg
test1.csv #11 |  |  | test2.csv #12
length | height |  | weight
mm | cm |  | kg
[例2]
[例3]
{$bind$($#11)}AA(#1A[3], #2B[3], {$bind$($#12[2],$#13[1])}X[](#3C[3]))
{$bind$($#11[2], $#12[1])}AA(#1A[3], #2B[3], {$bind$($#13[2], $#14[1])}X[](#3C[3]))
in:
in:
test2.csv #12 |  |  | test3.csv #13
1 | 2 |  | 3
4 | 5 |  | 6
7 | 8 |  | 9
test3.csv #13 |  |  | test4.csv #14
1 | 2 |  | 3
4 | 5 |  | 6
7 | 8 |  | 9
AA
X[]
#1A[3]
#2B[3]
#3C[3]
length,height,weight
mm,cm,kg
1,2,3
4,5,6
7,8,9
:
AA
X[]
#1A[3]
#2B[3]
#3C[3]
length,height,weight
mm,cm,kg
1,2,3
4,5,6
7,8,9
:
(#12から2個、#13から1個)の繰返し
#11から必要個数
(#11から2個、#12から1個)の繰返し
(#13から2個、#14から1個)の繰返し

## Slide 206
3. エンハンス内容一般
#i $#j $op$ xxx[n]
#i :ラベル
$#j : 他ノードへの参照
$op$ : オペレータ
tk : T式(オペレータの引数)
xxx : ノード名
n : bind個数(nのdefaultは∞)
#i $#j {$op$(t1, ..., tm)} xxx[n]
・T式内ノードの一般形
<従来>
<次期>
(a)オペレータへの引数記述
(b) {}の導入
<エンハンス>
{$bind$($#11)}AA(#1A[3], #2B[3], X[](#3C[3]))
・T式例
: ノード
(1) 概要

## Slide 207
(2) {}の導入
一般形:
{$op$(t1, ..., tn)}
$op$ : オペレータ
ti : T式(オペレータの引数)
意味: tiを引数としてオペレータ$op$を実行
(例1) {$csv_count$({$file$(test.csv)})}
    ① test.csvをread
    ② csv値の個数をカウント
(例2) {{$readT({$file$(smpl.txt)})}}AA(#1A[3], #2B[3], X[](#3C[3]))
    ① smpl.txtをT式としてread => $bind$($#11)
    ② readしたT式を{}により実行
1,2,3
4,5,
<test.csv>
<smpl.txt>
$bind$($#11)

## Slide 208: 2021/4/2(金)18:00-
tqのfederation対応
検討テーマの具体化
打合せの結果、当面の検討課題
(1)federation用の表結合のパタン
(2)上記結合の規則を表現できるようにbindの拡張仕様

## Slide 209
Nanomanufacturing Summit 2013 [http://nanoinformatics.org/]
ナノインフォマティクスのための最先端ソフトウェアツール(William morris, Nano Data Search Inc.)
「Clarvoynt」 : 複数DBの高速インデキシングツール
「Porfiau」 : 非構造化データのパターン解析ツール
  ⇒複数RDBにおける類似カラムの自動分析、アラインメント
(a) Nanomanufacturing Summit 2013 [http://nanoinformatics.org/]
=> サイト応答せず
(b) Nano Data Search Inc. [https://nevadadb.com/company/E0488692013-8/nano-data-search-inc.html]
=> company status: revoked
(c) Clarvoynt(CeeqIT社) [http://ceeqit.com/]
  ① Database Integration [http://ceeqit.com/database-integration]
    複数DBの全カラムのインデキシング
  ② Single View of Customers [http://ceeqit.com/single-view-of-customers]
    column content classifierにより各カラムにsignature付与
    signatureのclusteringにより、異種システム間の類似contentを特定
  ③ Document Classification [http://ceeqit.com/document-classification]
    教師学習によるテキスト分類ツール(Porfiau)
(門平GLレポートより)
(調査結果)詳細情報発見できず
〇 federation関連論文(門平GL紹介)の調査

## Slide 210
$ ./tq.o –hE
NIMS Standard SpreadSheet (NS3)
*******************************
Definition:Cell::
=================
  <Cell>:: '('<item-name>,Quantity'('<value>,<unit>')'')'
    OR
  <Cell>:: '('<item-name>,<type>'('<value>')'')'
Definition:Line (corresponds to a sample)::
========================================
  <Line>:: '('<Cell>, ... ')'
Definition:Dataset::
====================
  <Dataset>:: '('<Line>, ... ')'
  NS3:: <Dataset>
(((length,Quantity(1,mm)),(height,Quantity(2,cm))),((weight,Quantity(3,kg)),
:
cf. NS3の定義
・同一列の結合 (join相当)
・不足値の補完
・名寄せ
[NS3の例]
(a) tqのセールスポイント
federation操作を簡潔に記述する言語
(b) federationの定義
複数の表(CSVファイル)を組合せて1枚のNS3形式の表に統合すること
〇 federationとは
(federationの定義案)
複数の表(CSVファイル)を組合せて1枚のNS3形式の表に統合すること
[前回打合せ]
NS3とは、表ではなく内積下記のような形式のこと
=> federationの定義の見直し要では?
問題あり(次ページ※)
下記定義の通り見直した
NS3とexcel表は、表現形式が異なるが内容は同じ。

## Slide 211
test1.csv #11 |  | 
length | height | weight
mm | cm | kg
test2.csv #12 |  |  | test3.csv #13
1 | 2 |  | 3
4 | 5 |  | 6
7 | 8 |  | 9
: | : |  | :
(((length,Quantity(1,mm)),(height,Quantity(2,cm))),((weight,Quantity(3,kg)),
:
(d) 出力
#2B[3]
{$bind$($#11)}AA(#1A[3], {$bind$($#12[2],$#13[1])}X[](#2B[3]), #3C[3])
(a) in
AA
X[]
#1A[3]
#3C[3]
length,height,weight
mm,cm,kg
②(#12から2個、#13から1個)の繰返し
①#11から必要個数
$PI$($#1,Quantity($#2, $#3))
(c) out
①
②
1, 2, 3
4, 5, 6
7, 8, 9
:
AA(#1A[3] ,X[](#2B[3]),#3C[3])
(木構造)
①
(b) 複数CSVファイル
〇 bindオペレータと内積
※test.csv(test1.csv～test3.csv統合) |  | 
length | height | weight
mm | cm | kg
1 | 2 | 3
4 | 5 | 6
7 | 8 | 9
: | : | :
⇒1枚の表から図のようなbindを行うには? |  | 

## Slide 212
検討事項
複数ファイル内CSV値のbindパタン
複数ファイルの統合パタン
(3) NS3形式の統合
federation

## Slide 213
test1.csv #11 |  | 
length | height | weight
cm | m | kg
ft | yd | lb
test2.csv #12 |  |  | test3.csv #13
1 | 2 |  | 3
4 | 5 |  | 6
7 | 8 |  | 9
10 | 11 |  | 12
: | : |  | :
#2B[3]
{$bind$($#11)}AA(#1A[3], {$bind$($#12[2],$#13[1])}X[](#2B[3]), #3C[3], {$bind$($#12[2],$#13[1])}Y[](#4D[3]), #5E[3])
(a) in
AA
X[]
#1A[3]
#3C[3]
length,height,weight
cm,m,kg
②(#12から2個、#13から1個)の繰返し
①#11から必要個数
①
②
1, 2, 3
7, 8, 9
:
AA(#1A[3], X[](#2B[3]), #3C[3], Y[](#4D[3]), #5E[3])
(木構造)
①
(b) 複数CSVファイル
〇bindの各種パターン
#4D[3]
Y[]
#5E[3]
ft,yd,lb
③
4, 5, 6
10,11,12
:
①
③(#12から2個、#13から1個)の繰返し
下図のbindを想定したがNG
$PI$($#1, Quantity($#2, $#3), Quantity($#4, $#5))
(((length, Quantity(1,cm), Quantity(4,ft)),
(height, Quantity(2,m), Quantity(5,yd)))
((weight, Quantity(3,kg), Quantity(6,lb)),
:
(c) out
図のようなbindを行うには
現在検討中の仕様の拡張が必要
bindの拡張仕様として、列結合などCSVの結合規則をbindのパラメータとして記述する仕様もありうる

## Slide 214
#11: test1.csv |  |  | #12: test2.csv
length | height |  | weight
mm | cm |  | kg
1 | 2 |  | 3
4 | 5 |  | 6
7 | 8 |  | 9
test1.csv #11 |  | 
length | height | weight
cm | m | kg
ft | yd | lb
test2.csv #12 |  |  | test3.csv #13
1 | 2 |  | 3
4 | 5 |  | 6
7 | 8 |  | 9
10 | 11 |  | 12
: | : |  | :
〇単純な切貼
〇列結合(join)
uid | name |  | uid | height | weight
1 | A |  | 1 | 150 | 50
2 | B |  | 2 | 170 | 65
3 | C |  | 3 | 180 | 80
4 | D |  | 4 | 120 | 30
uid | name | height | weight
1 | A | 150 | 50
2 | B | 170 | 65
3 | C | 180 | 80
4 | D | 120 | 30
〇表の統合方法

## Slide 215
これも表内に記述する
「身長と体重は正の相関関係にある」の記述例
※身長や体重はカラムとする
  $#3(+)(身長,体重)
  $#3($#4)($#5,$#6)

## Slide 216: 2021/4/16(金)18:00-

## Slide 217
test1.csv #11 |  | 
length | height | weight
mm | cm | kg
test2.csv #12 |  |  | test3.csv #13
1 | 2 |  | 3
4 | 5 |  | 6
7 | 8 |  | 9
: | : |  | :
(((length,Quantity(1,mm)),(height,Quantity(2,cm))),((weight,Quantity(3,kg)),
:
(d) 出力
#2B[3]
{$bind$($#11)}AA(#1A[3], {$bind$($#12[2],$#13[1])}X[](#2B[3]), #3C[3])
(a) in
AA
X[]
#1A[3]
#3C[3]
length,height,weight
mm,cm,kg
②(#12から2個、#13から1個)の繰返し
①#11から必要個数
$PI$($#1,Quantity($#2, $#3))
(c) out
①
②
1, 2, 3
4, 5, 6
7, 8, 9
:
AA(#1A[3] ,X[](#2B[3]),#3C[3])
(木構造)
①
(b) 複数CSVファイル
〇 bindオペレータと内積
※test.csv(test1.csv～test3.csv統合) |  | 
length | height | weight
mm | cm | kg
1 | 2 | 3
4 | 5 | 6
7 | 8 | 9
: | : | :
⇒1枚の表から図のようなbindを行うには? |  | 
一つのアプローチ: 先に表を結合してからbind

## Slide 218
test0.csv #10 |  | 
length | height | weight
cm | m | kg
ft | yd | lb
1 | 2 | 3
4 | 5 | 6
7 | 8 | 9
10 | 11 | 12
: | : | :
#4D[3]
{$bind$($#10)} AA(#1A[3], #2B[3], #3C[3], X[](#4D[3], #5E[3]))
(a) in
AA
X[]
#1A[3]
#2B[3]
length,height,weight
cm,m,kg
①A,B,Cに3個ずつ
#10から必要個数
①
②
1, 2, 3
7, 8, 9
:
AA(#1A[3], #2B[3], #3C[3], X[](#4D[3], #5E[3]))
(木構造)
(b) CSVファイル
〇bindの各種パターン
#5E[3]
#3C[3]
ft,yd,lb
4, 5, 6
10,11,12
:
②[D,Eに3個ずつ]の繰返し
$PI$($#1, Quantity($#2, $#4), Quantity($#3, $#5))
(((length, Quantity(1,cm), Quantity(4,ft)),
(height, Quantity(2,m), Quantity(5,yd)))
((weight, Quantity(3,kg), Quantity(6,lb)),
:
(c) out
AA(#1A[*], #2B[*], #3C[*], X[](#4D[*], #5E[*]))
(参考) 以下のように記述できると便利(*:1行分)
3次元以上の場合を考慮すると、X[*,*]やY[*.*.*]等の記法が必要
=> 当面pending

## Slide 219
#2B[3]
{$bind$($#10)} AA[](#1A![3], #2B[3], #3C![3], #4D[3], #5E![3])
(a) in
AA[]
#1A![3]
#3C![3]
length,height,weight
cm,m,kg
#10から必要個数
1, 2, 3
7, 8, 9
:
AA[](#1A![3], #2B[3], #3C![3], #4D[3], #5E![3])
(木構造)
(b) 複数CSVファイル
〇bindの各種パターン
#4D[3]
#5E![3]
ft,yd,lb
4, 5, 6
10,11,12
:
$PI$($#1, Quantity($#2, $#3), Quantity($#4, $#5))
(((length, Quantity(1,cm), Quantity(4,ft)),
(height, Quantity(2,m), Quantity(5,yd)))
((weight, Quantity(3,kg), Quantity(6,lb)),
:
(c) out
test0.csv #10 |  | 
length | height | weight
1 | 2 | 3
cm | m | kg
4 | 5 | 6
ft | yd | lb
7 | 8 | 9
10 | 11 | 12
: | : | :
!: 親の[]の対象外
{$bind$($#10:[]($#2, $#4))} AA(#1A[3], #2B[3], #3C[3], #4D[3], #5E[3])
(別案) 繰返しはbindオペレータ側で指定
ノード名ではなく、referenceで指定する。
(B[3],D[3]) => ($#2,$#4) 要素数指定は不要(後続するT式内ノードに指定があるから)
(要検討)
要素数指定をbindのパラメータ内と後続T式内ノードのいずれに指定するか
双方に指定された場合、どちらを優先するか。
この方向
ただし、bindパラメータの記述形式は要検討

## Slide 220
test1.csv #11 |  | 
length | height | weight
cm | m | kg
ft | yd | lb
test2.csv #12 |  |  | test3.csv #13
1 | 2 |  | 3
4 | 5 |  | 6
7 | 8 |  | 9
10 | 11 |  | 12
: | : |  | :
#2B[3]
{$bind$($#11)}AA[](#1A[3], {$bind$($#12[2],$#13[1])}#2B[3], #3C![3], {$bind$($#12[2],$#13[1])}#4D[3], #5E![3])
(a) in
AA[]
#1A[3]
#3C![3]
length,height,weight
cm,m,kg
②(#12から2個、#13から1個)の繰返し
①#11から必要個数
①
②
1, 2, 3
7, 8, 9
:
AA[](#1A[3], X[](#2B[3], #3C![3], #4D[3], #5E![3]))
(木構造)
①
(b) 複数CSVファイル
〇bindの各種パターン
#4D[3]
#5E![3]
ft,yd,lb
③
4, 5, 6
10,11,12
:
①
③(#12から2個、#13から1個)の繰返し
下図のbindを想定したがNG
$PI$($#1, Quantity($#2, $#3), Quantity($#4, $#5))
(((length, Quantity(1,cm), Quantity(4,ft)),
(height, Quantity(2,m), Quantity(5,yd)))
((weight, Quantity(3,kg), Quantity(6,lb)),
:
(c) out
{$bind$($#11:(A[3],C[3],E[3]), ($#12[2],$#13[1]):[](B[3]$#2, D[3]$#4))}AA(#1A[3], X(#2B[3], #3C[3], #4D[3], #5E[3]))
(別案) 繰返しはbindオペレータ側で指定(CSVファイルとノードとの対応関係を明示的に記述)=>冗長性の排除要
不要

## Slide 221
①②をそれぞれ以下のような表とする。
① カラム(length, height, weight)
② カラム(length, height)
(1)パタン1(単純行結合)
NS3(①)の下にNS3(②)
(length, height, weight) <- NS3(①)
:
(length, height) <- NS3(②)
:
(2)パタン2
NS3(①)の下にNS3(②’)
(length, height, weight)
:
(length, height, weight)
:
NS3(②’)は、NS3(②)にweightカラム(値はempty)を追加したもの

## Slide 222: 2021/5/14(金)18:00-

## Slide 223
#2B[3]
(a) in
#1A[3]
#3C[3]
length,height,weight
cm,m,kg
1, 2, 3
7, 8, 9
:
(b) 複数CSVファイル
〇bindの各種パターン
#4D[3]
#5E[3]
ft,yd,lb
4, 5, 6
10,11,12
:
$PI$($#1, Quantity($#2, $#3), Quantity($#4, $#5))
(((length, Quantity(1,cm), Quantity(4,ft)),
(height, Quantity(2,m), Quantity(5,yd)))
((weight, Quantity(3,kg), Quantity(6,lb)),
:
(c) out
test0.csv #10 |  | 
length | height | weight
1 | 2 | 3
cm | m | kg
4 | 5 | 6
ft | yd | lb
7 | 8 | 9
10 | 11 | 12
: | : | :
{$bind$($#10:[]($#2, $#4))} AA(#1A[3], #2B[3], #3C[3], #4D[3], #5E[3])
#1A[3]
①CSVの構文
②後続ノードへの繰返し
X[]
CSVファイルを読込んでノード(inオプションで指定されたT式)にbind
CSVファイルのparsing (タイトル、単位、数値の認識)
ノードに対応付け
(1)のための構文規定が①②に分散(T式本体とbindオペレータ)
CSVの構文をもう少し自然な記述で規定したい。
特に、繰返し①もCSVの構文②として規定したい。
#2B[3]
#3C[3]
#4D[3]
#5E[3]
#2B[3]
#4D[3]
気持ち悪さは以下に起因
繰返しの指定がソース(bind側)にもターゲット(T式)にも必要
(2) 構文要素の繰返という構文上の性質を、bindという手続的なoperatorで指定している
(天野氏チャット)
AA(#1A[3],{[]}#2B[3],…)
AA(#1A[3],#2B[][3],…)
AA(#1A[3],{$[]$}#2B[3],…)
t1(t2,t3);;s1(s2,s3) 外積
(t1(t2,t3),s1(s2,s3))
(t1(t2,t3),s2)
(t1(t2,t3),s3)
(t2,s1(s2,s3))
(t2,s2)
(9個)
繰返用のrepeatオペレータ導入
{$repeat$(A,B)} XX(A[],B[2]) ->T式全体
XX(A[], {$repeat$(...)}B[2]) -> ノード
複数CSVファイルの組合せ
・join相当が考えられる
・類似カラムの規定は辞書(join相当用)
辞書記述には変数が有用

## Slide 224
#2B1[3]
(a) in
#1A[3]
#3C[3]
length,height,weight
cm,m,kg
1, 2, 3
(b) 複数CSVファイル
<案1>
#4D1[3]
#5E[3]
ft,yd,lb
4, 5, 6
test0.csv #10 |  | 
length | height | weight
1 | 2 | 3
cm | m | kg
4 | 5 | 6
ft | yd | lb
7 | 8 | 9
10 | 11 | 12
: | : | :
AA
#6B2[3]
7, 8, 9
:
#7D2[3]
10,11,12
:
X[]
#1A[3]
#2B1[3]
#3C[3]
#4D1[3]
#5E[3]
#6B2[3]
#7D2[3]
$PI$($#1, Quantity($#2, $#3), Quantity($#4, $#5))
※bindの引数として、lisp風の関数を記述
(例)
・ノード間でCSV値をやりとり
・ノードに直接値指定
(c) out
{$bind$($#10, (append #2.values #6.values) (append #4.values #7.values))}
  AA(#1A[3], #2B1[3], #3C[3], #4D1[3], #5E[3], X[](#6B2[3], #7D2[3]))
①
②
③
①
②
③
appendのような手続き的な要素は排除したいのでNG

## Slide 225
#2B[3]
{$bind$($#10)} AA[](#1A![3], #2B[3], #3C![3], #4D[3], #5E![3])
(a) in
AA[]
#1A![3]
#3C![3]
length,height,weight
cm,m,kg
1, 2, 3
7, 8, 9
:
AA[](#1A![3], #2B[3], #3C![3], #4D[3], #5E![3])
(木構造)
(b) 複数CSVファイル
〇bindの各種パターン
#4D[3]
#5E![3]
ft,yd,lb
4, 5, 6
10,11,12
:
$PI$($#1, Quantity($#2, $#3), Quantity($#4, $#5))
(((length, Quantity(1,cm), Quantity(4,ft)),
(height, Quantity(2,m), Quantity(5,yd)))
((weight, Quantity(3,kg), Quantity(6,lb)),
:
(c) out
test0.csv #10 |  |  |  |  | 
length | - | height | - | weight | -
1 | cm | 2 | m | 3 | kg
4 | ft | 5 | yd | 6 | lb
7 | - | 8 | - | 9 | -
10 | - | 11 | - | 12 | -
: |  | : |  | : | 
!: 親の[]の対象外
{$bind$($#10:[]($#2, $#4))} AA(#1A[3], #2B[3], #3C[3], #4D[3], #5E[3])
(別案) 繰返しはbindオペレータ側で指定
①CSVの構文
②後続ノードへの繰返し

## Slide 226: 2021/5/28(金)18:00-

## Slide 227
#2B[3]
(a) in
#1A[3]
#3C[3]
length,height,weight
cm,m,kg
1, 2, 3
7, 8, 9
:
(b) 複数CSVファイル
〇bindの各種パターン(前回)
#4D[3]
#5E[3]
ft,yd,lb
4, 5, 6
10,11,12
:
$PI$($#1, Quantity($#2, $#3), Quantity($#4, $#5))
(((length, Quantity(1,cm), Quantity(4,ft)),
(height, Quantity(2,m), Quantity(5,yd)))
((weight, Quantity(3,kg), Quantity(6,lb)),
:
(c) out
test0.csv #10 |  | 
length | height | weight
1 | 2 | 3
cm | m | kg
4 | 5 | 6
ft | yd | lb
7 | 8 | 9
10 | 11 | 12
: | : | :
{$bind$($#10:[]($#2, $#4))} AA(#1A[3], #2B[3], #3C[3], #4D[3], #5E[3])
#1A[3]
①CSVの構文
②後続ノードへの繰返し
X[]
CSVファイルを読込んでノード(inオプションで指定されたT式)にbind
CSVファイルのparsing (タイトル、単位、数値の認識)
ノードに対応付け
(1)のための構文規定が①②に分散(T式本体とbindオペレータ)
CSVの構文をもう少し自然な記述で規定したい。
特に、繰返し①もCSVの構文②として規定したい。
#2B[3]
#3C[3]
#4D[3]
#5E[3]
#2B[3]
#4D[3]
繰返の指示は構文規定の一環であり、bindから切離し。
繰返用のrepeatオペレータ導入

## Slide 228
{bind($#1[3], $#2, [2](A, B(C), D))}X[](Y[1], Z[2], W)
○ bindの次期仕様(現時点)
①
②
③
④
⑤
⑥
① $#1[3] CSV値3個read
② $#2 CSV値任意の必要個数read
③ [2](...) (...)内のT式を2個
必要な回数①②③を繰返す
(ただし終端に到達したstreamは繰返しから除外)
④ X[] 任意回数繰返し
⑤ Y[1] Yに1個bind
⑥ Z[2] Zに2個bind
⑦ W Zはbind対象外
⑦
④により必要な回数⑤⑥⑦を繰返す
(ただし全streamが終端に到達した場合は終了)
※繰返しの終了条件に関して詳細化要
(③の別案)
{$T_stream$(A, B(C), D)}[2] : {...}はT式のstreamを返却、[2]はそのstreamから2個のT式( のT式2個)を取得
⇒ ①②③とも[..]が後置となり整合性確保のメリット
⇒ ただし、[2]はダミーノード(nameがなし)である点に注意
現時点案と別案の両方が必要
=>現時点案は人が記述する場合、別案はスクリプト生成の場合にそれぞれ有用

## Slide 229
○ bindオペレータの拡張案
ファイルポインタ相当として、複数テーブルのjoinを記述(内部/左外部/右外部/全外部のいずれの結合も同様)
{bind($#1[3], $#2, [2](A, B(C), D)), {$inner_join$(USING(A), $#3, $#4)}[3]}X[](Y[1], Z[2], W)
<別案>
{{$inner_join$(USING(A))}($#3, $#4)}[3] ⇒ joinのパラメータと対象ファイル指定を明確に分離
{$inner_join$(USING(A1), $#3, $#4)}[3]
⇒ $#3、$#4の内部結合(連結キーをA1)へのファイル(or stream)を返却
⇒ sql同様のjoin用各種記述
(例) {$inner_join$(USING(A1,A2,A3), $#3, $#4)}[3]
{$inner_join$(“$#3.A1=$#4.B1”, $#3, $#4)}[3]
join結果へのファイルポインタ
・joinの条件も、文字列ではなくT式記述とする
=> 文字列記述の場合、参照($#i)とT式とのリンク付けが困難そう
・同一カラム同士に限定せず、特定の条件にもとづくjoin
  (例) 類似語義名称のカラム同士
(天野氏案:chatにて)
assume(eq,$#3.XX,$#4.YY)
別案も含めて、当面は両案とも残す

## Slide 230
(前回打合せ)
繰返の指示は構文規定の一環
繰返用のrepeatオペレータ導入(bindとは独立)
後続T式で規定した構文に影響を与えるoperatorの導入
repeatはその一環
(拡張案)
(イメージ) 構文規則のgenerator (参考: 2-level grammar)
  (1) { grammar(...) }X(A[1], B[2], C[2]) => (...)に応じて、例えばX(A(B[2]), C{2])を生成してCSVをread
上位レベル文法規則
下位レベル文法規則
生成
実際の文字列
(ソースコード等)
構文規定
2-level grammar
○ 構文要素のrepeat指定
{$repeat$(A,B)} XX(A[],B[2]) ->T式全体
XX(A[], {$repeat$(...)}B[2]) -> ノード
・$repeat$しばらくpending
・2-level grammarとは無関係そう

## Slide 231: 2021/6/11(金)18:00-

## Slide 232
(b) CSVファイル
test0.csv #10 |  | 
length | height | weight
1 | 2 | 3
cm | m | kg
4 | 5 | 6
ft | yd | lb
7 | 8 | 9
10 | 11 | 12
: | : | :
$#2[3]
$#1[3]
$#3[3]
length,height,weight
cm,m,kg
1, 2, 3
$#4[3]
$#5[3]
ft,yd,lb
4, 5, 6
AA
$#2[3]
7, 8, 9
:
$#4[3]
X[]
10,11,12
:
A[3]
B[3]
C[3]
D[3]
E[3]
B[3]
D[3]
$PI$($#1, Quantity($#2, $#3), Quantity($#4, $#5))
(c) out
⓪
{$bind$($#10, AA($#1[3], $#2[3], $#3[3], $#4[3], $#4[3], X[]($#2[3], $#4[3])))}AA(#1A[3], #2B[3], #3C[3], #4D[3], #5E[3])
#2B[3]
#1A[3]
#3C[3]
length,height,weight
cm,m,kg
1, 2, 3
7, 8, 9
:
#4D[3]
#5E[3]
ft,yd,lb
4, 5, 6
10,11,12
:
AA
(a) in
〇 $repeat$の代替案
① CSVの構文規定($#i: 該当するCSV値のbind先ノード)
② bind値を保持するツリー構造(従来通り)
① CSVファイルの構文(⓪相当)
② bind値を保持するツリー
※bindオペレータ内にCSVファイルの形式を記述
(デフォルトは、後続T式と同じ)
← 構文の規定に$repeat$のような手続的要因は排除したい
通常は②のみで事足りるがそうでない場合に①を記述する。
「①は②の補足」という位置づけで①の記述量を簡潔にできないか。
(2) 以下の(a)(b)いずれであるかを見極める。当面は(a)を前提に検討を進める。
(a) repeatのみの問題であれば、tree本体へのrepeat演算子相当を導入
=> cf p219の!演算子 ただし、繰返除外ではなく繰返実施の演算子を導入
(b) repeatに限らず一般的な問題であれば、上記案を導入
=> CSVファイル形式(ソース)とbind結果(アウトプット)双方の形式を記述

## Slide 233
○ bindオペレータの拡張案(再掲)
ファイルポインタ相当として、複数テーブルのjoinを記述(内部/左外部/右外部/全外部のいずれの結合も同様)
{bind($#1[3], $#2, [2](A, B(C), D)), {$inner_join$(USING(A), $#3, $#4)}[3]}X[](Y[1], Z[2], W)
<別案>
{{$inner_join$(USING(A))}($#3, $#4)}[3] ⇒ joinのパラメータと対象ファイル指定を明確に分離
{$inner_join$(USING(A1), $#3, $#4)}[3]
⇒ $#3、$#4の内部結合(連結キーをA1)へのファイル(or stream)を返却
⇒ sql同様のjoin用各種記述
(例) {$inner_join$(USING(A1,A2,A3), $#3, $#4)}[3]
{$inner_join$(“$#3.A1=$#4.B1”, $#3, $#4)}[3]
join結果へのファイルポインタ
別案も含めて、当面は両案とも残す

## Slide 234
必要な情報
(1) $inner_join$ : join種別
(2) select : 結合結果のカラム
(3) from : 対象CSVファイル
(4) 連結条件
using(A) : T1.A = T2.A
using(A, B) : (T1.A = T2.A) && (T1.B = T2.B)
using(r, A) : T1.A = T2.S S rel Aであるカラム名
    例: using(synonym, A) : T1.A = T2.S SはAの同義語
    using(super, A) : 〃 〃 上位概念
    using(isa, A) : 〃 〃 下位概念
    using(partof, A) : 〃 〃 部分
using(λ(x, y)e, A) : 〃 (λ(x, y)e)(A, S) = true
{$inner_join$(select(A1, A2, ...), from(T1, T2, ...), where(<連結条件>)}
〇記述形式
「ファイル$#1のカラムC」の指定方法
(案1) $#1.C3 -> C3: カラム名
(案2) $#1[C3]
(案3) $#1.3 -> 3 : カラム番号
(案4) $#1[3]
〇条件式
比較演算子のoperator
・eq(col1, col2) カラム値
・usingのrと同様
・
tqでは本来表の概念はなく一次元の文字列のみ
このため、表の概念はjoin演算子に閉じた世界でのみ有効な概念とすべき。
・2次元以上の配列の概念はあるので利用できそう。
=> まずはT式での記述が課題。

## Slide 235: 2021/7/2(金)18:00-

## Slide 236
csvファイル($#1) |  | 
length | height | weight
mm | cm | kg
1 | 2 | 3
4 | 5 | 6
7 | 8 | 9
 | : | 
{$bind$($#1)}AA(#1A[3], #2B[3], X[](#3C[3]))
AA
X[]
#1A[3]
#2B[3]
#3C[3]
length,height,weight
mm,cm,kg
1,2,3
4,5,6
7,8,9
:
ファイルポインタ相当として、複数テーブルのjoinを記述(内部/左外部/右外部/全外部のいずれの結合も同様)
{bind($#1[3], {$inner_join$(select(A1, A2, ...), from($#1, $#2, ...), where(<連結条件>)}[3]}X[](Y[1], Z)
A1, A2, ... : カラム名、$#i : CSVファイルへのファイルポインタ
join結果へのファイルポインタ
(前回課題) $#iは、1次元の文字ストリームであり、2次元や3次元の概念はない。
=> CSVのような表の概念はない。
○ bindオペレータの拡張案
(参考)bind処理+内積
※ T式による構文規定 → 文字stream($#1:CSVファイル)を2次元テーブル化 => (a)(b)により$#1のテーブル構造が認識可能
(((length,Quantity(1,mm)),(height,Quantity(2,cm))),((weight,Quantity(3,kg)),
:
$PI$($#1,Quantity($#3, $#2))
out:
出力:
in:
(a)bind結果
(b)内積結果

## Slide 237
{$inner_join$(select(A1, A2, ...), from(T1, T2, ...), where(<連結条件>)}
=> Ti の表現方法(文字ストリームのテーブル化)
{$inner_join$(select(#1{$file$(xxx.csv)}(0), $#1(1), $#1(2), #2{$file$(yyy.csv)}(1)),
//#1{$file$(xxx.csv)}(id), $#1(length), $#1(height), #2{$file$(yyy.csv)}
from(
{$bind$($#1)}AA(A[3], B[3], X[](C[3])), // bind結果のツリーを返却(前頁(a))
        {$bind$($#2)}AA(A[2], B[2], X[](C[2]))
),
where(equal($#1(0), $#2(0)))}
※ tq型{}も値をリタンする(p191) => 要精密化
(別案) 次元毎の配列要素数指定
{$bind2$($#2, [3][])} 2次元
{$bind2$($#2, [2][3][])} 3次元
csvファイル($#1) |  | 
id | length | height
- | cm | cm
id1 | 1 | 2
id2 | 4 | 5
id3 | 7 | 8
 | : | 
csvファイル($#2) | 
id | length
- | kg
id1 | 3
id2 | 6
id3 | 9
 | :
join($#1, $#2) | join($#1, $#2) |  | 
id | length | height | weight
- | mm | cm | kg
id1 | 1 | 2 | 3
id2 | 4 | 5 | 6
id3 | 7 | 8 | 9
 |  | : | 
$#i: stream
(j) : 列index
(aaa) : カラム名
[記述例]
treeのjoinを定義すること -> CSVのjoinはその一環
(cf. lambda-calculus、combinator)
(別案) 次元毎の配列要素数指定
($#2 [3][]) 2次元
{$bind2$($#2, [2][3][])} 3次元
$#2[3][]、$#2, [2][3][]などの記載で済むのではないか(from内で「{$bind$(...)}AA(...)」の代わりに記載)
この場合の[]の意味は、joinの責任で解釈する。(通常の解釈は、bind個数の指定)

## Slide 238
連結条件(再掲)
using(A) : T1.A = T2.A
using(A, B) : (T1.A = T2.A) && (T1.B = T2.B)
using(rel, A) : T1.A = T2.S S rel Aであるカラム名
    例: using(synonym, A) : T1.A = T2.S SはAの同義語
    using(super, A) : 〃 〃 上位概念
    using(sub, A) : 〃 〃 下位概念
    using(partof, A) : 〃 〃 部分
using(λ(x, y)(e), A) : 〃 (λ(x, y)(e))(A, S) = true
連結条件(改訂)
① カラム同士の関係性
② カラム値同士の関係性
  using(($#1,$#2), (A, same, equal)) T1.A = T2.A
  using(($#1,$#2), (A, same, equal), (B, synonym, less_than)) (T1.A = T2.A) & (T1.B > T2.B’) B’はBの同義語
①
①
②
②
①
②
①
②
②’
①’
②’
①’
{$inner_join$(select(A1, A2, ...), from(T1, T2, ...), where(<連結条件>)}
構文再検討 (一般性があるのか等)
当面の作業((3)が優先)
(1) repeatの記述方法(p232)
(2) treeに対するjoinの定義
(3) SQL joinの構文具体化

## Slide 239: 2021/7/16(金)18:00-

## Slide 240
{$inner_join$(select(A1, A2, ...), from(T1, T2, ...), where(<連結条件>)}
(補足) contextによって[]の解釈が異なる点を明示したい => テーブル化オペレータ$table$導入($stream$(p55)の一般化?)
[案1] 2次元: ①{$table$(3,-)}$#1、②{$table$(2,5)} {$file$(xxx.csv)}、3次元: ③{$table$(3,4,-)}$#3 => 要検討: {$table$(...)}評価結果の内部表現
[案2] ソースストリームを$table$のパラメータで指定 => ①’ {$table$($#1,3,-)}、②’ {$table$({$file$(xxx.csv)},2,5})}、③’ {$table$($#3,3,4,-)}
csvファイル($#1) |  | 
id | length | height
- | cm | cm
id1 | 1 | 2
id2 | 4 | 5
id3 | 7 | 8
 | : | 
csvファイル($#2) | 
id | weight
- | kg
id1 | 3
id2 | 6
id3 | 9
 | :
join($#1, $#2) | join($#1, $#2) |  | 
id | length | height | weight
- | mm | cm | kg
id1 | 1 | 2 | 3
id2 | 4 | 5 | 6
id3 | 7 | 8 | 9
 |  | : | 
{$inner_join$(select(#1{$file$(xxx.csv)}(0), $#1(1), $#1(2), #2{$file$(yyy.csv)}(1)),
//#1{$file$(xxx.csv)}(id), $#1(length), $#1(height), #2{$file$(yyy.csv)}
  from(
    {$bind$($#1)}AA(A[3], B[3], X[](C[3])), // bind結果のツリーを返却
    {$bind$($#2)}AA(A[2], B[2], X[](C[2]))
  ),
  where(equal($#1(0), $#2(0)))
※ tq型{}も値をリタン (p191)
$#i: stream、(j) : 列index
(aaa) : カラム名
[記述例1]
{$inner_join$(select(#1{$file$(xxx.csv)}(0), $#1(1), $#1(2), #2{$file$(yyy.csv)}(1)),
//#1{$file$(xxx.csv)}(id), $#1(length), $#1(height), #2{$file$(yyy.csv)}
  from(
    $#1[3][], // 文字ストリーム$#1を3×∞の2次元テーブル化 ← $inner_join$の責任で[]を特別な意味に解釈
    $#2[2][] // 〃 $#2を2×∞ 〃 (通常[]は、バインド個数の指定の意味)
  ),
  where(equal($#1(0), $#2(0)))}
[記述例2]
・記述例2において、$table$は導入しない方向
(理由)
-従来通りの効率性重視の内部表現との整合性の問題($table$(...)では、ノード数増大)
-記述例2の[]はファイルポインタへの修飾子、通常の[]はbind対象ノードへの修飾子と意味が違うが、関連性は高い。
いずれにしろ、join内限定なので、通常の[]と解釈が違っていても問題ない。
2021.8.6
[3]、[]の順序逆 (列数、行数ではなく、行数、列数の順)
(理由) Ｔ式一般の場合に合わせる (例) X[](A[3]) => 列数である3個を行数無限回([])の順
※ []関連の意味や順序は言語仕様では規定せず、$bind$や$join$等operator依存([2,3,4]などの記述も同様)

## Slide 241
昨日の、{$select$}ですが、引数二つで良いのではないかと思いました。
引数の一つは集合（のさらに集合...）の規定。
もう一つは抽出条件定義。
この場合whereは、集合の構成機能なのか、条件定義の機能なのかですが、
tqとしてより自然な形になるならば、機能を分割してもよいかと思いました。
このようにすれば、{$select$}に第一引数と第二引数を与えれば良いので、
fromやwhereの句（ターム）が不要になります。
もしかしたら、引数一つ、というのもいけるかもしれません。
であるとして、引数二つについて確認です。
現状、select(...)、from(...)、where(...)の3つのパラメータを持ちますが、
おおまかなイメージとして、以下の理解でよいでしょうか。
・第一引数(集合の規定): from句に相当(複数のCSVファイルを指定)
・第二引数(抽出条件): select+whereに相当
(天野氏より)
(坂本)
集合の規定 : select+where
抽出条件 : from+where
今思えば
SELECT T1.id, T1.length, T2.weight
FROM T1, T2
WHERE T1.id=T2.id
[SQL]

## Slide 242
# | SQL内相当句 | 項目 | 内容 | 記述例
1 | select | 結果集合構成機能 | 結果集合に含めるレコードのカラムを指定 | SELECT T1.id, T1.length, T2.weight
2 | from | 対象集合の規定 | join対象である複数の集合(テーブル相当) | FROM T1, T2
3 | where | レコード抽出条件 | 対象集合内レコードの抽出および結合条件 | WHERE T1.id=T2.id
joinのパラメータとして指定すべき内容の見直し ← SQLの構文にとらわれずに
T1 |  | 
id | length | height
- | cm | cm
id2 | 4 | 5
id3 | 7 | 8
id1 | 1 | 2
 | : | 
T2 | 
id | weight
- | kg
id1 | 3
id3 | 9
id2 | 6
 | :
③カラム選択(#1) | join($#1, $#2) | 
id | length | weight
- | mm | kg
id1 | 1 | 3
id2 | 4 | 6
id3 | 7 | 9
 | : | 
②レコードの抽出+結合(#3) | join($#1, $#2) |  |  | 
id | length | height | id | weight
- | mm | cm | - | kg
id1 | 1 | 2 | id1 | 3
id2 | 4 | 5 | id2 | 6
id3 | 7 | 8 | id3 | 9
 |  | : |  | 
①対象集合特定(#2)
⑪
⑫
⑬
⑭
[方針1] テーブル単位
  ①対象集合特定(#2) ⇒②レコードの抽出+結合(#3) ⇒③カラム選択(#1)
[方針2]レコード単位
  ⑪⑫レコード抽出(#2+#3) ⇒⑬レコード結合(#3) ⇒⑭カラム選択(#1)
⑪⑫レコード抽出(#2+#3)
⑬レコード結合(#3)
⑭カラム選択(#1)
(a) { (r1,r2) ∈ T1×T2 | r1.id = r2.id}
(c) {(r1.id, r1.length, r2.weght) | (r1,r2) ∈ T1×T2 and r1.id = r2.id
(b) {(r1, r2):(r1.id, r1. length, r2.weight)}
集合の規定 : select+where
抽出条件 : from+where
find(T1.id=T2.id) => ⑪、⑫
concat => ⑪+⑫ = ⑬
select(T1.id, T1.length, T2.weight) => ⑭
・(a)(b)を一般化する方向で検討のこと。(a)は集合の構成機能、(b)は指定部分の取出し
- tqではタイトル行も考慮している。現状の(a)(b)ではタイトル行が考慮されておらず、タイトル行も含めた精密化が必要。
r1、r2は、1次元のタプルであるが、多次元に一般化する。=>表②は二次元ではなく多次元となる。
(a)において、タプルの結合以外にも集合を構成する形態がありうる。
(a)から(b)を抽出する際、(a)の任意の部分を指定可能とする。=> ②から③の取得時、カラム選択以外にも、行選択、セル選択、範囲指定など、任意部分の取り出し。
tqによる表現方法検討(二次元のまま検討 or 多次元化してから検討)
[坂本注] 一般化のイメージ
(a)集合の構成機能 f: T×...×T → T (T: 多次元テーブルの集合、次元混在)
(b)指定範囲取り出し g: T → T
  g(f(t1,..., tn)) (ti ∈ T) をtqで表現する
本頁の改訂版-> (p244)
指定範囲取り出し

## Slide 243: 2021/8/6(金)18:00-

## Slide 244
# | SQL内相当句 | 項目 | 内容 | 記述例
1 | select | 結果集合構成機能 | 結果集合に含めるレコードのカラムを指定 | SELECT T1.id, T1.length, T2.weight
2 | from | 対象集合の規定 | join対象である複数の集合(テーブル相当) | FROM T1, T2
3 | where | レコード抽出条件 | 対象集合内レコードの抽出および結合条件 | WHERE T1.id=T2.id
joinのパラメータとして指定すべき内容の見直し ← SQLの構文にとらわれずに
T1 |  | 
id | length | height
- | cm | cm
id2 | 4 | 5
id3 | 7 | 8
id1 | 1 | 2
 | : | 
T2 | 
id | weight
- | kg
id1 | 3
id3 | 9
id2 | 6
 | :
③カラム選択(#1) | join($#1, $#2) | 
id | length | weight
- | mm | kg
id1 | 1 | 3
id2 | 4 | 6
id3 | 7 | 9
 | : | 
②レコードの抽出+結合(#3) | join($#1, $#2) |  |  | 
id | length | height | id | weight
- | mm | cm | - | kg
id1 | 1 | 2 | id1 | 3
id2 | 4 | 5 | id2 | 6
id3 | 7 | 8 | id3 | 9
 |  | : |  | 
①対象集合特定(#2)
⑪
⑫
⑬
⑭
[方針1] テーブル単位
  ①対象集合特定(#2) ⇒②レコードの抽出+結合(#3) ⇒③カラム選択(#1)
[方針2]レコード単位
  ⑪⑫レコード抽出(#2+#3) ⇒⑬レコード結合(#3) ⇒⑭カラム選択(#1)
⑪⑫レコード抽出(#2+#3)
⑬レコード結合(#3)
⑭カラム選択(#1)
(a) { (r1,r2) ∈ T1×T2 | r1.id = r2.id}
(c) {(r1.id, r1.length, r2.weght) | (r1,r2) ∈ T1×T2 and r1.id = r2.id
(b) {(r1, r2):(r1.id, r1. length, r2.weight)}
集合の規定 : select+where
抽出条件 : from+where
find(T1.id=T2.id) => ⑪、⑫
concat => ⑪+⑫ = ⑬
select(T1.id, T1.length, T2.weight) => ⑭
集合の構成機能
指定範囲取り出し
r1
r2
(r1,r2)
(再掲: p242)一部改訂
集合の構成 : from+where
抽出条件 : select
join
projection
×

## Slide 245
一般化のイメージ
(a)集合の構成機能(join) f: T×...×T → T (T: 多次元テーブルの集合、次元混在可?)
(b)指定範囲取り出し(projection等) g: T → T
  g(f(t1,..., tn)) (ti ∈ T) をtqで表現する
[テーマ] 関係演算の一般化 ⇒ joinのみではない
二次元テーブル
多次元テーブル
(テンソル)
selection
projection
join
:
(関係演算子)
(演算対象)
一般化
(a)集合の構成機能(join)
・2次元の場合
  { (r1,r2, ..., rn) ∈ T1×T2×...×Tn | C(r1,r2, ..., rn)} Ti:2次元テーブル、C: n項述語(例: 各riのidが等しい)
・3次元の場合
  { (r1,r2, ..., rn) ∈ T1×T2×...×Tn | C(r1,r2, ..., rn)} Ti:3次元テーブル、C: n項述語
(b) {(r1, r2):(r1.id, r1. length, r2.weight)}
(a) { (r1,r2) ∈ T1×T2 | r1.id = r2.id}
次元の混在は可能の見込
・行列の掛算の例あり
・サイズが違っていてもpadding (tqの場合)
gはfに統合可能
=> fでT×...×TにおけるTの個数が1の場合がg

## Slide 246
4×3
4×3
4×3
3
T1: 4×3×3
T2: 4×2×2
2
r1
r2
r1
r2
(r1, r2)
T = { (r1,r2) ∈ T1×T2 | like(r1.id, r2.id)}
⊕
4×3
4×5
4×5
4×2
4×2
4×2
: id(ベクトル)
T: 4×5×3
4×5
4×5
4×5
3
3次元のjoin(列結合)
id(ベクトル)が類似のr1、r2を結合 => 2次元と同様
原則、r1、r2の行数は同一
ただし、異なる場合でもpaddingで対応可能

## Slide 247
4×3
4×3
4×3
3
T1: 4×3×3
3次元のjoin(行結合)
T2: 4×2×2
4×2
4×2
2
r1
r2
r1
r2
(r1, r2)
⊕
結合の方向は縦 or 横
4×5
4×5
4×5
4×5
(r1, r2)
4×3
4×2
4×5
T = { (r1,r2) ∈ T1×T2 | like(r1.id, r2.id)}
意味なさそう
テンソルの回転演算を導入した場合には、行結合も必須

## Slide 248
(r1,r2, ..., rn)が何を表現するかの検討
r1⊕r2の定義
・ri : 1次元の場合
r1 = (a1, a2, ..., an)、r2=(b1, b2, ..., bm) ai, bi: スカラー値
=>
r1⊕r2 = (a1, a2, ..., an, b1, b2, ..., bm)
・ri : 2次元の場合
r1 = (a1, a2, ..., an)、r2=(b1, b2, ..., bm) ai: 1次元、各dim同じ
bi: 1次元、各dim同じ
※3次元で有効な事例があるか
(条件)
・aiの次元数は同一 (例: 2次元と3次元の混在はない)
・aiの長さは異なっていてもよい(ただし、padingで長さを合わせる)
aiの次元巣が異なる場合は不定形のツリー扱い(テンソルではない)
テンソル演算をツリー用に拡張する必要
(例) (天野氏予想) ツリーの回転はルートノードの変換に相当。
当面二次元にフォーカス
NS3形式を念頭(p210)

## Slide 249: 2021/9/3(金)18:00-

## Slide 250
T1 |  | 
id | length | height
- | cm | cm
id2 | 4 | 5
id3 | 7 | 8
id1 | 1 | 2
 | : | 
T2 | 
id | weight
- | kg
id1 | 3
id3 | 9
id2 | 6
 | :
・カラム選択(SELECT) T4 |  | 
id | length | weight
- | mm | kg
id1 | 1 | 3
id2 | 4 | 6
id3 | 7 | 9
 | : | 
・レコードの抽出+連結(WHERE) T3 |  |  |  | 
id | length | height | id | weight
- | mm | cm | - | kg
id1 | 1 | 2 | id1 | 3
id2 | 4 | 5 | id2 | 6
id3 | 7 | 8 | id3 | 9
 |  | : |  | 
・対象集合特定(FROM)
①
②
③
④
(a) T3 = { r1⊕r2 | (r1, r2) ∈ T1×T2, r1.id = r2.id}
(b) T4 = { (r1.id, r1.length, r2.weight) | r1⊕r2 ∈ T3 }
集合の構成機能: (例) join
指定箇所抽出: (例) projection
r1
r2
r1⊕r2
join
SELECT T1.id, T1.length, T2.weight
  FROM T1, T2
  WHERE T1.id=T2.id
r1⊕r2 : r1、r2の連結
例 (a, b, c) ⊕ (d, e) = (a, b, c, d, e)
join (SQL表現)
(b)指定箇所抽出
(a)集合の構成
(a)
(b)
projection
(参考) さらに分解可能
  T3’ = { r1⊕r2 | (r1, r2) ∈ T1×T2 } //直積+連結
  T3 = { r1⊕r2 ∈ T3’ | r1.id = r2.id }
ヘッダ行が複数存在の場合も、(length,cm)を
ひとかたまりとして扱えば1行の場合と同様に扱える。
⇒ 当面気にしなくてよさそう。

## Slide 251
・ 一般化のイメージ
(a)集合の構成機能(join等) f : Ω ×... × Ω → Ω (Ω: 多次元テーブルの集合、次元混在可)
(b)指定箇所抽出(projection等) g: Ω → Ω
  f◦g(T1, ..., Tn) = g(f((T1, ..., Tn)) をtqで表現する (Ti ∈ Ω)
・さらなる一般形
(Ti ∈ T)
    fi : Ω × ... × Ω → Ω × ... × Ω Ω : 多次元テーブル集合(次元混在可:配列とベクトルの積など)
    fi : ni個の多次元テーブルからmi個の多次元テーブルへのmapping
ni個
mi個
f0◦f1◦... ◦fk (T1, ..., Tn)
n0 = n、ni = mi-1 (1≦ i ≦ k)
(Ti ∈ Ω2, Ωd: d次元テーブルの集合)
  join f: Ω2 × ... × Ω2 → Ω2
  (b) その他演算 fi: Ω2 → Ω2 (i>0)
SELECT T1.id, T1.length, T2.weight
  FROM T1, T2
  WHERE T1.id=T2.id
・テーブルTiは二次元(CSV形式)
・f0はjoin(以降f)
・mi = 1
限定
f◦f1◦... ◦fk (T1, ..., Tn)
f(T1, ..., Tn) ::= { r1⊕r2⊕ ... ⊕rn | ri∈ Ti, Cf(r1, r2, ..., rn) } Ti∈Ω2 、Cf: fの特性述語(例: 各riのidが等しい)
各rの一般形
r = (key-1.value-1, ..., key-n.value-n) (例) (id.id2, length.4, height.5)
n個

## Slide 252
T1 |  | 
id | length | height
- | cm | cm
id2 | 4 | 5
id3 | 7 | 8
id1 | 1 | 2
 | : | 
T2 | 
id | weight
- | kg
id1 | 3
id3 | 9
id2 | 6
 | :
Tn |  | 
id | volume | density
- | cm3 | g/cm3
id2 | 40 | 150
id3 | 50 | 180
id1 | 60 | 50
 | : | 
T |  |  |  |  |  |  |  | 
id | length | height | id | weight | ... | id | volume | density
- | cm | cm | - | kg |  | - | cm3 | g/cm3
id1 | 1 | 2 | id1 | 3 |  | id1 | 60 | 50
id2 | 4 | 5 | id2 | 6 |  | id2 | 40 | 150
id3 | 7 | 8 | id3 | 9 |  | id3 | 50 | 180
 |  |  |  |  |  |  | : | 
r1
r2
rn
r1⊕r2⊕...⊕rn
Cf(r1, r2, ..., rn) 成立
  例: r1.id = r2.id = ... = rn.id
T = f(T1, ..., Tn) ::= { r1⊕r2⊕ ... ⊕rn | ri∈ Ti, Cf(r1, r2, ..., rn) }
…
①
②
③
④

## Slide 253
join => f(T1, ..., Tn) ::= { r1⊕r2⊕ ... ⊕rn | ri∈ Ti, Cf(r1, r2, ..., rn) }
{{$join$(Cf)}(T1, T2, ..., Tn)} Ti : 2次元テンソル
{$join$(Cf)} : Ω2 ×... ×Ω2 → Ω2
{bind($#1[3], {$inner_join$(select(A1, A2, ...), from($#1, $#2, ...), where(<連結条件>)}[3]}X[](Y[1], Z)
(参考)p236
(T式イメージ)
○Ｔ式による記述
join結果へのファイルポインタ
(参考)p240
{$inner_join$(select(#1{$file$(xxx.csv)}(0), $#1(1), $#1(2), #2{$file$(yyy.csv)}(1)),
//#1{$file$(xxx.csv)}(id), $#1(length), $#1(height), #2{$file$(yyy.csv)}
  from(
    $#1[][3], // 文字ストリーム$#1を3×∞の2次元テーブル化 ← $inner_join$の責任で[]を特別な意味に解釈
    $#2[][2] // 〃 $#2を2×∞ 〃 (通常[]は、バインド個数の指定の意味)
  ),
  where(equal($#1(0), $#2(0)))}
{bind($#1[3], {{$join$(Cf)}(T1, T2, ..., Tn)}[3]}X[](Y[1], Z)
: ストリーム OK
: テンソル or ストリーム
  bindの仕様 => ストリーム
  $join$の定義 => テンソル
[課題]
テンソル概念の導入($join$外) ?
(例) s:ストリームの場合、s[1][2] => テンソル化
(bindのイメージ)
テンソルである。
・[3]はテンソルに対して作用する場合はストリーム化して作用する。
・テンソルをストリーム化する際の要素順番を規定しておく必要あり。
テンソル概念の導入は不要
(理由) 導入しなくても同等以上のことができている。

## Slide 254
Cf(r1, r2) の記述対象例
連結条件(p238より)
using(A) : T1.A = T2.A
using(A, B) : (T1.A = T2.A) && (T1.B = T2.B)
using(rel, A) : T1.A = T2.S S rel Aであるカラム名
    例:
    using(synonym, A) : T1.A = T2.S SはAの同義語
    using(super, A) : 〃 〃 上位概念
    using(sub, A) : 〃 〃 下位概念
    using(partof, A) : 〃 〃 部分
using(λ(x, y)(e), A) : 〃 (λ(x, y)(e))(A, S) = true
応用例ありそう
(今年度課題)
・上位下位など概念間関係の記述
・上記joinへの適用方法
Ｔ式表現を具体化

## Slide 256
apply
#2X[3]
$bind$
$#2
apply
A[]
{$bind$(#2{$file$(xxx.csv)}X[3],$#2)}A[](B, C[1])
B
C[1]
$file$
xxx.csv
fp
cf p195
streamへの[3]であっても
read個数指定