データ構造記述言語の開発
目的：
    - データ構造パラダイムを統一
　　=> NIMS Standard SpreadSheet
　　　　（データ形式=データ構造となるような厳密解釈を目指す）
    - シンプルなデータ構造のみを扱う
　　=> CSV
    - 統一されたデータ構造パラダイムの下でデータを扱う
　　=> シンプルで最低限のオペレーション定義 => NIMSオリジナルな定義言語
定義言語 tq：
<head>::=<ref-label>?<reference>?<operator>?<label>?<bind>?;
<ref-label>::=(’#’|’##’)<num>+;
<reference>::=’$’(’#’|’##’)<num>+;
<operator>::=’$’<label>’$’;
<label>::=<char>+;
<bind>::=’[’(<num>+(,<num>+)*)?’]’;
<T-form>::=<head>(’(’(<T-form>(’,’<T-form>)*)?’)’)*;

---
構造定義：
データ構造記述言語 = NS3 + CSV + tq
NIMS Standard SpreadSheet形式(NS3):
    NS3:: <Dataset>
    <Dataset>::=(<Line>,...)
    <Line>::=(<Cell>,...)
    <Cell>::=(<Item>,Quantity(<Value>,<Unit>))
        | (<Item>,<Type>(<Value>))
CSV:
  厳密にCSVのみ
<Item>:
　辞書登録されている属性名
データ形式定義:
  NIMSのオリジナル言語: tq
データ形式定義によるシンプルな最低限のオペレーション:
  - CSVからNS3形式への変換
  - 複数CSVファイルの統合
　　（複数CSVファイルから一つのNS3形式への変換）
  - 辞書とCSVファイルの統合

---
オペレータの検討：
  - より高度な操作に対応するため”オペレータ”の概念を導入
  - 木構造の変更を伴う効果をもたらすものはオペレータとする
  - それ以外の効果をもたらすものも、場合によってはオペレータとする
  - 今まで関数としていたものはあらたにオペレータと呼ぶ
オペレーション例（次スライドより順次紹介）：
  - CSVからNS3形式への変換
  - 複数CSVファイルの統合
　　（複数CSVファイルから一つのNS3形式への変換）
  - 辞書とCSVファイルの統合

---
オペレーション例：CSVからNS3形式への変換 #1（1ファイル;現仕様）
- CSV: data.ns3.csv
- 入力データ形式定義: data.ns3.ddf
Length,Weight
Quantity,Quantity
mm,kg
300,100
320,102
302,101
360,125
(#1[2],#2[2],#3[2],#4[4,2])
- 出力データ形式定義: data.ns3.ddl
$PI$($#1,$#2($#4,$#3))
- コマンド: ./tq.o in=data.ns3.ddf out=data.ns3.ddl data=data.ns3.csv -FT -Pprod -C
- 出力 :
(
  ((Length,Quantity(300,mm)),(Weight,Quantity(100,kg))),
  ((Length,Quantity(320,mm)),(Weight,Quantity(102,kg))),
  ((Length,Quantity(302,mm)),(Weight,Quantity(101,kg))),
  ((Length,Quantity(360,mm)),(Weight,Quantity(125,kg)))
)

---
オペレーション例：CSVからNS3形式への変換 #1（1ファイル;次期仕様）
- CSV: data.ns3.csv
- 入力データ形式定義: data.ns3.ddf
Length,Weight
Quantity,Quantity
mm,kg
(#10$FILE$("data.ns3.csv"),
$#10:$(#1[2],#2[2],#3[2],#4[4,2]))
- 出力データ形式定義: data.ns3.ddl
$PI$($#1,$#2($#4,$#3))
- コマンド: ./tq.o in=data.ns3.ddf out=data.ns3.ddl data=data.ns3.csv -FT -Pprod -C

---
オペレーション例：CSVからNS3形式への変換 #2（1ファイル;現仕様）
- 入力データ形式定義: num.ddf
- CSV: num.csv
([4](#4[2]))
- 出力データ形式定義: num.ddl
$PI$(@(Length,Weight),Quantity($#4,@(mm,kg)))
- コマンド: ./tq.o in=num.ddf out=num.ddl data=num.csv -FT -Pprod -C

---
オペレーション例：CSVからNS3形式への変換 #2（1ファイル;次期仕様(A)）
- 入力データ形式定義: num.ddf
- CSV: num.csv
((#10$FILE$("num.csv"),
$#10:$([4](#4[2])))
- 出力データ形式定義: num.ddl
$PI$($%$(Length,Weight),Quantity($#4,$%$(mm,kg)))
- コマンド: ./tq.o in=num.ddf out=num.ddl data=num.csv -FT -Pprod -C

---
オペレーション例：CSVからNS3形式への変換 #3（2ファイル;次期仕様(A)）
- CSV: num.csv
- CSV: data.ns3.csv
- 入力データ形式定義: data.ns3.ddf
Length,Weight
Quantity,Quantity
mm,kg
(#10$FILE$("data.ns3.csv"),
#11$FILE$("num.csv"),
$#10:$(#1[2],#2[2],#3[2],$#4$#11:$[4,2]))
- 出力データ形式定義: data.ns3.ddl
$PI$($#1,$#2($#4,$#3))
- コマンド: ./tq.o in=data.ns3.ddf out=data.ns3.ddl data=data.ns3.csv -FT -Pprod -C