新仕様
データ構造記述言語の開発
目的：
- データ構造パラダイムを統一
　　=> NIMS Standard SpreadSheet
　　　　（データ形式=データ構造となるような厳密解釈を目指す）
- シンプルなデータ構造のみを扱う
　　=> CSV
- 統一されたデータ構造パラダイムの下でデータを扱う
　　=> シンプルで最低限のオペレーション定義 => NIMSオリジナルな定義言語
定義言語 tq：
<head>::=<ref-label>?<reference>?<function>?<name>?<bind>?;
<ref-label>::=(’#’|’##’)<num>+;
<reference>::=’$’(’#’|’##’)<num>+;
<function>::=’{'<operator>(’(’<T-form>(’,’<T-form>)*’)’)*’}’;
<name>::=<char>+;
<bind>::=’[’(<num>+(,<num>+)*)?’]’;
<operator>::='$'<name>'$'
<T-form>::=<head>(’(’(<T-form>(’,’<T-form>)*)?’)’)*;

---
新仕様
構造定義：
- データ構造記述 = NS3 + CSV + tq
- NIMS Standard SpreadSheet形式(NS3)は、前述<T-form>で表現される:
    NS3:: <Dataset>
    <Dataset>::=’(‘<Line>(‘,’<Line>)*’)’
    <Line>::=’(‘<Cell>(‘,’<Cell>)’)’
    <Cell>::=’(‘<Item>’,’’Quantity’’(‘<Value>’,’<Unit>’)’’)’
        | ‘(‘<Item>’,’<Type>’(‘<Value>’)’’)’
- CSV:
  厳密にCSVのみ
- データ形式定義言語 tq:
  NIMSのオリジナル構造定義言語（前述）

---
新仕様
データ構造記述言語のセマンティックレベル：
- 言語の木構造
- 「レファレンス」による、グラフ・均質化2部グラフ
  => 言語によって表される知識構造
データ構造の変更（言語の表現評価系）：
- 「バインド」による構造変更
- 「オペレーション」による構造変更
- 内部構造変更
- 表現（print）による構造変更

---
新仕様
レファレンスの定義：
  - グラフおよび均質化２部グラフ構造を表すための表現
  - 項レファレンス
  - 木レファレンス
レファレンス例：
  - 項レファレンス：
    #1($#1) => #1($#1@#1)
  - 木レファレンス：
    $##1(##1) => $##1@##1(##1)

---
新仕様
バインドの定義：
- 構造（ノード）に「値」をバインドするための表現
- 対象はリーフノードのみ
- 配列サイズは上位のノードから引き継がれる
バインドの例：
- ex.1：
  [1] => [1]%(A)
- ex.2：
  [2] => [2]%(A,B)
- ex.3：
  [2]([2]) => [2]([2])%(A,B,C,D)

---
新仕様
関数（<function>）の定義：
- より高度な操作に対応するため”関数”の概念を導入
- 木構造の変更を伴う効果をもたらすものは関数とする
  （項参照は言語構造そのものなので関数ではない）
- それ以外の効果をもたらすものも、場合によっては関数とする
- 今まで関数としていたものは、新仕様に表現変更される
- 関数の引数は、「自分自身以降の木」
- 関数表現による構造変更を「オペレーション」と呼ぶ
オペレータの定義：
- 関数名部分を”オペレータ”と呼び明確化する
- オペレータ表現は、$<name>$である
オペレーション例（後のスライドより順次紹介）：
- CSVからNS3形式への変換
- 複数CSVファイルの統合
　　（複数CSVファイルから一つのNS3形式への変換）
- 辞書とCSVファイルの統合

---
オペレーション例：CSVからNS3形式への変換 #1（1ファイル;現仕様）
- CSV: data.ns3.csv
- 入力データ形式定義: data.ns3.ddf
Length,Weight
Quantity,Quantity
mm,kg
300,100
320,102
302,101
360,125
(#1[2],#2[2],#3[2],#4[4,2])
- 出力データ形式定義: data.ns3.ddl
$PI$($#1,$#2($#4,$#3))
- コマンド: ./tq.o in=data.ns3.ddf out=data.ns3.ddl data=data.ns3.csv -FT -Pprod -C
- 出力 :
(
  ((Length,Quantity(300,mm)),(Weight,Quantity(100,kg))),
  ((Length,Quantity(320,mm)),(Weight,Quantity(102,kg))),
  ((Length,Quantity(302,mm)),(Weight,Quantity(101,kg))),
  ((Length,Quantity(360,mm)),(Weight,Quantity(125,kg)))
)

---
要検討
オペレーション例：CSVからNS3形式への変換 #1（1ファイル;次期仕様(A)）
- CSV: data.ns3.csv
- 入力データ形式定義: data.ns3.ddf
Length,Weight
Quantity,Quantity
mm,kg
(#10$FILE$("data.ns3.csv"),
$:#10$(#1[2],#2[2],#3[2],#4[4,2]))
- 出力データ形式定義: data.ns3.ddl
$PI$($#1,$#2($#4,$#3))
- コマンド: ./tq.o in=data.ns3.ddf out=data.ns3.ddl data=data.ns3.csv -FT -Pprod -C

---
オペレーション例：CSVからNS3形式への変換 #2（1ファイル;現仕様）
- 入力データ形式定義: num.ddf
- CSV: num.csv
([4](#4[2]))
- 出力データ形式定義: num.ddl
$PI$(@(Length,Weight),Quantity($#4,@(mm,kg)))
- コマンド: ./tq.o in=num.ddf out=num.ddl data=num.csv -FT -Pprod -C

---
要検討
オペレーション例：CSVからNS3形式への変換 #2（1ファイル;次期仕様(A)）
- 入力データ形式定義: num.ddf
- CSV: num.csv
((#10$FILE$("num.csv"),
$:#10$([4](#4[2])))
- 出力データ形式定義: num.ddl
$PI$($%$(Length,Weight),Quantity($#4,$%$(mm,kg)))
- コマンド: ./tq.o in=num.ddf out=num.ddl data=num.csv -FT -Pprod -C

---
要検討
オペレーション例：CSVからNS3形式への変換 #3（2ファイル;次期仕様(A)）
- CSV: num.csv
- CSV: data.ns3.csv
- 入力データ形式定義: data.ns3.ddf
Length,Weight
Quantity,Quantity
mm,kg
(#10$FILE$("data.ns3.csv"),
#11$FILE$("num.csv"),
$:#10$(#1[2],#2[2],#3[2],#4$:#11$[4,2]))
- 出力データ形式定義: data.ns3.ddl
$PI$($#1,$#2($#4,$#3))
- コマンド: ./tq.o in=data.ns3.ddf out=data.ns3.ddl data=data.ns3.csv -FT -Pprod -C

---
要検討
オペレーション例：CSVからNS3形式への変換 #2（1ファイル;次期仕様(B)）
- 入力データ形式定義: num.ddf
- CSV: num.csv
((#10$FILE$("num.csv"),
$BIND:#10[]$([4](#4[2])))
- 出力データ形式定義: num.ddl
$PI$($BIND$(Length,Weight),Quantity($#4,$BIND$(mm,kg)))
- コマンド: ./tq.o in=num.ddf out=num.ddl data=num.csv -FT -Pprod -C

---
要検討
オペレーション例：CSVからNS3形式への変換 #3（2ファイル;次期仕様(B)）
- CSV: num.csv
- CSV: data.ns3.csv
- 入力データ形式定義: data.ns3.ddf
Length,Weight
Quantity,Quantity
mm,kg
(#10$FILE$("data.ns3.csv"),#11$FILE$("num.csv"),
$BIND:#10[]$(#1[2],#2[2],#3[2],#4$BIND:#11[]$[4,2]))
- 出力データ形式定義: data.ns3.ddl
$PI$($#1,$#2($#4,$#3))
- コマンド: ./tq.o in=data.ns3.ddf out=data.ns3.ddl data=data.ns3.csv -FT -Pprod -C